GMINA MIEJSKA

CHOJNICE

BI. 271.7.2022

Chojnice, dnia  06.07.2022 r.

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego                          w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00221354/01 z dnia 23.06.2022 r.  postępowania w trybie podstawowym na: „Budowa ulicy Modrzewiowej, odcinek ulicy Leśnej i Wierzbowej w Chojnicach”

Pytanie 4

W projekcie Zamawiający zamieścił zastosowanie studni PEHD na całym obszarze inwestycji. Studzienki muszą zostać wykonana na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej 
i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnętrznym profilem strukturalnym.

W opisie technicznym znajduje się opis , że studnie kanalizacyjne o średnicy 3000 mm, 1500 mm, 1200 mm, 1000 mm wykonać z elementów z betonu klasy B45 [C35/45], wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150; poszczególne elementy studzienek betonowych łączyć ze sobą za pomocą uszczelek gumowych. Dna studzienek stosować z osadnikiem i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Kręgi betonowe i dna studzienek wyposażyć w stopnie złożowe wg PN-EN 13101:2005.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie w/w studni betonowych.

Odpowiedź

W projekcie wykonawczym nastąpiła zmiana technologii wykonania studni z betonowych na PEHD, w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza studni betonowych.

Pytanie 5

W projekcie Zamawiający zamieścił zastosowanie kolektory deszczowe wykonane z rur niekarbowanych PEHD, strukturalnie dwuściennych z gładkimi ściankami. Ścianka zewnętrzna koloru czarnego gwarantuje pełną odporność na promieniowanie UV i ścianka wewnętrzna jasna, ułatwiająca inspekcję, zgodnie z normą PN-EN 13476-2 typ A2.

Czy Zamawiający pozwala zastosować do średnicy Fi 500 rury PVC lite SN 8 gładkie.

Odpowiedź

W projekcie wykonawczym nastąpiła zmiana technologii wykonania rura z PVC na PEHD, w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur Fi 500 PVC.

Pytanie 6

Przedmiar robót przewiduje grubość warstwy wiążącej AC 11W po zagęszczeniu 4 cm zaś ścieralnej SMA 8 warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Projekt  przewiduje grubość warstwy wiążącej AC 11W  po zagęszczeniu 7 cm zaś ścieralnej AC 16 S warstwy po zagęszczeniu 2 cm. Podobne niejasności można wychwycić w specyfikacji technicznej branży drogowej.

Prosimy o potwierdzenie, że przekroje zamieszczone w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 04.07.2022  stanowią właściwe grubości betonu asfaltowego które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że przekroje zamieszczone w odpowiedzi z dnia z dnia 04.07.2022  stanowią właściwe grubości betonu asfaltowego które należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 7

W projekcie zagospodarowania terenu w ciągu ul. Leśnej na kilometrażu 0+145 - 0+184 występuje projektowana ściana oporowa z prefabrykatów typu L o długości 39mb.

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie rysunków technicznych w/w elementu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza zastosowanie ścian oporowych z prefabrykatów typu L o długości 39mb w ciągu ul. Leśnej na kilometrażu 0+145 - 0+184. Ścianki zastosować jako prefabrykowane w zakresie wysokościowym od 1,0 m do 1,4 m i I klasie obciążeniowej: 5 kN/m2 (ruch pieszych, obciążenie gruntem). Grubość ścianki i długość stopy pozostaje nie narzucona przez Inwestora, a zależna od producenta.

Burmistrz

dr Arseniusz  Finster