Załącznik nr 1 do umowy nr …………../…….. / 2022 z dnia ………… …… 2022 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  BRONI

- Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy, tj. wytworzony w 2022 roku karabinek                    o kal. 5,56 x 45 mm marki BERETTA wz. ARX 160 wraz z futerałem na magazynek.

- Stosowana amunicja:  5,56 x 45 mm nabój pośredni NATO.

- Podstawowe wymagania techniczne:

- Stopień zautomatyzowania: broń automatyczna, samopowtarzalna i samoczynna;

- Konstrukcja broni: modułowa (możliwość modyfikacji broni w zależności od potrzeb wynikających z wykonywanych zadań służbowych, np. wymiana lufy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi);

- przyrządy celownicze – mechaniczne, regulowane;

- masa broni bez magazynka: nieprzekraczająca 3,8 kg;

- magazynek: dwurzędowy, 30 – nabojowy, standard M16/AR15;

- kolba: składana, z regulacją długości, z możliwością dopasowania do strzelającego         w różnej pozycji (w zależności od budowy anatomicznej, sposobu ubrania,                    np. z założoną kamizelką kuloodporna, w umundurowaniu służbowym zimowym, letnim, itp.);

- długość lufy: 11 cali.

- Funkcjonalność:

a) Karabinek musi posiadać obustronny przełącznik rodzaju ognia uniemożliwiający oddanie przypadkowego strzału.

b) Przełącznik rodzaju ognia musi umożliwiać łatwą kontrolę wzrokową jego nastawy.

c) Karabinek powinien posiadać obustronny zatrzask magazynka.

d) Broń musi mieć co najmniej jedną szynę montażową standardu MIL STD 1913 umieszczoną na górze, umożliwiającą zamontowanie optoelektronicznych przyrządów celowniczych, a także mieć możliwość montażu dodatkowego wyposażenia taktycznego po bokach i od dołu łoża.

e) Broń nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować kleszczenie dłoni użytkownika oraz wystających elementów, które mogłyby powodować zaczepianie o odzież bądź elementy wyposażenia funkcjonariusza Służby Więziennej.

f) Konstrukcja broni musi zapewniać jej pewne i wygodne trzymanie.

g) Rozłożenie broni do czyszczenia i konserwacji nie może wymagać użycia jakichkolwiek narzędzi.

h) Powłoki ochronne broni oraz jej działanie muszą być odporne na działanie czynników mechanicznych i środowiskowych występujących w warunkach służby.

i) Broń musi umożliwiać jej bezpieczne rozładowanie po załadowaniu naboju do komory nabojowej.

- Kolor części zewnętrznych: czarny, matowy;

- Ukompletowanie:

a) Pas nożny do broni koloru czarnego wykonany z kordury lub z tkaniny poliamidowej, np. TS 558 albo z materiału równoważnego o podobnych właściwościach mechanicznych, odpornego na rozciąganie i odbarwienia oraz samoistne skręcanie się.

b) Dwa magazynki dwurzędowe o pojemności 30 sztuk naboi.

c) Zestaw przyborów do podstawowej obsługi broni.

d) Instrukcja do obsługi i użytkowania dołączona do każdego egzemplarza broni             w języku polskim zawierająca w szczególności: podstawowe dane taktyczno – techniczne broni, budowę i opis podstawowych części i podzespołów, obsługę                  i działanie karabinka oraz zasady współdziałania jego części i podzespołów, rozkładanie częściowe i składanie, przechowywanie i konserwację. Przedmiotową instrukcję należy dostarczyć również na elektronicznym nośniku danych.

e) Karta gwarancyjna wraz z kopią tarczy z przystrzeliwania broni na celność.