Zestaw doświadczalny umożliwiający pomiar ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Zestaw powinien posiadać minimum dwie cienkie soczewki skupiające o różnej ogniskowej. Tak, by można było również określić ogniskową układu dwóch cienkich soczewek. Ponadto, wymagana jest jedna soczewka rozpraszająca o takiej ogniskowej, by w połączeniu z soczewką skupiającą dała dodatnią ogniskową. Tak, by korzystając z pomiaru ogniskowej układu soczewek dało się wyznaczyć również ogniskową soczewki rozpraszającej.

Wymagana jest instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- źródło światła,

- ekran na którym będzie się obserwować powstający obraz,

- przedmiot do badania obrazów,

- kilka cienkich soczewek skupiających o różnej ogniskowej,

- jedna soczewka rozpraszająca o ogniskowej większej niż pozostałe soczewki skupiające, tak by po zestawieniu dać wypadkową soczewkę skupiającą,

- ława optyczna wraz z mocowaniami do soczewek, ekranu, źródła światła i przedmiotu (przedmiot może być zintegrowany ze źródłem światła ale w taki sposób by dało się określić jego odległość np. od obrazu),

- możliwość pomiaru odległości poprzez podziałkę zintegrowaną z ławą optyczną, bądź dostarczenie w zestawie odpowiedniej trwałej taśmy pomiarowej.