Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 296/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1.

| Przedmiot zamówienia: Mikroskop (szt. 5) |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | statyw | - mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, - zakres przesuwu 15 mm - wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną |  |  |  |
| 2. | optyka | - mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności - długość optyczna obiektywu nie większa niż 45mm |  |  |  |
| 3. | oświetlenie | - wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h - ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5 W |  |  |  |
| 4. | nasadka okularowa | - nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni Regulowany rozstaw okularów w zakresie min, 48 – 75 mm Regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432 mm - fabryczni zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki |  |  |  |
| 5. | okulary | - okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20 - wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumkowe - zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami - regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach - możliwość montażu wkładek mikrometrycznych - możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12 |  |  |  |
| 6. | uchwyt rewolwerowy | - wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłydla 4 obiektywów |  |  |  |
| 7. | stolik mechaniczny | - bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwania stolika - z pokrętem po prawej strnie - zakres przesuwu stolika 76mm x 30 mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) - uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem |  |  |  |
| 8. | kondensor | - kondensor Abbego a aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości - wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aparaturowa - Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów Obiektywny plan achromatyczne o długości optycznej 45 mm: - powiększenie 4x, apertura numeryczna 0,10, odległość robocza 27,8 mm - Powiększenie 10x, apertura numeryczna 0,25 odległość robocza 8mm, - powiększenie 40x, apertura numeryczna 0,65, odległość robocza 0,6 mm, - powiększenie 100x, apertura numeryczna 1,25, odległość robocza 0,13 mm – obiektyw imersyjny |  |  |  |
| 9. | wyposażenie uzupełniające | - przewód sieciowy - pokrowiec antystatyczny |  |  |  |
| 10. | gwarancja | Min. 24 miesiące serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie kraju przez bezpośredniego przedstawiciela producenta |  |  |  |
| 11. | dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenie gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S) |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2.

| Przedmiot zamówienia: Spektrofotometr (szt. 1) |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | optyka | jednowiązkowy |  |  |  |
| 2. | źródło światła | Lampa halogenowa |  |  |  |
| 3. | detektor | Fotodioda krzemowa |  |  |  |
| 4. | szerokość spektralna | 5nm |  |  |  |
| 5. | zakres widmowy | 320-1100nm |  |  |  |
| 6. | dokładność długości fai | +/-1nm |  |  |  |
| 7. | powtarzalność długości fali | +/-0,35nm |  |  |  |
| 8. | wyświetlacz | 10x2 LCD |  |  |  |
| 9. | wymiary sze x gł x wys | 400x300x145 mm |  |  |  |
| 10. | waga | 7,5 kg |  |  |  |
| 11. | gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3.

| Przedmiot zamówienia: Plancton Light Reactor (szt. 4) |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | W skład zestawu wchodzi komora reaktora (około 2,5 litra pojemności), mocowanie do ściany, 18W świetlówka, specjalny odbłyśnik z mocowaniami, średnica - 80mm długość - 80cm | Objętość komory roboczej 2,5 l, średnica-80mm długość - 80cm |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4.

| Przedmiot zamówienia: Plancton Reactor- 8 sztuk |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | W skład zestawu wchodzi komora reaktora (około 2,5 litra pojemności), mocowanie oraz podłączenie do pompki powietrznej. | Komora reaktora o objętości czynnej ok. 2,5 l średnica-80mm Długość-80cm Podłączenie - wężyk 6mm |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5.

| Przedmiot zamówienia: Parownice kwarcowe płaskodenne z wylewem o objętości 40-45 ml (szt. 100) |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Parownice kwarcowe płaskodenne z wylewem o objętości 40-45 ml | Parownice odporne na wysokie temperatury o średnicy 58-60 mm |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6.

| Przedmiot zamówienia: Weterynaryjny ciśnieniomierz okulistyczny |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Weterynaryjny ciśnieniomierz okulistyczny Podręczny tonometr weterynaryjny zasilany akumulatorowo Pomiar oparty na technologii odbicia sondy od rogówki Zakres pomiarowy od 1 do 99 mmHg Kolorowy wyświetlacz umieszczony w centralnej części tonometru umożliwiający obserwację oka pacjenta podczas wykonywania pomiaru Możliwość zmiany gatunków zwierząt na wyświetlaczu (np. kot, pies, królik) Przesyłanie danych za pomocą technologii Bluetooth Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy Podstawa z ładowarką i miejscem na sondy jednorazowe Komplet sond Etui transportowe | 1 sztuka |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 7.

| Przedmiot zamówienia: Weterynaryjny aplanacyjny ciśnieniomierz okulistyczny |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Weterynaryjny aplanacyjny ciśnieniomierz okulistyczny Przenośne, bezprzewodowe urządzenie do pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego Aplanacyjny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego Możliwość wykonywania badań pacjentów w każdej pozycji. Zakres pomiarowy ciśnienia od 5 do 80 mmHg Sygnalizacja akustyczna stanów pracy tonometru Monochromatyczny wyświetlacz ciśnienia oraz gotowości urządzenia Mały rozmiar urządzenia: około 18,4x 2,5 x 2,2 cm Waga poniżej 60g Zasilany dwiema bateriami litowo-manganowo-dwutlenkowymi 3V W komplecie 150 szt „kapturków” pomiarowych Etui transportowe | 1 sztuka |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 8.

| Przedmiot zamówienia: Operacyjne lupy okularowe z powiększeniem 6,0 oraz z źródłem światła |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Operacyjne lupy okularowe z powiększeniem 6,0 oraz z źródłem światła Zestaw obejmuje lupy okularowe oraz źródło światła – całość montowana na jednym czepcu. Źródło światła: Natężenie oświetlenia źródła światła co najmniej 90000 luxów z odległości pracy 180 mm Temperatura koloru: około 5500 K Trwałość diody co najmniej 50000 godzin pracy Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90 Ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie od 30 mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420 mm) Regulator jasności zamontowany z boku czepca (z prawej lub lewej strony) Lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia Waga całości (bez akumulatora) około 260 g, waga z akumulatorem na czepcu około 460g Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków System zasilania: akumulator mocowany na czepcu - Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii - Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa - Czas ładowania około 2 godziny - Czas pracy na baterii akumulatorowej około 3,5 godziny - Ładowarka sieciowa Lupa okularowa: Całkowicie kompatybilna z w/w źródłem światła – obowiązkowo ten sam prducent Lupa okularowa montowana do czepca lampy za pomocą ruchomego łącznika (lupy można w dowolnej chwili odchylić od osi patrzenia pozostawiając oświetlenie lampy w polu pracy) Dokładna regulacja rozstawu okularów - niezależna regulacja położenia lewego i prawego okularu, co pozwala na ustawienie rozstawu soczewek względem rozstawu źrenic Kurzoodporna i wodoszczelna Powiększenie: dokładnie 6 x, odległość pracy dokładnie 340mm Wolne od odkształceń pole widzenia o średnicy co najmniej 30 mm Pryzmatyczna optyka zapewniająca wysoką rozdzielczość obrazu | 1 sztuka |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 1. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 9.

| Przedmiot zamówienia: System uzdatniania wody |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Demineralizator produkujący wodę pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz zgodną z wymogami FP. Urządzenie zasilane wodą wodociągową. Stopnie oczyszczania wody: - prefiltr osadowy 5μm, - filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (jeden zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego), - odwrócona osmoza, - podwójna demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC, - lampa UV 254 nm, - kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm. Wydajność systemu: min. 10 - 12 dm3/h (dobowa: 240 – 280 dm3). Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. System wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 24V. Trzy niezależne punkty poboru wody oczyszczonej: - ultraczystej – pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 - punkt zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną 0,2μm o zasięgu min. 2 m, - drugiego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 - punkt zaopatrzony w kran wody demi o zasięgu min. 2 m oraz zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 l, - ogólnolaboratoryjnej – trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z przeznaczeniem do ręcznego mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.) – punkt zaopatrzony w dodatkowy zbiornik ciśnieniowy o poj. 80 l + kran o zasięgu min. 2 m oraz przyłącze do zmywarki. Woda oczyszczona w urządzeniu musi spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia czystości. Otrzymana woda musi odpowiadać pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej. Otrzymana woda ma mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych UV-VIS, AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych. Dostarczone urządzenie musi zapewnić następujące parametry wody: - bakterie < 1 cfu/ml - cząstki > 0,2μm < 1/ml - przewodność < 0,06 mS/cm - oporność: 18,2 MOhm*cm Ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkty (krany) poboru wody oczyszczonej instalowane na bocznej ścianie urządzenia. Możliwość regulacji ustawień ramienia inox w zakresie: góra/dół, prawo/, przód/tył. Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o innej pojemności. Szybkość podawania wody oczyszczonej: min. 1 – 2 l/min. Możliwość stworzenia sieci wody demineralizowanej z kilkoma punktami poboru wody. Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnych zbiornikach. Możliwość samodzielnego serwisowania przez Użytkownika (bez konieczności wzywania serwisu). Otwierane przednie drzwiczki urządzenia umożliwiające bezpośredni dostęp serwisowy do komory ze zużywalnymi materiałami eksploatacyjnymi. Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa. System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C. Ciśnienie wody na wyjściu: min. 2 m. Pobór mocy urządzenia ok. 70 W. Możliwość samodzielnego montażu urządzenia. Zasilanie: 230V/50Hz (jedno zintegrowane gniazdo 230V w systemie). Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. Autoryzowany serwis na terenie kraju Gwarancja co najmniej 24 miesiące Montaż urządzenia oraz szkolenie przez producenta lub autoryzowany serwis. Dodatkowo zestaw filtrów wstępnych (prefiltr osadowy 5 mm 10” oraz moduł osadowo-węglowo-zmiękczający) | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 10.

| Przedmiot zamówienia: Myjka ultradźwiękowa |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Myjka ultradźwiękowa, analogowa wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.): zbliżony do 320 x 295 x 100 mm wymiary zew. (dł. x szer. x wys.): zbliżony do 355 x 330 x 260 mm pojemność: co najmniej 9 l moc ultradźwiękowa (max/okres): co najmniej 2 x 480 W częstotliwość: co najmniej 40 kHz moc układu grzania: co najmniej 300 W regulator temperatury: 30-80°C układ czasowy: 0-30 min sterowanie pokrętłami waga: około 8 kg (± 1 kg) kompatybilny koszyk | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 11.

| Przedmiot zamówienia: Łaźnia wodna |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Wartość brutto |
| 1. | Łaźnia wodna zakres temp.: 18 - 99,9°C stabilność temp.: ±0,15°C pojemność: 1,4 – 9,5 l moc grzania co najmniej 1 kW wymiary łaźni około: 22 x 27 x 14 cm [szer. x gł. x wys.] wymiary zewnętrzne około: 31 x 35 x 22 cm [szer. x gł. x wys.] możliwość umieszczenia 2 kompatybilnych statywów tego samego producenta dla 21, 60 lub 90 probówek i wytrzymałości co najmniej 100°C brak elementów grzejnych w komorze kontrola poziomu cieczy dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy wodoodporny panel sterowania zawór spustowy zintegrowany timer pokrywa transparentna plexi/poliwęglan (do +100°C) gwarancja: co najmniej 12 m-cy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju | 1 sztuka |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ