Załącznik nr 1 do SWZ

Numer postępowania: 373/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

- wymaga się, aby zaoferowane końcówki do pipet pochodziły od tego samego producenta, co zaoferowane pipety

Tytuł zamówienia: „Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko–Mazurskiego”.

| L.p. | Zestawienie parametrów granicznych- minimalny zakres wymagań (dotyczy również ofert równoważnych) | Parametry oferowane | Jednostka miary | Ilość | Nazwa producenta i nr katalogowy produktu* (kolumnę należy wypełnić również w przypadku zaoferowania produktów równoważnych) | Cena brutto za 1 j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G (=D x E) |
| I. | Pipety jednokanałowe i wielokanałowe Pipetman M o objętości: od 0,5 µl do 10 ml i od 1 do 4 punktowej kalibracji: GILSON Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Precyzyjny silnik krokowy, dzięki zastosowaniu specjalnego oprogramowania pozwala na pracę w aż 4 trybach: dozowanie, dozowanie z mieszaniem, praca powtarzalna, tryb odwrócony, co znakomicie poszerza możliwości oraz zwiększa wydajność pracy. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz pozwala na precyzyjne ustawianie parametrów oraz kontrolę ustawień podczas pracy. Pipeta obsługiwana jest jedynie dwoma przyciskami dzięki którym możemy ustawić wybraną przez nas funkcję oraz jedną z 6 prędkości pracy. system do zrzucania końcówek oraz nastawny skok wyrzutnika końcówek; możliwość wielokrotnego dozowania pozwalająca na napełnienie 96-miejscowej płytki w czasie krótszym niż 15 sekund; możliwość stworzenia i zapamiętania każdej ilości metod na komputerze i wprowadzenie ich do pamięci; możliwość przeprowadzenia 3-punktowej kalibracji zgodnie z wymogami ISO 8655; po każdej kalibracji, ekran pipety informue o liczbie przeprowadzonych; oprogramowanie pipety musi przewidywać możliwość ustalenia przedziału czasowego (tygodnie, cykle), okresowej konserwacji czy przypominającej sygnalizacji, autoklawowalna dolna część pipety, mająca kontakt z próbką. |  |  |  |  |  |
| 1. | Model: P10M GILSON/ F81040 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 0,5 1,0 5,0 10,0 | błąd systematyczny +/-0,040 +/-0,025 +/-0,060 +/- 0,080 | błąd losowy: = 0,013 = 0,012 = 0.020 =0,025 |  |  |  |  |  |
| 2. | Model P100M (5-100 μl) GILSON/ F81042 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 5 10 50 100 | błąd systematyczny +/-0,35 +/-0,30 +/-0,38 +/-0,4 | błąd losowy: = 0,1 = 0,1 = 0,12 = 0,15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Model P300M (20-300 μl) GILSON/ F81044 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 20 30 150 300 | błąd systematyczny +/-0,80 +/-0,70 +/-0,90 +/-1,05 | błąd losowy: = 0,16 = 0,20 = 0,23 = 0,30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Model P1200M (100-1200 μl) GILSON/ F81045 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 100 120 600 1200 | błąd systematyczny +/- 2,5 +/- 2,4 +/- 3,6 +/- 6,0 | błąd losowy: = 0,4 = 0,4 = 0,8 = 1,2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Model P5000M (500-5000μl) GILSON/ F81046 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 500 2500 5000 | błąd systematyczny +/- 10 +/- 15 +/- 25 | błąd losowy: = 2 = 4 = 7 |  |  |  |  |  |
| 6. | Model P10mlM GILSON/ F81047 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 1 ml 5 ml 10 ml | błąd systematyczny +/- 25 +/- 30 +/- 50 | błąd losowy: = 4 = 8 = 12 |  |  |  |  |  |
| 7. | Model P8x10 M (0,5-10 μl) GILSON/ F81048 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 0,5 5,0 10,0 | błąd systematyczny +/-0,05 +/-0,08 +/- 0,10 | błąd losowy: = 0,02 = 0.04 = 0,06 |  |  |  |  |  |
| 8. | Model P 8x100 M (10 -100 μl) GILSON/ F81052 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 10 50 100 | błąd systematyczny +/-0,25 +/-0,50 +/-0,80 | błąd losowy: = 0,14 = 0,20 = 0,25 |  |  |  |  |  |
| 9. | Model P 8x300 M(10 -300 μl) GILSON/ F81056 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 30 150 300 | błąd systematyczny +/-1,00 +/-1,50 +/-2,40 | błąd losowy: = 0,18 = 0,375 = 0,45 |  |  |  |  |  |
| 10. | Model P 12x10 M (0,5 -10 μl) GILSON/ F81049 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 1,0 5,0 10,0 | błąd systematyczny +/-0,04 +/-0,08 +/- 0,10 | błąd losowy: = 0,02 =0.04 =0,06 |  |  |  |  |  |
| 11. | Model P 12x100 M(5 -100 μl) GILSON/ F81053 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 10 50 100 | błąd systematyczny +/-0,25 +/-0,50 +/-0,80 | błąd losowy: = 0,14 = 0,20 = 0,25 |  |  |  |  |  |
| 12. | Model P 12x300M (10 -300 μl) GILSON/ F81057 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 30 150 300 | błąd systematyczny +/-1,00 +/-1,50 +/-2,40 | błąd losowy = 0,18 = 0,375 = 0,45 |  |  |  |  |  |
| II. | Pipeta nastawna Pipetman G z wybranym wskaźnikiem wybranej objętości GILSON Zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej sprężyna zamontowana w pipecie umożliwia redukcję siły pipetowania do 50%; kodowana kolorami odpowiadającymi kolorom końcówek; odczyty specyfikacji dokonywane przy 10%,50% i 100% zakresu nominalnego zgodnie z ISO 8655; indywidualna kalibracja potwierdzona raportem; autoklawowalny uchwyt końcówek i zrzutnik; pipeta musi umożliwiać dozowanie niewielkich ilości roztworów wodnych o umiarkowanej gęstości i lepkości lub sekwencjonowanie DNA lub dozowanie większej ilości roztworów wodnych o umiarkowanej gęstości i lepkości. |  |  |  |  |  |
| 1. | Model P2G GILSON/F144054 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 0,2 0,5 2,0 | błąd systematyczny +/-0,024 +/-0,025 +/-0,03 | błąd losowy: ≤ 0,012 ≤ 0,012 ≤ 0,014 |  |  |  |  |  |
| 2. | Model P10G GILSON/ F144055 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 1 5 10 | błąd systematyczny +/-0,025 +/-0,075 +/-0,1 | błąd losowy: ≤ 0,012 ≤ 0,03 ≤ 0,04 |  |  |  |  |  |
| 3. | Model P20G GILSON/F144056 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 2 10 20 | błąd systematyczny +/-0,1 +/-0,1 +/-0,2 | błąd losowy: ≤ 0,03 ≤ 0,05 ≤ 0,06 |  |  |  |  |  |
| 4. | Model P100G GILSON/F144057 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 10 50 100 | błąd systematyczny +/-0,35 +/-0,40 +/-0,80 | błąd losowy: ≤ 0,1 ≤ 0,12 ≤ 0,15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Model P200G GILSON/F144058 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 20 100 200 | błąd systematyczny +/-0,5 +/-0,8 +/-1,6 | błąd losowy: ≤ 0,2 ≤ 0,25 ≤ 0,3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Model P1000G GILSON/F144059 |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 100 500 1000 | błąd systematyczny +/-3 +/-4 +/-8 | błąd losowy: ≤ 0,6 ≤ 1 ≤ 1,5 |  |  |  |  |  |
| III. | Pipeta o stałej objętości Pipetman F i zakresem objętości (od 2 µl do 1000 μl) GILSON Zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej przeznaczona do laboratoriów z dziedziny diagnostyki klinicznej, kontroli jakości i testów rutynowych; zgodna z GLP (tzn. użytkownik unika ryzyka błędnego ustawienia objętości i jej przypadkowej zmiany); możliwość dokonania samodzielnej kalibracji dla cieczy o różnej gęstości i lepkości. |  |  |  |  |  |
| 1. | Model F2 GILSON/(F123770) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 2,0 | błąd systematyczny +/-0,08 | błąd losowy: ≤ 0,03 |  |  |  |  |  |
| 2. | Model F5 GILSON/(F123771) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 5,0 | błąd systematyczny +/-0,1 | błąd losowy: ≤ 0,04 |  |  |  |  |  |
| 3. | Model F10 GILSON/(F123772) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 10 | błąd systematyczny +/-0,1 | błąd losowy: ≤ 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. | Model F20 GILSON/(F123604) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 20 | błąd systematyczny +/-0,2 | błąd losowy: ≤ 0,06 |  |  |  |  |  |
| 5. | Model F25 GILSON/(F123775) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 25 | błąd systematyczny +/-0,25 | błąd losowy: ≤ 0,07 |  |  |  |  |  |
| 6. | Model F50 GILSON/(F123778) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 50 | błąd systematyczny +/-0,4 | błąd losowy: ≤ 0,15 |  |  |  |  |  |
| 7. | Model F100 GILSON/(F123784) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 100 | błąd systematyczny +/-0,8 | błąd losowy: ≤ 0,25 |  |  |  |  |  |
| 8. | Model F200 GILSON/(F123605) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 200 | błąd systematyczny +/-1,6 | błąd losowy: ≤ 0,3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Model F250 GILSON/(F123787) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 250 | błąd systematyczny +/-3,0 | błąd losowy: ≤ 0,75 |  |  |  |  |  |
| 10. | Model F300 GILSON/(F123788) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 300 | błąd systematyczny +/-3,5 | błąd losowy: ≤ 0,75 |  |  |  |  |  |
| 11. | Model F400 GILSON/(F123789) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 400 | błąd systematyczny +/-3,6 | błąd losowy: ≤ 0,8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Model F500 GILSON/(F123790) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 500 | błąd systematyczny +/-4,0 | błąd losowy: ≤ 1,0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Model F1000 GILSON/(F123606) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 1000 | błąd systematyczny +/-8,0 | błąd losowy: ≤ 1,3 |  |  |  |  |  |
| IV. | Nastawna pipeta Microman z efektem przymusowego wypierania cieczy GILSON Zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej jednorazowe kapilary z tłoczkiem (CPs) zapewniające dokładność i precyzję podczas pracy z cieczami o znacznie większej gęstości i lepkości niż woda; zakres objętości: od 1 µl do 1000 µl; umożliwiają pracę z próbkami lepkimi, gęstymi, lotnymi lub potencjalnie niebezpiecznymi (m.in. żele, plazmidy, rozpuszczalniki, krew); zastosowania: w biologii molekularnej, medycynie sądowej, w pracach związanych z PCR, w petrochemii, kosmetyce i badaniach żywności, umożliwiają pracę z substancjami radioaktywnymi; pipetowanie wolne od przenoszonych zanieczyszczeń i chroniące użytkownika, brak kontaktu pipety z próbką nawet w przypadku aerozoli i agresywnych par; kapilary z tłoczkami (CPs) stosowane wraz z pipetami, przeznaczone do jednorazowego użytku. |  |  |  |  |  |
| 1. | Model M10 GILSON/(F148501) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 1 5 10 | błąd systematyczny +/-0,09 +/-0,10 +/-0,15 | błąd losowy: ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki F148412 |  | Op. = 192szt. | 1 |  |  |
| 2. | Model M25 GILSON/(F148502) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 3 10 25 | błąd systematyczny +/-0,25 +/-0,27 +/-0,30 | błąd losowy: ≤ 0,08 ≤ 0,08 ≤ 0,10 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki F148112 |  | Op. = 200szt. | 1 |  |  |
| 3. | Model M50 GILSON/(F148503) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 20 50 | błąd systematyczny +/-0,34 +/-0,70 | błąd losowy: ≤ 0,20 ≤ 0,30 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki F148113 |  | Op. = 200szt. | 1 |  |  |
| 4. | Model M100 GILSON/(F148504) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 10 50 100 | błąd systematyczny +/-0,50 +/-0,75 +/-1,00 | błąd losowy: ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki F148414 |  | Op. = 192szt. | 1 |  |  |
| 5. | Model M250 GILSON/(F148505) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 50 100 250 | błąd systematyczny +/-1,50 +/-1,70 +/-2,50 | błąd losowy: ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki F148114 |  | Op. = 200szt. | 1 |  |  |
| 6. | Model M1000 GILSON/(F148506) |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | objętość 100 500 1000 | błąd systematyczny +/-3 +/-5 +/-8 | błąd losowy: ≤ 1,6 ≤ 2,5 ≤ 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki F148560 |  | Op. = 182szt. | 1 |  |  |
| V. | Pipeta Distriman: GILSON Zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej umożliwia wielokrotne, powtarzalne dozowania, wykorzystuje efekt przymusowego wypierania cieczy, bezskokowo nastawna umożliwia ciągłą regulację dozowanej objętości, materiały wykorzystywane do kontrukcji pipety: PVDF i stal kwasoodporna, bezpośredni odczyt objętości . |  | sztuka | 1 |  |  |
| 1. | Model Micro 125 µl GILSON F164100 Model Micro Steril 125 µl GILSON F164130 |  | Op. (50szt.) Op. (50szt.) | 1 1 |  |  |
|  | objętość 2 5 10 | błąd systematyczny +/-0,1 +/-0,125 +/-0,2 | błąd losowy: ≤ 0,08 ≤ 0,075 ≤ 0,10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Model Micro 1,25 µl GILSON F164110 Model Micro Steril 1,25 µl GILSON F164140 |  | Op. (50szt.) Op. (50szt.) | 1 1 |  |  |
|  | objętość 20 50 100 | błąd systematyczny +/-0,8 +/-1,0 +/-1,0 | błąd losowy: ≤ 0,2 ≤ 0,4 ≤ 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Model Micro 12,5 µl GILSON F164120 Model Micro Steril 12,5 µl GILSON F164150 |  | Op. (50szt.) Op. (50szt.) | 1 1 |  |  |
|  | objętość 200 500 10000 | błąd systematyczny +/-6,0 +/-7,5 +/-10,0 | błąd losowy: ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,5 |  |  |  |  |  |
| VI | Końcówki DIAMOND. Standardowe końcówki do pipet rekomendowane do wszystkich modeli pipet PIPETMAN. Dostarczane w opakowaniach kodowanych kolorem w celu łatwej identyfikacji pojemności. |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,1-10ul niejałowe w workach F161631 |  | Op. (5x200szt.) | 1 |  |  |
| 2 | 0,1-10ul niejałowe w pudełku F171100 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 3 | 0,1-10ul jałowe w pudełku F171101 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 4 | 0,1-20ul niejałowe w workach F161451 |  | Op. (5x200szt.) | 1 |  |  |
| 5 | 0,1-20ul niejałowe w pudełku F171200 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 6 | 0,1-20ul jałowe w pudełku F171201 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 7 | 2-200ul niejałowe w workach F161931 |  | Op. (5x200szt.) | 1 |  |  |
| 8 | 2-200ul niejałowe w pudełku F171300 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 9 | 2-200ul jałowe w pudełku F171301 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 10 | 20-300ul niejałowe w workach F161731 |  | Op. (5x200szt.) | 1 |  |  |
| 11 | 20-300ul niejałowe w pudełku F171400 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 12 | 20-300ul jałowe w pudełku F171401 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 13 | 100-1000ul niejałowe w workach F161671 |  | Op. (5x200szt.) | 1 |  |  |
| 14 | 100-1000ul niejałowe w pudełku F171500 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 15 | 100-1000ul jałowe w pudełku F171501 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 16 | 100-1200ul niejałowe w workach F161111 |  | Op. (5x200szt.) | 1 |  |  |
| 17 | 100-1200ul niejałowe w pudełku F171600 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 18 | 100-1200ul jałowe w pudełku F171601 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 19 | 1-5ml niejałowe w workach F161571 |  | Op. (3x334szt.) | 1 |  |  |
| 20 | 1-5ml niejałowe w pudełku F161370 |  | Op. (12x50szt.) | 1 |  |  |
| 19 | 1-10ml niejałowe w workach F161210 |  | Op. (200szt.) | 1 |  |  |
| 20 | 1-10ml niejałowe w pudełku F161370 |  | Op. (8x30szt.) | 1 |  |  |
| 21 | 0,1-10ul jałowe z filtrem w pudełku F171103 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 22 | 2-30ul jałowe z filtrem w pudełku F171303 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 23 | 20-100ul jałowe z filtrem w pudełku F171403 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 24 | 20-200ul jałowe z filtrem w pudełku F171503 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 25 | 20-300ul jałowe z filtrem w pudełku F171603 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 26 | 100-1000ul jałowe z filtrem w pudełku F171703 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 27 | 100-1200ul jałowe z filtrem w pudełku F171803 |  | Op. (10x96szt.) | 1 |  |  |
| 28 | Plastikowe końcówki Omni Tip do homogenizacji tkanek twardych, wymiary: 7 x 110mm. 30750H |  | Op. (25 szt.) | 1 |  |  |
| 29 | Plastikowe końcówki Omni Tip do homogenizacji tkanek twardych, wymiary: 7 x 110mm. 32750H |  | Op. (50 szt.) | 1 |  |  |
| 30 | Puste pudełko do końcówek DL10 F171202 |  | Op. (2szt.) | 1 |  |  |
| 31 | Puste pudełko do końcówek D10 F171102 |  | Op. (2szt.) | 1 |  |  |
| 32 | Puste pudełko do końcówek D200 F171302 |  | Op. (2szt.) | 1 |  |  |
| 33 | Puste pudełko do końcówek D300 F171402 |  | Op. (2szt.) | 1 |  |  |
| 34 | Puste pudełko do końcówek D1000 F171502 |  | Op. (2szt.) | 1 |  |  |
| 35 | Puste pudełko do końcówek D5000 F161360 |  | Op. (1szt.) | 1 |  |  |
| 36 | Puste pudełko do końcówek D10000 F161220 |  | Op. (1szt.) | 1 |  |  |
| 37 | Statyw obrotowy karuzelowy, 7-stanowiskowy do pipet automatycznych GILSON F161401 |  | Szt. | 1 |  |  |
| 38 | Statyw 5-stanowiskowy do pipet elektronicznych Pipetman M z funkcją ładowania FB1001 |  | Szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy: …………………………