ZZP.271.4.27.2017

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia

ZATWIERDZAM

Ryszard Brejza

Prezydent Miasta

Inowrocław, dnia 10.08.2018 r.

Opracowanie:

Urszula Borkowska

# Informacje o Zamawiającym

- Nazwa Zamawiającego	Miasto Inowrocław

REGON			092350725

NIP			             556-263-84-08

Miejscowość		88-100 Inowrocław

Adres			Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Strona internetowa	www.bip.inowroclaw.pl

Godziny urzędowania      7:30 – 15:30

Tel./faks		             52 35 55 300, 52 35 55 250 / 52 35 55 255, 52 35 55 233

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz strona internetowa Zamawiającego – www.bip.inowroclaw.pl (zakładka przetargi do 30.000 euro OpenNexus w dniu 10.08.2018 r.).

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego jak wyżej.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia (wymienionych w załączniku nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia), zarządzanych przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową Sp. z o.o. w Inowrocławiu, dalej zwaną Zarządcą.

Wykaz nieruchomości komunalnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, rozliczenie dodatkowych nieruchomości będzie się odbywać według cen jednostkowych określonych   w ofercie wykonawcy.

2. W zakres zamówienia wchodzi:

1)  opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb, suchych ubikacji) przy użyciu pojazdu  asenizacyjnego;

zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, przynajmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem usług sporządzonym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Zarządcę;

2) transport nieczystości ciekłych z opróżnionych zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej wskazanej w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (Miejska Oczyszczalnia Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inowrocław, ul. Popowicka);

3)  rozrzedzanie zawartości zbiorników bezodpływowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu WUKO, WOMA, mechaniczne wybieranie wody z piwnic, ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji - w razie potrzeb, na zlecenie Zarządcy przekazane za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadkach awaryjnych i bardzo pilnych).

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

1) wykonawca zawrze umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu na odbiór nieczystości ciekłych;

2) wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy sporządzi miesięczny harmonogram opróżniania zbiorników odpływowych i ich transportu do stacji zlewnej, który przedstawi do akceptacji Zarządcy;

3) wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2  pkt 3 w czasie: do 2 godzin w dni powszednie, do 3 godzin w niedziele i święta, licząc od momentu otrzymania zlecenia od Zarządcy za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadkach awaryjnych i bardzo pilnych);

4) wykonawca będzie zobowiązany do:

a) zgłaszania Zarządcy wszystkich uszkodzeń lub braku elementów szamba (np. pokrywy szamba, kratek ściekowych, itp.),

b) przestrzegania warunków sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)	przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,

d)	posiadania nr telefonu kontaktowego, faksu oraz poczty elektronicznej służących do przekazywania wiadomości przez Zamawiającego o konieczności wykonania niezwłocznie określonych usług stanowiących przedmiot zamówienia,

e)	wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

f)	ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres obowiązywania umowy,

g)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy  wyrządzone osobom trzecim,

h)	naprawienia szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający informuje, że w jego imieniu Zarządca będzie dokonywał:

1) kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia,

2) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zarządca wzywa wykonawcę (za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną)   do natychmiastowej (lub w wyznaczonym terminie) naprawy stwierdzonych nieprawidłowości, których usunięcie potwierdza w protokole podpisanym przez obydwie strony,

3) stwierdzony brak naprawy nieprawidłowości będzie skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia proporcjonalne do pojemności danego zbiornika bezodpływowego;   w takiej sytuacji Zarządca może zlecić wykonanie tych usług innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko wykonawcy;

4) odbiorów przedmiotu zamówienia.

5. Warunki finansowania zamówienia:

1) wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone na podstawie podanych w ofercie cen jednostkowych za wykonywanie przedmiotu zamówienia (1 m3/1 rbh) i:

a) faktycznej ilości nieczystości ciekłych przekazanych do stacji zlewnej oraz

b) faktycznej ilości wypompowanej wody z piwnic oraz

c) faktycznej ilości godzin pracy sprzętu specjalistycznego,

potwierdzonej przez Zarządcę;

2) rozliczenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę, z załączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; faktura powinna zostać dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego ta faktura dotyczy;

3) protokoły odbioru przedmiotu zamówienia muszą zawierać: zestawienie pojemności opróżnionych zbiorników w danym miesiącu oraz dowody ze stacji zlewnej potwierdzające  ilość dostarczonych nieczystości ciekłych, potwierdzony przez Zarządcę i wykonawcę; protokół odbioru stanowi załącznik do faktury wystawionej 1 raz w miesiącu przez wykonawcę;

4) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

# Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy, licząc od dnia zawarcia umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu

1) posiadanie zezwolenie Prezydenta Miasta Inowrocławia na prowadzenie działalności   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3) posiadanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SP. z o. o.  w Inowrocławiu na przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Inowrocławiu przy ul. Popowickiej;

4) dysponowanie odpowiednim, wymaganym przez Zamawiającego, potencjałem technicznym, tj.:

a) pojazdem asenizacyjnym o pojemności co najmniej 3.500 l, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.  w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617);

b) pojazdem specjalistycznym typu WUKO, WOMA, wyposażonym w wąż długości min. 40 m, sprawne manometry, którego ciśnienie robocze jest nie mniejsze niż 8 MPa.

# Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków i wymagań

Formularz ofertowy – wg wzoru, załącznik nr 1 do niniejszego opisu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na platformie zakupowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka „przetargi do 30.000 euro OpenNexus”.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Urszulę Borkowską, tel. 52 35 55 250, e-mail: zamowienia@inowroclaw.pl.

# Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Instrukcja składania ofert znajduje się na platformie zakupowej, zakładka „regulamin” i dalej „pomoc dostawca”; link https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty elektroniczne, za pośrednictwem platformy zakupowej (www.bip.inowroclaw.pl - zakładka „przetargi do 30.000 euro OpenNexus”) należy składać do dnia 20.08.2018 r. godz. 10:00.

# Opis sposobu obliczenia ceny

1.	Cenę oferty, z zastosowaniem cen jednostkowych za 1m3/1rbh wykonywania przedmiotu zamówienia oraz za cały okres trwania zamówienia (przewidywana ilość  w ciągu 12- m-cy), zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik  nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

2.	Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.	Cena jednostkowa za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do zlewni musi zawierać opłatę za zrzut ścieków do zlewni.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przez Zamawiającego przed wyborem wykonawcy

- Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą do przedstawienia:

  - zezwolenia Prezydenta Miasta Inowrocławia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

  - umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Inowrocławiu na przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Inowrocławiu przy ul. Popowickiej.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który na wezwanie nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów określonych w ust. 1.

- Dopuszcza się negocjacje treści oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

# Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1a             wykaz nieruchomości  komunalnych objętych przedmiotem zamówienia na dzień ogłoszenia zamówienia

Załącznik Nr 1              wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2              wzór umowy

Załącznik nr 1

Wzór formularza ofertowego

Zamawiający: Miasto Inowrocław

OFERTA

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….....................................................

Siedziba…………………………...…………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faks/e-mail …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………………………………………………………..

nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………

nr REGON ……………………………………………………………………………………...........................................

2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| wyszczególnienie | jedn. miary | ilość (przewidywana przez okres 12 m-cy) | cena jednostkowa brutto | cena oferty brutto (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (wraz z opłatą za zrzut nieczystości do stacji zlewnej) | m3 | 5 600 |  |  |
| 2. Wypompowywanie wody z piwnic | m3 | 600 |  |  |
| 3. Ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji oraz rozrzedzanie zawartości zbiorników bezodpływowych (suche ubikacje) przy użyciu sprzętu typu WUKO, WOMA | 1 rbh | 200 |  |  |
| Razem cena oferty (suma poz. 1-3) | x | x | x |  |

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT ….. % tj. ……………………………………… zł.

Oświadczam, że:

1)  posiadam doświadczenie w wykonaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych;

2) posiadam zezwolenie Prezydenta Miasta Inowrocławia na prowadzenie działalności   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, znak …………………………………… z dnia ……………………….;

3)  posiadam umowę  nr ……………….. z dnia …………………. z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. w Inowrocławiu na przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Inowrocławiu przy ul. Popowickiej;

4)  dysponuję odpowiednim, wymaganym przez Zamawiającego, potencjałem technicznym, tj.:

a)	pojazdem asenizacyjnym o pojemności co najmniej 3.500l, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.                       w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 nr 193 poz. 1617) -    …... szt.,

b)	pojazdem specjalistycznym typu WUKO, WOMA, wyposażonym w wąż długości min.  40 m, sprawne manometry, którego ciśnienie robocze jest nie mniejsze niż 8 MPa - ……. szt.

5) korzystam / nie korzystam* z mechanizmu podzielonej płatności.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*niepotrzebne skreslić

Załącznik nr 2

#### Wzór umowy

Umowa Nr ZZP.272. ………………..

zawarta w dniu …………………… w Inowrocławiu, pomiędzy Miastem Inowrocław z siedzibą               w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08, reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..,

przy kontrasygnacie

………………………………..……………..,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a ……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., reprezentowanym/ą  przez:  …………………………………..,

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz udrażniania instalacji kanalizacyjnych na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową  Sp. z o.o. w Inowrocławiu (dalej zwaną Zarządcą).

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi:

    - opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb, suchych ubikacji) przy użyciu pojazdu asenizacyjnego, przynajmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem tych usług sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zarządcę;

    - transport nieczystości ciekłych z opróżnionych zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej wskazanej w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (Miejska Oczyszczalnia Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. Inowrocław, ul. Popowicka);

    - rozrzedzanie zawartości zbiorników bezodpływowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu typu WUKO, WOMA, mechaniczne wybieranie wody z piwnic, ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji - w razie potrzeb, na zlecenie Zarządcy przekazane za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadkach awaryjnych i bardzo pilnych).

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

1) zezwolenie Prezydenta Miasta Inowrocławia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, znak               …………………….. z dnia ………………………..;

2) umowę nr ……………………. z dnia …………………….. z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. w Inowrocławiu na przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Inowrocławiu przy ul. Popowickiej.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

    - sporządzenia miesięcznych harmonogramów opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu do stacji zlewnej, które będzie przedstawiał do zaakceptowania Zarządcy;

    - przystąpienia do wykonywania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 pkt. 3                   w czasie: do 2 godzin w dni powszednie, do 3 godzin w soboty, niedziele i święta, licząc od momentu otrzymania zlecenia od Zarządcy;

    - wykonania przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Miasta Inowrocławia do niezbędnego minimum;

    - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przestrzegania warunków sanitarnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego, przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska;

    - ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest zawarty w opisie przedmiotu zamówienia i                        w załączniku nr 1a (wykaz nieruchomości komunalnych objętych przedmiotem umowy)                    do niego oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ………………………….., które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zarządca będzie dokonywał w imieniu Zamawiającego:

1) kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanego przedmiotu umowy,

2) odbiorów przedmiotu umowy, z których sporządzi protokół.

§ 2.

Wykonawca wykona umowę w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………….. .

§ 3.

- Strony ustalają, że obowiązująca ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie obliczone na podstawie określonych w ofercie cen jednostkowych (1 m3/1 rbh) za wykonanie przedmiotu umowy i faktycznej liczby wykonanych usług. Wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty wynosi ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………), w tym należny podatek VAT.

- Ceny jednostkowe wynoszą:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych                         (wraz z opłatą za zrzut ścieków) ………… zł  brutto za 1m3, w tym należny podatek VAT;

2) mechaniczne wybieranie wody z piwnic – ………….. zł za 1m3, w tym należny podatek VAT,

3) ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji oraz rozrzedzanie zawartości zbiorników bezodpływowych – …………… zł za 1 rbh, w tym należny podatek VAT.

- Ceny jednostkowe podane w ofercie mogą zostać zmienione w przypadku zmiany ceny zlewni za zrzut ścieków.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy następować będzie miesięcznie, na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu najpóźniej w ciągu         5 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego ta faktura dotyczy, zatwierdzonej przez Zamawiającego, z załączonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2.

- Stwierdzone przez Zarządcę niewykonanie lub nienależyte wykonanie  przedmiotu umowy, w wyznaczonym przez Zarządcę dodatkowym terminie, będzie skutkować  zmniejszeniem wynagrodzenia, proporcjonalnie do pojemności zbiornika.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy   ………………………………, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru przedmiotu umowy.

- Rachunek bankowy wskazany w ust. 6 jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla którego został otwarty rachunek VAT a zapłata będzie następowała z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. (jeżeli dotyczy)

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami, stąd do należnego mu wynagrodzenia nie ma zastosowania ustawa    z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.).

§ 4.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, polegający w szczególności na nieprzestrzeganiu harmonogramu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1, niezachowaniu terminu wyznaczonego przez Zarządcę  -  w wysokości 50,00 zł brutto;

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1                 (tj. ………………….. zł).

- Kary umowne określone w ust. 1 Wykonawca będzie wpłacał na rachunek bankowy Zamawiającego lub zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 5.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:

    - Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni;

    - Zamawiający przeprowadził kontrolę i stwierdził, że Wykonawca nie posiada deklarowanego wyposażenia technicznego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.

- Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy musi nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

§ 6.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej  zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 8.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks cywilny.

§ 9.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

    - opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem nr 1a (wykaz nieruchomości komunalnych objętych przedmiotem umowy),

    - oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: