Załącznik nr 4 do SWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część nr  1 i nr 2

Rozwiązania techniczno – materiałowe łączników naprawczych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych

- Korpus łącznika (obudowa) wykonany z żeliwa sferoidalnego o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400).

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB) lub pokryta rilsanem. Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej (A2, A4) lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią.

- Uszczelka gumowa z EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego o twardości nie większej niż 68 w skali twardości Shor’a +/- 5

- Wytrzymałość ciśnieniowa złączy w granicach od 0 do PN 16, medium woda pitna.

- Owiercenie kołnierza zgodne z PN 10 lub uniwersalne PN 10/PN 16 (fasolki)

- Łączniki naprawcze na rury z PE i PVC-U winny posiadać zabezpieczenie odporne na korozje uniemożliwiające wysuniecie się rury ze złącza.

Część nr 3

Rozwiązania techniczno – materiałowe złączy rozbieralnych naprawczych

- Złącza naprawcze elastyczne do rur stalowych, żeliwnych i azbesto – cementowych AC.

- Korpus opaski wykonany ze stali nierdzewnej lub ze stali powlekanej.

- Korpus opaski jednoczęściowy do DN 200, powyżej DN 200 korpus opaski na zawiasie umożliwiający nałożenie opaski bez rozpinania rurociągu.

- Uszczelka na krawędziach opaski wyprofilowana – wargowa.

- Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej (A2, A4) lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią.

- Złącze rozbieralne, tuleja-wkład uszczelniający w wykonaniu z EPDM lub NBR lub z innych  mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego.

- Szerokość złączy min. 110 mm – max. 210 mm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa złączy minimum 6 bar, medium woda pitna.

Część nr 4

Rozwiązania techniczno-materiałowe nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych:

- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego  o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400).

- Uszczelnienie guma EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego, o grubości min. 10 mm.

- Śruby łączące osadzone w sposób uniemożliwiający obrót śruby podczas skręcania, wykonane ze stali nierdzewnej A2/70 + nakrętki A4/80 + podkładki A 4 lub stalowe ocynkowane klasie min. 5.8

- Ilość śrub łączących – 4 szt.

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB), kolor niebieski.

- Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa PN 16, medium woda pitna.

Część nr 5

Rozwiązania techniczno-materiałowe nasuwek naprawczych żeliwnych trójdzielnych:

- Korpus żeliwo sferoidalne  o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400) lub żeliwo ciągliwe.

- Uszczelnienie guma EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego.

- Śruby łączące osadzone w sposób uniemożliwiający obrót śruby podczas skręcania, wykonane ze stali nierdzewnej A2/70 + nakrętki A4/80 + podkładki A 4 lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8.

- Przekładka między segmentowa wykonana z blachy nierdzewnej lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB), kolor niebieski.

- Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa PN 16, medium woda pitna.

Część nr 6

Rozwiązania techniczno-materiałowe łączniki do rur PE do napraw i łączenia, dwudzielne:

- Korpus żeliwo sferoidalne  o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400).

- Uszczelnienie guma EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego.

- Śruby łączące osadzone w sposób uniemożliwiający obrót śruby podczas skręcania, wykonane ze stali nierdzewnej (A2, A4) lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią.

- Ilość śrub łączących – min 4 szt.

- Ochrona  antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB).

- Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Wytrzymałość ciśnieniowa PN 16, medium woda pitna.

- Łącznik zabezpieczony przed przesunięciem, długość zabudowy min 250 mm.

Część nr 7

Rozwiązania techniczno – materiałowe doszczelniaczy rurowych

- Korpus łącznika (obudowa) wykonany z żeliwa sferoidalnego o minimalnej wytrzymałości Rm min. 400MPa (min. GGG 40 EN-GJS-400) lub stalowy od średnic DN 500.

- Ochrona antykorozyjna korpusu (obudowy) za pomocą fluidyzacyjnego lub natryskowego spiekania proszków epoksydowych, żywicy epoksydowej (EKB) lub pokryta rilsanem. Grubość powłoki ochronnej min. 250 µm.

- Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej (A2, A4) lub stalowe ocynkowane w klasie min. 5.8, lub stalowe powlekane Rilsanem, lub powlekane Sheraplexem, lub stalowe ocynkowane dodatkowo zabezpieczone emalią.

- Uszczelka gumowa z EPDM lub NBR lub z innych mieszanek kauczukowych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną na podstawie aktualnego atestu higienicznego o twardości nie większej niż 68 w skali twardości Shor’a +/- 5.

## Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

    - Przedmiot zamówienia musi być posiadać aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub innego podmiotu dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w częściach od nr 1 do nr 7.

    - Bezpośrednio na przedmiocie zamówienia albo etykiecie przymocowanej do niego winna być umieszczona informacja zawierająca co najmniej: nazwę producenta, nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę handlową, typ, odmianę, średnica lub zakres średnic, ciśnienie.

    - Przedmiot zamówienia będzie posiadać naniesiony znak budowlany B lub CE ( jeśli jego naniesienie jest wymagane przez stosowne przepisy prawa) oraz będzie zaopatrzony 
w informacje odnośnie znaku B, zgodne z § 11. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 ze zm.), lub odnośnie znaku CE, zgodne z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę rady 89/106/EWG ( Dz. U. UE. L. 2011.88.5 ).

    - Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu instrukcję montażu 
i użytkowania przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w częściach od nr 1 do nr 7.

    - Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia min. 12 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży.

## 3.     Opis zakresu zamówienia

- Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy łączników wyszczególnionych w częściach od nr 1 do nr 7 do Magazynu Głównego nr 1 ZWiK Spółka z o. o. przy ul. 1-go Maja 37 w Szczecinie. Dostawy odbywać się będą w godzinach od 730 do 1430 na koszt i staranie wykonawcy. Magazyn Główny Nr 1 ZWiK Spółka z o.o. dokona odbioru dostarczonych materiałów.

- W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną (e-mail), oraz będą określały asortyment i ilości wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego.

- Zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na e-mail: em@zwik.szczecin.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia o 30% dla każdej z części. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę na część od nr 1 do nr 7 w miejscu wskazanym na określenie producenta wskazali producenta danego wyrobu wymienionego np. w aktualnym ateście higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny a figurującego w pozycji „wytwórca/producent”.

- Termin płatności faktur VAT 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający będzie dokonywał płatności za dostarczone materiały w mechanizmie podzielonej płatności.