Załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem zamówienia

## Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Część nr 1

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z aktualną plombą legalizacyjną przystosowanych do odczytu radiowego i fabrycznie nowych, kompletnych, sprawnych nakładek do odczytu stanu wodomierzy, i przesyłu danych drogą radiową, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 – kalkulacji ceny dla części nr 1, do montażu w lewobrzeżnej części miasta Szczecin.

Część nr 2

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu w technologii GSM z aktualną plombą legalizacyjną, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 – kalkulacji ceny dla części nr 2, do montażu w prawobrzeżnej części miasta Szczecin.

Część nr 3

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych modułów (impulsatorów) HRI do zliczania impulsów z wodomierzy o średnicach od DN 50 do DN 150, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 – kalkulacji ceny dla części nr 3, do montażu w  prawobrzeżnej części miasta Szczecin.

Część nr 4

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych kompletnych, sprawnych nakładek do zdalnego odczytu stanu wodomierzy w rejonie działania zamawiającego w oparciu o technologię przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM oraz przesyłu danych z wodomierzy rozliczanych przez zamawiającego, do systemu informatycznego użytkowanego przez zamawiającego wraz z usługą telekomunikacyjną 
i udostępnieniem uzyskanych danych w systemie informatycznym użytkowanym przez zamawiającego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 – kalkulacji ceny dla części nr 4.

## 2.        Opis zakresu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

Część nr 1

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego, i fabrycznie nowych kompletnych, i sprawnych nakładek na wodomierze służących do odczytu stanu wodomierza, i przesyłu danych drogą radiową.

Część nr 2

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu w oparciu o technologię przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM.

Część nr 3

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych modułów (impulsatorów) HRI do zliczania impulsów z wodomierzy o średnicach od DN 50 do DN 150.

Część nr 4

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych kompletnych, sprawnych nakładek do zdalnego odczytu stanu wodomierzy w rejonie działania zamawiającego w oparciu o technologię przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM oraz przesyłu danych z wodomierzy rozliczanych przez zamawiającego, do systemu informatycznego użytkowanego przez zamawiającego wraz z usługą telekomunikacyjną i udostępnieniem uzyskanych danych w systemie informatycznym użytkowanym przez zamawiającego, w ilości 900 szt. nakładek bez anteny wyniesionej lub zamiennie z anteną wyniesioną.

W ramach części nr 4 wykonawca zobowiązuje się do:

- Świadczenia kompleksowej usługi telekomunikacyjnej GSM w zakresie przesyłu danych w ilości odpowiadającej liczbie dostarczonych zamawiającemu nakładek na wodomierze na okres do 31.12.2024r.

- Utrzymania w całym okresie świadczenia usługi telekomunikacyjnej systemu informatycznego zgodnego z platformą SmartMetering24 dla gromadzenia i prezentowania danych z odczytanych wodomierzy.

- Zapewnienia innych elementów niezbędnych do świadczenia usługi telekomunikacyjnej związanej z odczytem i przesyłem danych z dostarczonych nakładek na wodomierze niewymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeśli będą one niezbędne do zapewnienia funkcjonalności opisanej w specyfikacji warunków zamówienia i poprawnego działania całego systemu.

Usługa telekomunikacyjna związana z przesyłem danych będzie rozliczana w okresach miesięcznych za każdą aktywną nakładkę, która przesyłać będzie odczyty zgodnie z założonymi częstotliwościami przesyłu danych (przesył danych 1 raz na dobę z odczytem stanu wodomierza co 1 godzinę/dobę).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot zamówienia wymieniony w częściach od nr 1 do nr 4 ma być dostarczany transportem wykonawcy na jego koszt i staranie do Magazynu Głównego ZWiK Spółka z o. o. przy ul. 1 Maja 37 w Szczecinie w godzinach 730-1430. W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Działu Zaopatrzenia. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną (e-mail), oraz będą określały asortyment i ilości wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.

Dostawy będą realizowane w terminie max. do 30 dni od daty złożenia zamówienia w godzinach od 730 do 1430. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną (e-mail: em@zwik.szczecin.pl).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – kalkulacji ceny dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 o 10%. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

Termin płatności faktur VAT 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający będzie dokonywał płatności za wystawione faktury VAT w mechanizmie podzielonej płatności.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę w miejscu wskazanym na określenie producenta wskazali producenta danego wyrobu wymienionego np. w aktualnym ateście higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny a figurującego w pozycji „wytwórca/producent”.

Przez producenta zamawiający rozumie:

        - przedsiębiorcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, która naprawia lub regeneruje produkt,

        - przedstawiciela wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importera produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani w Unii Europejskiej,

        - przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

## Warunki techniczne, które muszą spełniać wodomierze przystosowane do odczytu radiowego, nakładki radiowe, wodomierze przystosowane do odczytu w technologii GSM, moduły HRI oraz nakładki do zdalnego odczytu w technologii GSM

Cześć nr 1

Warunki techniczne, które muszą spełniać wodomierze przystosowane do odczytu radiowego:

            - Przez wodomierz rozumie się przyrząd pomiarowy będący połączeniem przepływomierza z licznikiem, określający zużycie wody przez odbiorcę, z aktualnym zatwierdzeniem typu na wodomierz służący do ciągłego pomiaru objętości wody.

- Wodomierze muszą posiadać aktualną deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wodomierzy z właściwymi normami (dyrektywami MID), pozwalającą na znakowanie wodomierzy znakiem CE oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą posiadać zatwierdzenie typu wydane przez Główny Urząd Miar lub EWG lub WE.

- Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (na miejscu zainstalowania wodomierza oraz bez naruszania jego cechy legalizacyjnej), modułów komunikacyjnych TI (indukcyjnych).

- Wartość przekazywanych impulsów z wodomierzy DN 15 do DN 40 D=1imp=1litr – czyli dokładność odczytu dla drogi radiowej do 1 litra, w przypadku wodomierzy powyżej DN 50 do DN 100 D=1imp = 10 litrów, a dla wodomierzy DN 150 do DN 200 D=1 imp.=1000 litrów.

- Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nałożono nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do zamawiającego.

- Każdy z wodomierzy musi być wyposażony w dwie naklejki z kodem kreskowym i numerem wodomierza umożliwiającą przeniesienie jednej z nich na protokół wymiany.

- Liczydła w wodomierzach muszą być w wykonaniu hermetycznym i/lub w wykonaniu IP 68.

- Wodomierze muszą gwarantować niezmienną pracę w warunkach zmiennej wilgotności powietrza oraz pod wodą.

- Wodomierze muszą posiadać korpus wykonany z metalu / stopu metalu.

- Wodomierze mechaniczne muszą posiadać blokadę pełnego obrotu liczydła.

Warunki techniczne, które muszą spełniać nakładki radiowe:

            - Przez nakładkę radiową rozumie się urządzenie radiowe, którego zadaniem jest zapewnienie transmisji danych pomiędzy modułem komunikacyjnym / modułem komunikacyjnym wyniesionym a zestawem odczytowym (tablet, PSION lub równoważnym urządzeniem).

            - Przez nakładkę radiową z kablem rozumie się urządzenie radiowe zamontowane np. pod pokrywą włazu studzienki wodomierzowej wraz z nakładką montowaną bezpośrednio na liczydło wodomierza.

            - Nakładki radiowe oraz nadajniki impulsów muszą posiadać IP 68 oraz certyfikaty CE.

            - Komunikacja pomiędzy wodomierzem a nakładką radiową winna odbywać się poprzez czujnik indukcyjny Ti, wyklucza się odczyt optyczny.

            - Żywotność baterii minimum dwa okresy legalizacyjne wodomierza, przy wysyłaniu sygnału radiowego co 8 sekund.

            - Częstotliwość pracy nakładki radiowej 868 MHz.

            - Nakładki radiowe muszą posiadać funkcje rozróżniania kierunku przepływu, dla wodomierzy o średnicach od DN 15 do DN 100 wskazując rzeczywisty stan wodomierza ze wskazaniem przekazywanym drogą radiową.

            - Rozwiązanie techniczne musi zapewniać możliwość stosowania oddalonych/wyniesionych nakładek radiowych.

            - Każda dostarczona nakładka radiowa musi być fabrycznie nowa i być wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą nakładek do zamawiającego.

            - Zamontowana i zaciśnięta nakładka radiowa na wodomierzu winna trwale i mocno przylegać do liczydła, w ten sposób, aby nie można było jej łatwo i przez przypadek ściągnąć lub odpaść.

            - Odczyt nakładek radiowych w zadanej trasie odczytowej powinien dać możliwość odebrania informacji z nakładek radiowych z jadącego samochodu, z minimalną prędkością 20 km/h. Przy jednokrotnym przejechaniu trasy ilość zarejestrowanych odczytów powinna wynieść minimum 80% wodomierzy w zadanej trasie odczytowej przez minimum 120 miesięcy od czasu dostarczenia nakładki. Odczyt nakładek radiowych w zadanej trasie odczytowej powinien dawać możliwość odebrania informacji bez wcześniejszego wzbudzania sygnału.

            - Wykaz minimalnej ilości zdarzeń przekazywanych przez system radiowy:

- odczyt bieżący wodomierza plus minimalnie jeden odczyt historyczny (np. indeks 
z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca),

- pozostały czas działania baterii lub % wskaźnik zużycia,

- alarm naruszenia mechanicznego (zdjęcie nakładki zamontowanej bezpośrednio na wodomierzu, przecięcie kabla łączącego nakładkę radiową z wodomierzem,

- alarm naruszenia magnetycznego,

- informacje o przepływie wstecznym dla wodomierzy o średnicach DN 15 do DN 100,

- informacje o przepływie nadmiernym zaprogramowanym przez zamawiającego,

- informacje o przepływie zbyt niskim zaprogramowanym przez zamawiającego,

- informacje o braku przepływu wody w okresie zaprogramowanym przez zamawiającego.

Inne warunki stawiane przez zamawiającego a związane z realizacją przedmiotu zamówienia dla części nr 1:

            - Wykonawca zobowiązuje się przez min. dwa kolejne okresy legalizacyjne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dostarczania części zamiennych do zakupionych wodomierzy umożliwiające naprawę wodomierzy w punkcie legalizacyjnym zamawiającego, zgodnie z podpisaną umową serwisową.

            - Wykonawca, jeśli nie posiada podpisanej umowy serwisowej z zamawiającym zobowiązany jest do jej podpisania - załącznik nr 4e do swz.

            - Umowa serwisowa winna zapewniać przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie naprawy i serwisu wodomierzy, oraz dostęp do zakupu części zamiennych potrzebnych do serwisu, który określa umowa serwisowa.

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone wodomierze przeznaczone do odczytu radiowego przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu – dotyczy części nr 1

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone nakładki radiowe na okres co najmniej 24 miesięcy oraz żywotność baterii co najmniej 120 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu – dotyczy części nr 1.

            - Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zamówienia przez zamawiającego wodomierzy i nakładek radiowych, jako komplet zamówione wodomierze będą fabrycznie wyposażone w zaprogramowane nakładki radiowe na wartości ustalone z zamawiającym - tzn. będą tworzyć gotowy komplet do montażu, a każda dostarczona partia będzie zawierać plik danych o wodomierzach i progach alarmowych.

            - Wodomierze i nakładki radiowe muszą być w pełni kompatybilne z używanym w chwili obecnej w ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie systemem radiowym IZAR i oprogramowaniem IZAR.

Cześć nr 2

Warunki techniczne, które muszą spełniać wodomierze przystosowane do odczytu w oparciu o technologię przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM:

- Przez wodomierz rozumie się przyrząd pomiarowy będący połączeniem przepływomierza 
z licznikiem, określający zużycie wody przez odbiorcę, z aktualnym zatwierdzeniem typu na wodomierz służący do ciągłego pomiaru objętości wody.

- Wodomierze muszą posiadać aktualną deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wodomierzy z właściwymi normami (dyrektywami MID), pozwalającą na znakowanie wodomierzy znakiem CE oraz muszą być stosowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą posiadać zatwierdzenie typu wydane przez Główny Urząd Miar lub EWG lub WE.

- Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (na miejscu zainstalowania wodomierza oraz bez naruszania jego cechy legalizacyjnej), indukcyjnych modułów komunikacyjnych z kartą SIM odczytywanych drogą GSM w systemie PronalSmartmetering lub kompatybilny z nim.

- Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nałożono nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do zamawiającego.

- Każdy z wodomierzy musi być wyposażony w dwie naklejki z kodem kreskowym i numerem wodomierza umożliwiającą przeniesienie jednej z nich na protokół wymiany.

- Wodomierze muszą posiadać strzałkę pokazującą kierunek przepływu wody dla wodomierzy o średnicach od DN 15 do DN 150.

- Liczydła w wodomierzach muszą być w wykonaniu hermetycznym i/lub w wykonaniu IP 68.

- Wodomierze muszą gwarantować niezmienną pracę w warunkach 100% wilgotności otoczenia.

- Wodomierze muszą posiadać korpus wykonany z metalu/stopu metalu.

- Wodomierze mechaniczne muszą posiadać blokadę pełnego obrotu liczydła.

Inne warunki stawiane przez zamawiającego a związane z realizacją przedmiotu zamówienia dla części nr 2:

            - Wykonawca zobowiązuje się przez min. dwa kolejne okresy legalizacyjne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dostarczania części zamiennych do zakupionych wodomierzy umożliwiające naprawę wodomierzy w punkcie legalizacyjnym zamawiającego, zgodnie z podpisaną umową serwisową.

            - Wykonawca, jeśli nie posiada podpisanej umowy serwisowej z zamawiającym zobowiązany jest do jej podpisania - załącznik nr 4e do swz.

            - Umowa serwisowa winna zapewniać przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie naprawy i serwisu wodomierzy, oraz dostęp do zakupu części zamiennych potrzebnych do serwisu, który określa umowa serwisowa.

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone wodomierze przystosowane do odczytu w oparciu o technologię przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu – dotyczy części nr 2.

Cześć nr 3

Warunki techniczne, które muszą spełniać moduły (impulsatory) HRI-Mei:

- Przez impulsator HRI-Mei rozumie się moduł zliczający impulsy z wodomierzy o średnicach DN 50 – DN 150. Montowany na liczydle wodomierza, przystosowany do połączenia przewodowego do nakładki zdalnego odczytu metodą GSM firmy Pronal SmartMetering24.

- Nadajnik impulsów musi posiadać IP 68 oraz certyfikaty CE

- Długość przewodu min. 3m

- Bezdotykowe indukcyjne skanowanie wskazówki liczydła. Wyklucza się odczyt optyczny.

- Żywotność baterii minimum dwa okresy legalizacyjne wodomierza.

- Odporny na wpływ zewnętrznego pola magnetycznego.

- Detekcja kierunku przepływu.

- Kompatybilność z wodomierzami Mei Stream Plus firmy Sensus

- Każdy dostarczony impulsator musi być fabrycznie nowy i być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do zamawiającego.

- Zamontowany na wodomierzu winien mocno przylegać do liczydła, w ten sposób aby nie można było jego łatwo i przez przypadek ściągnąć lub mógł odpaść.

Inne warunki stawiane przez zamawiającego a związane z realizacją przedmiotu zamówienia dla części nr 3:

            - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone moduły (impulsatory) HRI przez okres co najmniej 24 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu – dotyczy części nr 3.

Cześć nr 4

Warunki techniczne, które muszą spełniać nakładki do zdalnego odczytu wodomierzy 
w technologii przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM:

            - Przez nakładkę GSM rozumie się urządzenie do zdalnego odczytu stanu wodomierzy w oparciu o technologię przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM.

- Nakładki mają być fabrycznie nowe i być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do zamawiającego. Ponadto mają posiadać numer fabryczny naniesiony na obudowie wraz kodem kreskowym oraz dodatkową naklejką dla zamawiającego z numerem i kodem kreskowym zawierającym numer nakładki.

- Nakładki mają umożliwiać bezpośredni montaż na wodomierzu produkcji firmy Sensus lub Diehl Metering oraz umożliwiać komunikacją z wykorzystaniem indukcji magnetycznej. Wykluczony odczyt optyczny lub za pomocą zjawiska Halla.

- Nakładki mają posiadać funkcję bezpośredniego (bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń tzw. koncentratorów), przekazywania danych do systemu informatycznego użytkowanego przez zamawiającego z wykorzystaniem usługi telekomunikacyjnej GSM.

- Nakładki mają posiadać żywotność baterii i nakładki minimum 84 miesiące od daty dostarczenia urządzenia do zamawiającego, z możliwością późniejszej wymiany baterii w nakładce.

- Nakładki mają wykazywać kompatybilność w zakresie budowy, odczytu jak i sposobu przesyłania informacji z wodomierzami producentów Sensus lub Diehl Metering. Nakładki powinny umożliwiać montaż na wodomierze od DN 15 do DN 200. Zamawiający akceptuje, że w przypadku wodomierzy o średnicy równej i większej niż DN 50 mm do realizacji zdalnego odczytu może być potrzebne dodatkowe urządzenie w postaci fabrycznego impulsatora.

- Po zamontowaniu na wodomierzu mają również umożliwiać na miejscu wizualny odczyt stanu wodomierza i jego numeru fabrycznego.

- Nakładki mają posiadać pamięć umożliwiającą:

    - rejestrację danych wskazań z wodomierza co 1 h,

    - rejestrację alarmów wraz z godziną ich wystąpienia. Nie jest wymagane przechowywanie przez nakładkę tych danych, które zostały przesłane do systemu informatycznego i w nim zapisane.

- Nakładki mają posiadać stopień ochrony IP68 umożliwiający pracę w pełnym zanurzeniu oraz pracować poprawnie w warunkach i temperaturze działania wodomierza.

- Nakładki mają zapewniać dokładność odczytu co oznacza, że w ciągu roku (12 miesięcy) różnica w odczycie za pomocą nakładki a wskazaniem wodomierza nie powinna przekraczać +/- 100 litrów.

- Nakładki mają liczyć impulsy w przód i wstecz (w obu kierunkach).

- Nakładki mają posiadać możliwość montowania na wodomierzu bez konieczności wcześniejszego programowania lub konfigurowania przez zamawiającego.

- Nakładki mają posiadać możliwość przenoszenia między wodomierzami bez konieczności dodatkowego programowania lub konfigurowania przez zamawiającego.

- Nakładki mają posiadać możliwość nieprzerwanego działania, bez konieczności dodatkowego programowania lub konfigurowania, w przypadku wymiany wodomierza.

- Nakładka może wystawać poza obudowę wodomierza nie więcej niż 60 mm w dowolnym kierunku nie wliczając giętkiej anteny zamontowanej w nakładce.

- Nakładki mają posiadać funkcję generowania odczytów: zapamiętywania stanów wodomierza na dany dzień miesiąca i przekazywania tej informacji w innym terminie.

- Nakładki mają przesyłać dane z nakładek raz na dobę.

- W uzasadnionych przypadkach (np. wodomierz pracujący w zanurzeniu itp.) dopuszcza się montaż zewnętrznych anten w celu wzmocnienia sygnału.

- Nakładki mają być wyposażone w moduł GSM.

- Alarmy powinny być przesyłane w chwili ich wystąpienia lub podczas następnej planowej transmisji danych, z możliwością ustawienia kiedy i czy dany alarm jest przesyłany na wskazane przez zamawiającego adresy e-mail i numery telefonów.

- Nakładki mają nie wpływać na pracę i metrologię wodomierzy.

- Po zamontowaniu mają być w zasięgu infrastruktury przesyłowej usługi telekomunikacyjnej w ramach, której będzie świadczona usługa telemetryczna transmisji, umożliwiając stabilne przesyłanie danych do systemu informatycznego z użyciem zastosowanej przez wykonawcę usługi telemetrycznej.

- Nakładki mają współpracować z posiadanym i użytkowanym obecnie przez zamawiającego systemem zdalnego odczytu wodomierzy SmartMetering24.

- Wykonawca dostarczy instrukcję montażu nakładek do zdalnego odczytu w języku polskim wraz z rysunkami lub zdjęciami ilustrującymi sposób montażu.

- Nakładki mają posiadać plombę na obudowie w postaci naklejki uniemożliwiającą jej demontaż bez naruszenia plomby.

- Nakładki mają mieć możliwość wymiany baterii bez konieczności dezaktywacji karty SIM, a po wymianie baterii nadal powinny zachować szczelność klasy IP 68.

W ramach części nr 4 zamawiający wymaga świadczenia przez wykonawcę usługi telekomunikacyjnej zapewniającej łączność pomiędzy nakładkami a systemem informatycznym użytkowanym przez zamawiającego. Wymagania dotyczące usługi telekomunikacyjnej. Świadczona przez wykonawcę usługa telekomunikacyjna powinna spełniać następujące warunki:

- Ma obejmować swoim zasięgiem obszar gminy i miasta Szczecin oraz gminy Stare Czarnowo.

- Świadczone usługi telekomunikacyjne, powinny spełniać następujące warunki:

- zapewnić łączność pomiędzy urządzeniami do odczytu (nakładkami na wodomierz) zamontowanymi na wodomierzach, a systemem informatycznym wdrożonym i użytkowanym przez zamawiającego do zdalnego odczytu wodomierzy SmartMetering24,

- w ramach abonamentu zapewniać przekaz danych zgodnych ze schematem pracy urządzenia przez cały okres rozliczeniowy,

- wykluczyć możliwość dodatkowych opłat, które nie są wliczone w cenę abonamentu.

- Współpracować bezproblemowo z urządzeniami dostarczonymi do realizacji zdalnych odczytów (nakładkami) oraz systemem informatycznym.

- Cena jednostkowa za usługę w ofercie musi uwzględniać transmisję wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia danych, ze wskazaną częstotliwością, bez dodatkowych opłat.

- Być aktywna i gotowa do działania w momencie instalacji pierwszych nakładek, aby umożliwić transmisję danych od razu po ich montażu.

- Dane przesyłane z nakładek powinny być zabezpieczone tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych, uniemożliwiającym odczytanie transmisji przez osoby postronne i ingerencję w tę transmisję.

- Opierać się o ogólnodostępne rozwiązania – w taki sposób, aby możliwe było rozdzielenie usługi telekomunikacyjnej od nakładki i w przyszłości świadczenie usługi przez ewentualny inny podmiot.

- Powinna być dostępna i obejmować swoim zasięgiem wskazany obszar.

- Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłu danych usługa telekomunikacyjna musi być realizowana 
w pasmach licencjonowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Inne warunki stawiane przez zamawiającego a związane z realizacją przedmiotu zamówienia dla części nr 4:

      - Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji i rękojmi określonych w karcie gwarancyjnej na dostarczone nakładki do zdalnego odczytu wodomierzy w technologii przesyłu danych z wykorzystaniem sieci GSM przez okres co najmniej 60 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamawiającemu – dotyczy części nr 4.

      - Wymagany okres świadczenia usługi telekomunikacyjnej od daty rozpoczęcia przesyłania danych do 31.12.2024r.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zawartą umowę z operatorem GSM na przesył danych telemetrycznych w całym okresie obowiązywania umowy, ale nie krócej niż do 31.12.2024 roku. W przypadku wykonawcy będącego jednocześnie operatorem telekomunikacyjnym złoży on oświadczenie o świadczeniu usług telekomunikacyjnych w okresie obowiązywania umowy na zasadach nie gorszych niż w złożonej ofercie.