Załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu

Pamięć masowa do tworzenia kopii zapasowych  – 1 szt. - zgodna z poniższymi

wymaganiami technicznymi

| Lp. | Pamięć masowa NAS |
| --- | --- |
| Minimalne parametry |  |
| 1. | Pamięć masowa NAS | Pamięć masowa NAS z oprogramowaniem sieciowym, obudowa Rack 2U, 8 wnęk na dyski 3,5” SATA (hot swappable), z zainstalowanymi dyskami | Producent, nazwa ………………………… ………………………….. |
| 2. | Montaż | Zestaw do montażu w szafie Rack 19” – szyny montażowe kompatybilne z oferowanym modelem |  |
| 3. | Pamięć RAM | min. 8 GB | Pojemność pamięci …………………….. |
| 4. | Kontroler | Zapewniający pracę w trybach RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 |  |
| 5. | Dyski HDD | SATA 3,5”, 6Gb/s; 8 TB, przeznaczone do pracy ciągłej, dedykowane do serwerów NAS Dyski muszą być na liście zgodności producenta pamięci NAS Ilość dysków – 8 szt. | Producent, nazwa dysków ………………………… ………………………….. |
| 6. | Obsługiwane protokoły | min. TCP/IP, CIFS/SMB, FTP, iSCSI |  |
| 7. | Interfejsy sieciowe | min. 2 x 1Gb Ethernet (RJ-45); min. 2 x 10 Gb SFP+ |  |
| 8. | Złącza dodatkowe | min. 2 x USB |  |
| 9. | Zasilanie | Zasilacz wbudowany |  |
| 10. | Inne | Konfiguracja urządzenia i zarządzanie udziałami i użytkownikami z poziomu przeglądarki – interfejs w polskiej wersji językowej; Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 7,8,10,11 oraz Windows Server 2016, 2019; Obsługa funkcji hot swap; Możliwość wykonywania migawek; |  |
| 11. | Gwarancja | Okres bezpłatnej gwarancji min. 2 lata od daty dostawy. W przypadku awarii uszkodzone dyski twarde po wymianie zostają u Zamawiającego. | Oferowany okres gwarancji: ………………………… |
| …………………………………………… (miejscowość i data) | .…………..………….………………………………… (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) |