Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno - naprawcze ogólnobudowlane, wymiana stolarki drzwiowej.

Kod CPV        45000000-7			Roboty budowlane

- Termin wykonania zamówienia: min 30 dni, max do 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Budynek nr 22 zlokalizowany jest w Czerwieńsku przy ul. Składowej 10; obiekt murowany, podpiwniczony, trzykondygnacyjny, dach betonowy ocieplony wełną, płaski, kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, sanitarną, odgromową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa budynku wynosi - 4708m²

 kubatura budynku wynosi  - 1579m³

Rok budowy 1976.

Budynek nr 1 zlokalizowany jest w Zielonej Górze przy ul. Batorego 56; obiekt murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, dach betonowy ocieplony wełną, płaski, kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, sanitarną, odgromową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa budynku wynosi - 1449m²

 kubatura budynku wynosi  - 5264m³

Rok budowy 1923.

Budynek nr 9 zlokalizowany jest w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego 7; obiekt murowany, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, dach betonowy ocieplony wełną, płaski, kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, sanitarną, odgromową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa budynku wynosi - 449m²

 kubatura budynku wynosi  - 1338m³

Rok budowy 1958.

- Zakres robót i usług do realizacji:

budynek nr. 22 Czerwieńsk

- Demontaż drzwi wewnętrznych  dwuskrzydłowych z elementami wyposażenia – klatka schodowa II piętro.

- Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych wraz z elementami  wyposażenia – klatka schodowa II piętro.

- Montaż elementów samozamykających.

- Roboty wykończeniowe: murarsko – malarskie po zamontowaniu ościeżnic drzwi aluminiowych.

budynek nr. 1 Zielona Góra ul. Batorego 56

- Demontaż drzwi zewnętrznych  dwuskrzydłowych z elementami wyposażenia wraz z nadstawką.

- Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z elementami wyposażenia wraz z nadstawką.

- Montaż elementu samozamykającego.

- Roboty wykończeniowe: murarsko – malarskie po zamontowaniu ościeżnic drzwi aluminiowych.

W celu właściwego zabezpieczenia pomieszczeń demontaż i montaż nowych drzwi musi nastąpić w tym samym dniu.

budynek nr. 9 Zielona Góra ul. Chrobrego 7

- Demontaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z elementami wyposażenia.

- Montaż drzwi zewnętrznych  jednoskrzydłowych z elementami wyposażenia.

- Montaż elementu samozamykającego.

- Roboty wykończeniowe: murarsko – malarskie po zamontowaniu ościeżnic drzwi aluminiowych.

W celu właściwego zabezpieczenia pomieszczeń demontaż i montaż nowych drzwi musi nastąpić w tym samym dniu.

Po wykonaniu w/w czynności Wykonawca zobowiązany jest do:

- rozliczenie złomu z demontażu i przekazanie do magazynu Sekcji Obsługi Infrastruktury w Czerwieńsku,

- uporządkowanie terenu robót,

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Zakres prac oraz wymiary oraz rodzaj stosowanych materiałów budowlanych uszczegółowiono w przedmiarze robót.

W celu uniknięcia rozbieżności Wykonawca przed zamówieniem drzwi może dokonać swojego obmiaru.

- Wymagania ogólne dla materiałów

Ilekroć w dokumentacji pojawią się znaki towarowe, nazwy własne materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub zbliżone (+/- 5%) parametry do tych, jakie zostały określone w dokumentacji i oznaczony jest innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności.

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- W czasie wykonywania robót budynek nie będzie wyłączony z eksploatacji.

- Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich. Roboty mogą być realizowane w dni robocze:  - poniedziałek - czwartek w godzinach od 730  do 1500

- piątek w godzinach od 730  do 1230

3) Wykonawca w celu oszacowania wielkości  oraz zakresu prac przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załączniki:

1)  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

2)  Przedmiar robót.

3)  Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

4)  Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym