SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotycząca diagnostyki i naprawy drona typu Yuneec H520

1) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI we Wrocławiu

51-147 WROCŁAW, ul. Piotra Czajkowskiego 109

Istnieje możliwość wysłania drona w celu diagnostyki na wskazany adres przez Wykonawcę.

2) Dane techniczne:

Dron typu YUNEEC H520 z kamerą CGOET

Nr ser. YU19410028B11A02

Specyfikacja Techniczna H520

Czas lotu: do 28 minut (w zależności od zamontowanej kamery)
Przekątna rozstawu osi: 520mm
Silnik: BL 3210 – 740kv 
Śmigło (Średnica): 248 mm 
Mocowanie Śmigła: Press-and-turn Quickrelease
Waga: 1633 g ( z baterią bez kamery) 
Maksymalna ładowność: 500 g 
Bateria: 4S 5250mAh 7C LiPo
Ładowarka: SC4000-4H 
Nadajnik: ST16S 16-kanałowa 2.4Ghz 5.8 GHz transmisja video
Zasięg: 1.6 km ( 1mile) 
Max. Wysokość (względna): 500 m 
Max. prędkość kątowa obrotu: 90 stopni/s
Max. wychylenie: 35 stopni
Max. Prędkość wznoszenia: 4m/s 
Max. Prędkość opadania: 2,5 m/s 
Max. Prędkość w poziomie: 48,6 km/h (13,5 m/s) 
Częstotliwość Radiowa Sterowania : 2,4 Ghz

ST 16S Ground Station

System operacyjny: Android 
Zasięg transmisji sterowania:1.6 km (1 mila) w optymalnych warunkach
Rozdzielczość transmisji video: HD 720p Yuneec Protocol 
Częstotliwość transmisji video: 5.8 GHz 
Zasięg transmisji video: do 1.6 km (1 mila) w optymalnych warunkach
Dane telemetryczne lotu: tak 
Rozmiar ekranu LCD: 7“ 
Sygnały dotykowe (wibracje) i Dźwiękowe: tak 
Bateria: 3,6V 8700mAh, 31,32 Wh, Lithium Ion 
Komunikaty głosowe: tak

Kamera termowizyjna CGOET
Waga: 278 g
Wymiary: 81 x 108 x 138 mm
SENSOR: 1/3" 2M
Zakres ISO: 100 - 12800
Prędkość migawki:1/30 - 1/8000 s
Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080p / 30 FPS
Rozdzielczość kamery termowizyjnej: 160x120 pixeli
Częstotliwość: 9 Hz
Format fotografii: JPEG, TIFF (14bit RAW)
Format video: MP4
Pole widzenia po przekątnej:

Kamera o podwyższonej czułości: 90° // kamera termowizyjna: 71°
Pole widzenie horyzontalnie:

Kamera termowizyjna: 56°
Czułość:< 50 mK
Kamera termowizyjna: uncooled VOx microbolometer
Długość fali podczerwieni: 8 - 14 μm
Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres pomiaru temperatury: -10°C - 180°C

Stwierdzono usterkę w postaci braku połączenia drona z aparaturą.

3)  Diagnostyka:

- Dokonać przeglądu urządzenia.

- Przedstawić do akceptacji kosztorys naprawy uwzględniający części zamienne oraz protokół stanu technicznego. Po ich wykonaniu Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą naprawy.