OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Okleiniarka krawędziowa z automatycznym podajnikiem do płyt prostych. Klej nakładany bezpośrednio na płyty. Dostosowana do oklein drewnianych lub PCV w zwojach lub paskach o średnicy do 4 mm. Posiada frezowanie wstępne i obcina okleinę automatycznie po obu stronach materiału obrabianego. Jednostka do frezowania góra-dół wraz zarabianie naroży. Okleiniarka wyposażona w minimum 20 rolek podających oraz w dwie głowice diamentowe, z cykliną promieniową wraz z polerką, powodujące, że krawędzie obrabianego materiału będą całkowite proste w stosunku do materiału klejonego.
Pojemnik na klej o pojemności min 1,2 kg.	Klej	nanoszony	za	pomocą regulowanej rolki	klejącej. Panel operacyjny z klawiaturą, elektroniczne ustawienie temperatury kleju. Prowadnica okleiniarki podgrzewana.

Dostawa okleiniarki do wskazanego miejsca przez Zamawiającego, wraz z wyładunkiem, ustawieniem we wskazanym miejscu, podłączeniem oraz wstępnym szkoleniem obsługi w cenie produktu.
Wraz z okleiniarką dostarczyć min. 3 kg kleju (w cenie produktu).
Gwarancja na produkt i wszystkie podzespoły 2 lata.
Serwis urządzenia na terenie woj. wielkopolskiego.
Płatność za fakturę do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Powyższe parametry spełnia np. okleiniarka firmy HOLZING .