Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania : 244/2020/PN/DZP

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Tytuł zamówienia: Wykonanie prac remontowych wokół stacji LOFAR w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu stacji LOFAR Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, polegającego na:

Zadanie I – Roboty drogowe

- Remont ścieżki z kratownicy PCV(75mb x 1,0m). Należy rozebrać istniejącą ścieżkę. Usunąć roślinność. Ułożyć geowłókninę lub grubą folię. Ułożyć kratownice a następnie zasypać drobnym kruszywem.

- Wykonanie parkingu na 4 samochody osobowe o wymiarach 10m x 7,2m W miejscu przewidzianego parkingu znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego. Parking należy wykonać z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm z wyznaczeniem miejsc postojowych wykonanych czerwoną kostką brukową betonową.

- Wykonanie naprawy drogi na odcinku 172mb szerokości 3,2m. Należy usunąć roślinność i uzupełnić drogę kruszywem łamanym.

- Wykonanie uzupełnień w drodze dojazdowej (765m) kruszywem łamanym w miejscach , w których występują zastoiska wody  - przyjęto 5% powierzchni

- Wykonanie wejścia do budynku kontenerowego z kostki brukowej betonowej szarej gr 4cm. Wykonanie schodów do budynku. Szerokość dojścia 1,0m długość 2,3m

Zadanie II – Mycie i naprawa ogrodzenia wraz z malowanie budynku kontenerowego

- Umycie istniejącego ogrodzenia PCV o wysokości 1,30m i długości 463mb. Należy zastosować myjkę ciśnieniową posiadającą własne zasilanie lub z agregatu prądotwórczego. Dodatkowo należy przewidzieć dostawę wody. Brak wody na miejscu.

- Demontaż siatki ogrodzeniowej PCV oraz sznurkowej o drobnych oczkach o długości 485mb. Zabezpieczenie słupków drewnianych dębowych przed warunkami atmosferycznymi. Ponowny montaż siatki ogrodzeniowej. Ewentualne uzupełnienie zniszczonej siatki. Możliwe 2-3 szt wymiany słupków drewnianych.

- Zakup i montaż „firanki” na 2 szlabanach. Możliwe zastosowanie siatki.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji budynku kontenerowego. Oczyszczenie konstrukcji mechanicznie, malowanie farbą podkładową elementów konstrukcyjnych a następnie białą nawierzchniową. Budynek o wymiarach 3,0 x 2,2m wysokości 2,5m.

- Wykonanie docieplenia budynku kontenerowego z płyty warstwowej grubości minimum 12cm z wypełnieniem z pianki PIR. Należy zagłębić się w grunt min 30cm i zamontowanie do konstrukcji budynku. Wykonanie obróbek blacharskich.

Zadanie III – płyta anten LBA

- Praca wymaga ostrożności aby nie uszkodzić anten. Wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem pracownika Wydziału Geoinżynierii. Zakres prac obejmuje: „położenie” anten, uniesienie kratownicy stalowej z prętów fi 8( siatka 3x3m), oczyszczenie folii z ziemi i mchu, wyrównania podłoża pod folią z piasku i ponowne ułożenie folii, siatki i anteny. Należy również założyć zakup ok 30 sztuk śledzi aluminiowych turystycznych o długości 30 cm do mocowania siatek.

- W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie teleskopu.

- Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

- Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do Pawła Wiśniewskiego tel.661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl

- Wszystkie ewentualne  inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia  a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania,  należy uwzględnić w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest  do  wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na  swój koszt.

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

### Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

Sporządził: Paweł Wiśniewski