PRACOWNIA  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWA " RONDO "

mgr inż. Bogdan Markowski							tel. 032 720 52 45

ul. Armii Krajowej 192/19							kom. 0-501-79-78-82

40-750 Katowice								faks 032 720 52 45

e-mail : bmarkowski@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Medyków - pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego - Bez Koła Nie Jadę

ZAMAWIAJĄCY:			Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach .

PROJEKTOWAŁ :			mgr inż.	Bogdan Markowski			..........................

Katowice , marzec 2023 r

PRACOWNIA   PROJEKTOWO - USŁUGOWA

" RONDO "

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe. |
| --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 15 cm | 60,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | 80,00 m |
| 1. | 80 |  |  |  | 80,00 |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 9,60 m3 |
| 1. | 80*0,4*0,3 |  |  |  | 9,60 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin | 85,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 85,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | 70,00 m |
| 7 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 34,43 m3 |
| 1. | 80*0,15*0,3 |  |  |  | 3,60 |
| 2. | 9,6 |  |  |  | 9,60 |
| 3. | 85*0,08 |  |  |  | 6,80 |
| 4. | 85*0,15 |  |  |  | 12,75 |
| 5. | 70*0,3*0,08 |  |  |  | 1,68 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 34,43 |
| 8 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 309,87 m3 |
| 1. | 34,43*9 |  |  |  | 309,87 |
| 9 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 34,43 m3 |
| 2. Roboty ziemne. |
| 10 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,25 km |
| 11 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni | 42,00 m3 |
| 1. | 60 |  |  | 60,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 60,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 42,00 |
| 12 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni | 18,00 m3 |
| 1. | 60 |  |  | 60,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 60,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 18,00 |
| 13 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 1 080,00 m3 |
| 1. | 60*18 |  |  |  | 1 080,00 |
| 14 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 60,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. | 10,00 m3 |
| 16 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. | 10,00 m3 |
| 17 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni | 200,20 m2 |
| 1. | 150+136 |  |  | 286,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 286,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 200,20 |
| 6. |  |  |  |  | 0,00 |
| 18 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni | 85,80 m2 |
| 1. | 150+136 |  |  | 286,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 286,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 85,80 |
| 19 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 100,00 m2 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 20 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 50,00 m |
| 21 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 125,00 m |
| 22 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 11,00 m3 |
| 1. | 50*0,3*0,4 |  |  |  | 6,00 |
| 2. | 125*0,2*0,2 |  |  |  | 5,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 11,00 |
| 23 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 99,00 m3 |
| 1. | 11*9 |  |  |  | 99,00 |
| 24 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku | 11,00 m3 |
| 25 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe wystające 0 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 30,00 m |
| 26 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 20,00 m |
| 27 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 4,50 m3 |
| 1. | 50*0,09 |  |  |  | 4,50 |
| 28 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 125,00 m |
| 29 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 8,12 m3 |
| 1. | 125*0,065 |  |  |  | 8,12 |
| 4. Chodnik |
| 30 | 0000-02-050 geowłóknina seperacyjno - filtracyjna | 150,00 m2 |
| 31 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 150,00 m2 |
| 32 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 750,00 m2 |
| 1. | 150*5 |  |  |  | 750,00 |
| 33 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 150,00 m2 |
| 34 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 1 650,00 m2 |
| 1. | 150*11 |  |  |  | 1 650,00 |
| 35 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 140,00 m2 |
| 36 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka integracyjna | 10,00 m2 |
| 5. Ścieżka |
| 37 | Kalkulacja własna geowłóknina seperacyjno - filtracyjna | 136,00 m2 |
| 38 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 136,00 m2 |
| 39 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 680,00 m2 |
| 1. | 136*5 |  |  |  | 680,00 |
| 40 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 136,00 m2 |
| 41 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 816,00 m2 |
| 1. | 136*6 |  |  |  | 816,00 |
| 42 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 136,00 m2 |
| 43 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 136,00 m2 |
| 44 | KNR 2-31 0110-01-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | 136,00 m2 |
| 45 | KNR 2-31 0110-02-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 408,00 m2 |
| 1. | 136*3 |  |  |  | 408,00 |
| 46 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 136,00 m2 |
| 47 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 136,00 m2 |
| 48 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 136,00 m2 |
| 49 | KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 136,00 m2 |
| 50 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 136,00 m2 |
| 51 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 136,00 m2 |
| 52 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa - koloru czerwonego . Warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu cm | 136,00 m2 |
| 6. Oznakowanie |
| 53 | Kalkulacja własna WYkonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnei z projektem | 1,00 kpl |
| 7. Roboty różne |
| 54 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 5,00 szt |
| 55 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | 3,00 szt |
| 56 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | 2,00 szt |
| 57 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 2,50 m3 |
| 1. | 50*0,05 |  |  |  | 2,50 |
| 58 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 50,00 m2 |
| 59 | Kalkulacja własna Rury ochronne śr 110 mm | 120,00 m |
| 60 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm | 40,00 m |
| 61 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |