BIURKO POD KOMPUTER

-    wymiary: szer. 126 cm  x  gł. 60  cm x  wys. 76 cm

- płyta  wiórowa  dwustronnie  laminowana, blat  gr. 18 mm;

- w kolorze buk;

- po prawej stronie biurka od góry 2 szuflady o szer. 35 cm zamontowane na  prowadnicach rolkowych,  zamykane na klucz oraz szafka;

- po lewej stronie biurka  skrzynka na komputer o szer. wewnętrznej 28 cm, w górnej  części   półka  o  wys.  12 cm;

- wysuwana  na  prowadnicach  półka  z przeznaczeniem na  klawiaturę;

- uchwyty do szuflad  metalowe  w  kolorze  srebrnym;

- tył  biurka  wzmocniony  płytą;

- dolne krawędzie  stykające  się  z  podłogą  winny  być  zabezpieczone  ślizgaczami  plastykowymi;

- całość  wykończona  laminatem z PCV o gr. 2 mm w kolorze biurka;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.