SZAFKA POD SPRZĘT

- wymiary:  szer. 90 cm x  gł. 60 cm x  wys. 70 cm;

- płyta wiórowa  dwustronnie laminowana  o  gr. 18 mm;

- w  kolorze  buk;

- pod blatem półka odkryta o wys. 15 cm;

- pod  półką  szafka  zamykana  z półką  w  połowie  wysokości z możliwością regulacji;

- drzwi mocowane na zawiasach puszkowych  z  zatrzaskiem, zamykane na zamek  patentowy;

- tylna  ściana  z  płyty  wiórowej  gr.  8 mm  w kolorze  szafki - „wpuszczona’’ w tylne krawędzie  płyt  konstrukcyjnych, wykonana z  jednego  elementu;

- uchwyty  metalowe  w  kolorze  srebrnym;

- dolne  krawędzie  stykające  się  z  podłogą  winny  być  zabezpieczone  ślizgaczami  plastykowymi;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do

drewna;