OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Siedlisku”

Zadanie składa się z dwóch części :

przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch jezdni w Siedlisku:

1. o szerokości 4mb i długości 944,31 mb – działka nr 120

2. o szerokości 4 mb i długości 599,10 - działka nr 371

Konstrukcje jezdni przyjęto do realizacji w następujący sposób:- dwa rzędy płyt betonowych ,,jomb”, pojedynczo zbrojonych i ułożonych symetrycznie wzdłuż osi jezdni. Płyty o wymiarach 100x75x12 cm na podsypce piaskowej o gr. 10 cm i oddalone od siebie o 100 cm.                                                                                                                   – pozostałą część nawierzchni jezdni wykonać z mieszanki optymalnej żwirowo – piaskowej o gr. 12 cm

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

I. Część pierwsza :

1. Projekt budowlany: „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Siedlisko;działka nr 120”, opracowanie z marca 2022 roku,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, KOD - 45233220-7

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót z dnia 15 marca 2022 r.

II. Część druga :

1. Projekt budowlany: „Przebudowa drogi wewnętrznej należącej do Gminy Trzcianka w m. Siedlisko;działka nr 371”, opracowanie z maja 2022 roku,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, KOD - 45233220-7

Pomocniczo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót z dnia 05.05 2022 r.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie – w ciągu 5 dni licząc od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy,

- zakończenie – cztery miesiące od dnia podpisania umowy

Warunki:

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełnić poniższe warunki;

- dysponuje specjalistami w branży budowlanej, którzy posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, w zakresie niezbędnym do nadzorowania planowanych przez zamawiającego robót.