Załącznik nr 2

Znak sprawy: DZA.381.7.2024

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

DOSTAWA KOMPUTERÓW, MONITORÓW ORAZ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia – spełnia minimalne wymagania i parametry opisane poniżej:

PAKIET I – SPRZĘT KOMPUTEROWY

- Komputer wraz z oprogramowaniem biurowym – 105 szt.

Producent komputera: …………………………...............................

Model komputera: ………………………….....................................

Rok produkcji komputera: ………………………….........................

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Typ: | Komputer stacjonarny. (fabrycznie nowy) rok produkcji nie starszy niż 2023 r. |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia. Wyposażona w sloty i złącza : 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD 1 złącze M.2 WLAN Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek/hub’ów itp. na front obudowy : przedni: 1x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1x USB 3.2 Gen 1 typ A 1x USB 3.2 Gen 1 typ C tylny: 1x DisplayPort 1.4a (HBR2) 1x HDMI 1.4b 2x USB 3.2 Gen 1 typ A 2x USB 2.0 1x RJ45 10/100/1000 Złącze zasilania Dodatkowy port wyprowadzony z płyty głównej zamontowany na tylnym panelu I/O bez zajmowania slotów dla kart rozszerzeń USB Type-C z DisplayPort |  |
| 3. | Procesor | Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 23200 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
| 4. | Pamięć RAM | 8GB DDR5 4800MHz. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci |  |
| 5. | Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 256GB PCIe NVMe |  |
| 6. | Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna osiągająca w teście Passmark G3D Mark, w kategorii Average G3D Mark wynik co najmniej 1840 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| 7. | Sieć bezprzewodowa | Karta WIFI 6E 802.11ax z Bluetooth w wersji 5.3 [AX211] |  |
| 8. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo). |  |
| 9. | Obudowa | Małogabarytowa typu Terminal, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 2 szt. M.2 SSD. Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 400mm, waga komputera nie większa niż 1.35kg (bez zasilacza). Stacja robocza i monitor powinny zostać dostarczone z dedykowaną przez producenta komputera podstawą wyposażoną w funkcje pivot umożliwiającą obrót ekranu w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara(zakres obrotu 45° lewo/ 45° prawo stopni ), regulację wysokości oraz rączkę chowaną do przenoszenia całości, do której można trwale zamocować monitor o rozmiarach od 24” do 27”, oraz komputer (tzw. „stand”). Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy spójne stanowisko do pracy oraz umożliwia zamaskowanie oraz zabezpieczenie podłączonych do komputera kabli przed ich przypadkowym bądź nieautoryzowanym odłączeniem za pomocą dedykowanej maskownicy. Sposób montażu komputera i monitora odbywa się bez użycia narzędzi. Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizację LED np. włącznik POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| 10. | Bezpieczeństwo | Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność. |  |
| 11. | Diagnostyka | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku, dostępu do sieci i internetu oraz bez konieczności podłączenia urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz bez konieczności pobierania i instalowania np. na ukrytej pamięci flash BIOS |  |
| 12. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Funkcja ustawienia hasła dla dysku M.2. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejście do BIOS, upgrade BIOS. |  |
| 13. | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji |  |
| 14. | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| 15. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi. |  |
| 16. | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny Windows 11 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |  |
| 17. | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |
| 18. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB |  |
| 19. | Wymagania dodatkowe | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll). |  |
| 20. | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). |  |
| 21. | Warunki gwarancji | Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: • Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17. • Dedykowany bezpłatny portal online producenta do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. • Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. |  |
| 22. | Dodatkowe oprogramowanie | Wykonawca dostarczy wraz z komputerem oprogramowanie producenta komputera które umożliwia pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Oprogramowanie musi w pełni integrować się z Microsoft SCCM Wykonawca dostarczy sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta i instalowanego przez producenta na etapie produkcji komputera. Program ma umożliwiać przynajmniej: - monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów - powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu - powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów - śledzenia kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: • upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, • możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji dacie wydania ostatniej aktualizacji priorytecie aktualizacji zgodności z systemami operacyjnymi jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyżej. • wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne • możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. • rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) • sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) • dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml • raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. |  |
| 23. | Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2021 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny zgodnie z wymaganiami. |  |

Pozostałe wymagania Zamawiającego.

- Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym rozwiązanie równoważne, to takie, które przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opis rozwiązania równoważnego musi być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby Zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 4 „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niepodanie parametrów.

Niepodanie parametrów oferowanych albo wpisanie odpowiedzi TAK/NIE w kolumnie 4 spowoduje odrzucenie oferty.

- Monitor – 120 szt.

Producent monitora: …………………………...............................

Model monitora: ………………………….....................................

Rok produkcji monitora: ………………………….........................

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Typ: | Monitor. (fabrycznie nowy) rok produkcji nie starszy niż 2023 r. |  |
| 2. | Typ ekranu: | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 27” |  |
| 3. | Grubość krawędzi ramek (maksymalnie) | 7 mm (ramka górna) 7 mm (ramki boczne) 12 15 mm (ramka dolna) |  |
| 4. | Rozmiar plamki (maksymalnie): | 0,312 mm x 0,312 mm |  |
| 5. | Jasność typowa | 300 cd/m2 |  |
| 6. | Kontrast typowy | 1500:1 |  |
| 7. | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
| 8. | Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 8ms (gray to gray) |  |
| 9. | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |
| 10. | Gama koloru | min. 99% sRGB |  |
| 11. | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
| 12. | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |  |
| 13. | Pochylenie monitora | W zakresie 26 stopni |  |
| 14. | Wydłużenie w pionie | Tak, minimum 15 cm |  |
| 15. | PIVOT | Tak |  |
| 16. | Obrót lewo/prawo | Min. 90 stopni |  |
| 17. | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
| 18. | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
| 19. | Zużycie energii | Max. 16W w trybie włączenia (On Mode), w trybie uśpienia max. 0,3W |  |
| 20. | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |  |
| 21. | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4.5kg |  |
| 22. | Złącza | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA 1 x USB C 1 x USB B 3 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x RJ - 45 |  |
| 23. | Gwarancja | Minimalnie 3 letnia na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |  |
| 24. | Certyfikaty | TCO Certified Displays 9 TCO Certified Edge Displays Energy Star Compliance (8.0) EPEAT Gold |  |
| 25. | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników/listwa głośnikowa Dołączone kable do monitora: 1x kabel DP 1,8m (DP do DP) 1x kabel USB C 1,8m 1x kabel zasilający |  |

Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym rozwiązanie równoważne, to takie, które przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opis rozwiązania równoważnego musi być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby Zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 4 „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niepodanie parametrów.

Niepodanie parametrów oferowanych albo wpisanie odpowiedzi TAK/NIE w kolumnie 4 spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr  2

Znak  sprawy:

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

DOSTAWA KOMPUTERÓW, MONITARÓW ORAZ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia – spełnia minimalne wymagania i parametry opisane poniżej:

PAKIET II – URZĄDZENIA DRUKUJĄCE

- Drukarka Monochromatyczna A4 – 120 szt.

Producent drukarki: …………………………...............................

Model drukarki: ………………………….....................................

Rok produkcji drukarki: ………………………….........................

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Typ: | Drukarka monochromatyczna A4 (fabrycznie nowa) rok produkcji nie starszy niż 2023 r. |  |
| 2. | Technologia wydruku: | Laserowa monochromatyczna |  |
| 3. | Prędkość druku jednostronnego | 45 str./min |  |
| 4 | Czas wydruku pierwszej strony | 10 s |  |
| 5 | Rzeczywista rozdzielczość druku | min. 1200x1200 dpi |  |
| 6. | Interfejsy | USB, Ethernet, AirPrint |  |
| 7. | Automatyczne drukowanie dwustronne | TAK |  |
| 8. | Podajnik papieru: | 250 arkuszy 75 g/m2 |  |
| 9. | Maksymalna pojemność podajników | 1000 arkuszy 75 g/m2 |  |
| 10. | Gramatura papieru | 60 - 200 g/m2 |  |
| 11. | Gramatura druku dwustronnego | 60-100 g/m2 |  |
| 12. | Obsługiwane formaty | A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość) |  |
| 13. | Obsługa tonerów | o wydajności min: 10 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |  |
| 14. | Obsługa bębna | obrazującego zapewniającego wydajności min.: 70.000 str. po 3 strony na zadanie A4 |  |
| 15. | Sterowniki | dla systemu MS Windows 10 lub nowszy |  |
| 16 . | Gwarancja producenta | min. 5 lata z serwisem na miejscu |  |

Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- Każda drukarka musi być dostarczone z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi (toner, bęben) pozwalającymi na wydruk min 14000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752

- Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym rozwiązanie równoważne, to takie, które przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opis rozwiązania równoważnego musi być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby Zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 4 „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niepodanie parametrów.

Niepodanie parametrów oferowanych albo wpisanie odpowiedzi TAK/NIE w kolumnie 4 spowoduje odrzucenie oferty.

- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 – 70 szt.

Producent urządzenia: …………………………...............................

Model urządzenia: ………………………….....................................

Rok produkcji urządzenia: ………………………….........................

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Typ: | Urządzenie wielofunkcyjne A4 (fabrycznie nowa) rok produkcji nie starszy niż 2023 r. |  |
| 2. | Funkcje: | Druk, skan, kopia, faks |  |
| 3. | Technologia wydruku: | Laserowa monochromatyczna |  |
| 4. | Prędkość druku jednostronnego | 45 str./min |  |
| 5. | Czas wydruku pierwszej strony | 10 s |  |
| 6. | Rzeczywista rozdzielczość druku | min. 1200x1200 dpi |  |
| 7. | Interfejsy | USB, Ethernet, AirPrint |  |
| 8. | Automatyczne drukowanie dwustronne | TAK |  |
| 9. | Podajnik papieru: | 250 arkuszy 75 g/m2 |  |
| 10. | Kopiowanie dwustronne: | Tak Automatyczne |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy podajników: | TAK do 1300 arkuszy A4 80 g/m2 |  |
| 12. | Gramatura papieru: | 60 - 200 g/m2 |  |
| 13. | Gramatura druku dwustronnego: | 60-100 g/m2 |  |
| 14. | Optyczna rozdzielczość skanowania: | min. 600x600 dpi |  |
| 15. | Skanowanie dwustronne: | Tak Automatyczne |  |
| 16. | Ekran dotykowy: | Min. LCD 3,5’’ |  |
| 17. | Obsługa tonerów | o wydajności min: 10 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |  |
| 18. | Obsługa bębna | obrazującego zapewniającego wydajności min.: 70.000 str. po 3 strony na zadanie A4 |  |
| 19. | Sterowniki | dla systemu MS Windows 10 lub nowszy |  |
| 20. | Gwarancja producenta | min. 5 lata z serwisem na miejscu |  |

Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- Każda drukarka musi być dostarczone z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi (toner, bęben) pozwalającymi na wydruk min 14000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752

- Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym rozwiązanie równoważne, to takie, które przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opis rozwiązania równoważnego musi być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby Zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 4 „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niepodanie parametrów.

Niepodanie parametrów oferowanych albo wpisanie odpowiedzi TAK/NIE w kolumnie 4 spowoduje odrzucenie oferty.

- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3 – 1 szt.

Producent urządzenia: …………………………...............................

Model urządzenia: ………………………….....................................

Rok produkcji urządzenia: ………………………….........................

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Typ: | Urządzenie wielofunkcyjne A3 (fabrycznie nowa) rok produkcji nie starszy niż 2023 r. |  |
| 2. | Funkcje: | Druk, skan, kopia Wymaga się możliwość korzystania z funkcji skanowania, mimo braku tonera. |  |
| 3. | Technologia wydruku: | Laserowa monochromatyczna |  |
| 4. | Głębokość urządzenia | max. 70 cm |  |
| 5. | Wysokość podajnika odbioru dokumentów: | 70 cm (+/- 10 cm) |  |
| 6. | Pamięć RAM | Min. 8GB |  |
| 7. | Procesor | co najmniej 4 rdzeniowy o wydajności 1,6 GHz |  |
| 8. | Pojemność dysku SSD | Min. 256 GB |  |
| 9. | Prędkość wydruku | A4: 45 stron/min, A3: 22 stron/min. |  |
| 10. | Nośniki: | papier zwykły, koperty, etykiety, papier gruby, obsługa druku na papierze banerowym o szerokości 29,7 cm i długości 120 cm. |  |
| 11. | Druk bezpośredni formatów | DOCX, JPEG, PDF, compact PDF, PPML, PPTX, TIFF, VDX, XLSX, XPS, compact XPS, ZIP |  |
| 12. | Panel użytkownika: | Informacja wyświetlana w języku polskim Funkcje przedstawiane w sposób jednolity - jednakowy dla wszystkich Urządzeń A3 Jednakowy interfejs panelu dotykowego urządzenia we wszystkich urządzeniach zapewniające standaryzację eksploatacji urządzeń dla wszystkich użytkowników Możliwość implementacji systemu wydruku opartego o wbudowany panel w Urządzenie umożliwiający realizację usług kopiowania, drukowania i skanowania, niedopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych terminali sprzętowych.. Ekran kolorowy, dotykowy, Możliwość korzystania z funkcji przeglądarki internetowej bezpośrednio z panelu urządzenia. Rozmiar panelu minimum 10,1” |  |
| 13. | Języki opisu strony | PCL 5, 6, Postscript3, PDF, dopuszczalne emulacje |  |
| 14. | Czujnik: | wykrywania użytkownika zbliżającego się do urządzenia. |  |
| 15. | Połączenie sieciowe | Ethernet |  |
| 16. | Czas wydruku pierwszej strony mono z trybu gotowości | Max. 3,8 sekundy |  |
| 17. | Czas nagrzewania od uruchomienia: | Max. 15 sekund |  |
| 18. | Rozdzielczość wydruku | Min. 600x600 dpi Max. 1200x1200 dpi |  |
| 19 | Rozdzielczość kserokopii: | Min. 600x600 dpi |  |
| 20. | Rozdzielczość optyczna skanera | Min. 600x600 dpi |  |
| 21. | Powiększanie i zmniejszanie kopii: | 25-400% z możliwością precyzyjnej regulacji co 0,1% |  |
| 22. | Wydruk, kopiowanie, skanowanie dwustronne: | Tak - Automatyczne |  |
| 23. | Podajnik skanera | 300 arkuszy papieru A4 80 g/m2 |  |
| 24. | Skaner: | automatyczny, jednoprzebiegowy, mono i kolor |  |
| 25. | Skanowanie kolorowe do formatów min.: | Szyfrowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS, PPTX, JPEG, TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, PDF/A |  |
| 26. | Szybkość skanowanie | min. 280 stron /min. w trybie dwustronnym |  |
| 27. | Skanowanie do zasobów | eMail, SMB, FTP, Skrzynki użytkownika, urządzeń USB, WebDAV, DPWS, URL, sieciowego TWAIN |  |
| 28. | Minimalna, łączna pojemność podajników i kaset na papier: | 1150 arkuszy papieru 80 g/m2 z możliwością rozbudowy |  |
| 29. | Podstawowy podajnik uniwersalny | obsługujący format papieru A6-A3 min. 500 arkuszy papieru A4 80 g/m2 |  |
| 30. | Jeden podajnik uniwersalny | obsługujący format papieru A5 - SRA3 min. 500 arkuszy papieru A3 80 g/m2 |  |
| 31. | Podajnik ręczny | o pojemności 150 arkuszy papieru 80 g/m2. |  |
| 32. | Taca odbiorcza | na minimum 250 arkuszy papieru A3 80 g/m2 |  |
| 33. | Obsługiwana przez urządzenie gramatura papieru w zakresie: | od 52g/m2 do 300 g/m2 |  |
| 34. | Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą: | loginu i hasła - funkcja bezpieczny wydruk, za pomocą kodu PIN użytkownika lub możliwość instalacji czytnika kart. |  |
| 35. | Maksymalny miesięczny wolumen kopiowania/druku dopuszczalny przez producenta | Min. 200 000 stron A4 |  |
| 36. | Certyfikat / Deklaracja: | EnergyStar, CE, ROHS, WEEE |  |
| 37. | Wymagania dodatkowe | Metalowa szafka na kółkach na spodzie urządzenia. Możliwość opcjonalnego doposażenia urządzenia o: Moduł OCR Moduł druku podążającego bez użycia serwera Moduł antywirusowy Zewnętrzny kontroler druku Wewnętrzy finiszer zszywający z funkcjami broszurowania, składania w Z, zszywania offline oraz dziurkowania pod otwory w segregatorach. Urządzenia muszą być standardowo wyposażone w mechanizmy szyfrowania danych minimum AES 256 bit. Toner K o wydajności minimalnej 28 tys. (dla 5% pokrycia). |  |
| 38. | Gwarancja | Gwarancja mi. 60 miesięcy , wystawiona bezpośrednio przez producenta |  |

Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym rozwiązanie równoważne, to takie, które przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opis rozwiązania równoważnego musi być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby Zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 4 „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niepodanie parametrów.

Niepodanie parametrów oferowanych albo wpisanie odpowiedzi TAK/NIE w kolumnie 4 spowoduje odrzucenie oferty.

- Urządzenie wielofunkcyjne kolor A3 –2 szt.

Producent urządzenia: …………………………...............................

Model urządzenia: ………………………….....................................

Rok produkcji urządzenia: ………………………….........................

| Lp. | Nazwa komponentu | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Typ: | Urządzenie wielofunkcyjne A3 (fabrycznie nowa) rok produkcji nie starszy niż 2023 r. |  |
| 2. | Funkcje: | Druk, skan, kopia Wymaga się możliwość korzystania z funkcji skanowania, mimo braku tonera. |  |
| 3. | Technologia wydruku: | Laserowa kolorowa |  |
| 4. | Głębokość urządzenia | max. 70 cm |  |
| 5. | Wysokość podajnika odbioru dokumentów: | 70 cm (+/- 10 cm) |  |
| 6. | Pamięć RAM | Min. 8GB |  |
| 7. | Procesor | co najmniej 4 rdzeniowy o wydajności 1,6 GHz |  |
| 8. | Pojemność dysku SSD | Min. 256 GB |  |
| 9. | Prędkość wydruku | A4: 45 stron/min, A3: 22 stron/min. |  |
| 10. | Nośniki: | papier zwykły, koperty, etykiety, papier gruby, obsługa druku na papierze banerowym o szerokości 29,7 cm i długości 120 cm. |  |
| 11. | Druk bezpośredni formatów | DOCX, JPEG, PDF, compact PDF, PPML, PPTX, TIFF, VDX, XLSX, XPS, compact XPS, ZIP |  |
| 12. | Panel użytkownika: | Informacja wyświetlana w języku polskim Funkcje przedstawiane w sposób jednolity - jednakowy dla wszystkich Urządzeń A3 Jednakowy interfejs panelu dotykowego urządzenia we wszystkich urządzeniach zapewniające standaryzację eksploatacji urządzeń dla wszystkich użytkowników Możliwość implementacji systemu wydruku opartego o wbudowany panel w Urządzenie umożliwiający realizację usług kopiowania, drukowania i skanowania, niedopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych terminali sprzętowych.. Ekran kolorowy, dotykowy, Możliwość korzystania z funkcji przeglądarki internetowej bezpośrednio z panelu urządzenia. Rozmiar panelu minimum 10,1” |  |
| 13. | Języki opisu strony | PCL 5, 6, Postscript3, PDF, dopuszczalne emulacje |  |
| 14. | Czujnik: | wykrywania użytkownika zbliżającego się do urządzenia. |  |
| 15. | Połączenie sieciowe | Ethernet |  |
| 16. | Czas wydruku pierwszej strony mono z trybu gotowości | Max. 3,8 sekundy |  |
| 17. | Czas nagrzewania od uruchomienia: | Max. 15 sekund |  |
| 18. | Rozdzielczość wydruku | Min. 600x600 dpi Max. 1200x1200 dpi |  |
| 19 | Rozdzielczość kserokopii: | Min. 600x600 dpi |  |
| 20. | Rozdzielczość optyczna skanera | Min. 600x600 dpi |  |
| 21. | Powiększanie i zmniejszanie kopii: | 25-400% z możliwością precyzyjnej regulacji co 0,1% |  |
| 22. | Wydruk, kopiowanie, skanowanie dwustronne: | Tak - Automatyczne |  |
| 23. | Podajnik skanera | 300 arkuszy papieru A4 80 g/m2 |  |
| 24. | Skaner: | automatyczny, jednoprzebiegowy, mono i kolor |  |
| 25. | Skanowanie kolorowe do formatów min.: | Szyfrowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS, PPTX, JPEG, TIFF, PDF, Kompaktowy PDF, PDF/A |  |
| 26. | Szybkość skanowanie | min. 280 stron /min. w trybie dwustronnym |  |
| 27. | Skanowanie do zasobów | eMail, SMB, FTP, Skrzynki użytkownika, urządzeń USB, WebDAV, DPWS, URL, sieciowego TWAIN |  |
| 28. | Minimalna, łączna pojemność podajników i kaset na papier: | 1150 arkuszy papieru 80 g/m2 z możliwością rozbudowy |  |
| 29. | Podstawowy podajnik uniwersalny | obsługujący format papieru A6-A3 min. 500 arkuszy papieru A4 80 g/m2 |  |
| 30. | Jeden podajnik uniwersalny | obsługujący format papieru A5 - SRA3 min. 500 arkuszy papieru A3 80 g/m2 |  |
| 31. | Podajnik ręczny | o pojemności 150 arkuszy papieru 80 g/m2. |  |
| 32. | Taca odbiorcza | na minimum 250 arkuszy papieru A3 80 g/m2 |  |
| 33. | Obsługiwana przez urządzenie gramatura papieru w zakresie: | od 52g/m2 do 300 g/m2 |  |
| 34. | Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą: | loginu i hasła - funkcja bezpieczny wydruk, za pomocą kodu PIN użytkownika lub możliwość instalacji czytnika kart. |  |
| 35. | Maksymalny miesięczny wolumen kopiowania/druku dopuszczalny przez producenta | Min. 200 000 stron A4 |  |
| 36. | Certyfikat / Deklaracja: | EnergyStar, CE, ROHS, WEEE |  |
| 37. | Wymagania dodatkowe | Metalowa szafka na kółkach na spodzie urządzenia. Możliwość opcjonalnego doposażenia urządzenia o: Moduł OCR Moduł druku podążającego bez użycia serwera Moduł antywirusowy Zewnętrzny kontroler druku Wewnętrzy finiszer zszywający z funkcjami broszurowania, składania w Z, zszywania offline oraz dziurkowania pod otwory w segregatorach. Urządzenia muszą być standardowo wyposażone w mechanizmy szyfrowania danych minimum AES 256 bit. Toner K o wydajności minimalnej 28 tys. (dla 5% pokrycia). |  |
| 38. | Gwarancja | Gwarancja mi. 60 miesięcy , wystawiona bezpośrednio przez producenta. |  |

Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza rozwiązania równoważne, przy czym rozwiązanie równoważne, to takie, które przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opis rozwiązania równoważnego musi być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby Zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego urządzenia.

Brak opisu w kolumnie 4 „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niepodanie parametrów.

Niepodanie parametrów oferowanych albo wpisanie odpowiedzi TAK/NIE w kolumnie 4 spowoduje odrzucenie oferty.