Zał. nr 2 do części 1 do umowy …/TI/2018

Zamawiający: 	Wydział Teleinformatyki

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Adres: 		ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2

Adres:	 		Wałbrzych 58-300, ul. Mazowiecka 2

Nazwa zamówienia

według CPV: 	Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa – projekt, montaż, modernizacja

Kod zamówienia według CPV:

35120000 – 1  Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

35125300 – 2  kamery bezpieczeństwa

45300000 – 1  Roboty  instalacyjne w budynkach

45311200 – 2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000 – 1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Zawartość opracowania: 	1. Część opisowa

2. Część informacyjna

Autor opracowania:	nadkom. Rafał Krężałek – ekspert Wydziału Teleinformatyki      KWP we Wrocławiu

Spis treści

1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	3

2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	4

a)	Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:	4

b)	Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz rozwiązań techniczno-materiałowych.	4

c)	Budowa systemu monitoringu wizyjnego:	6

d)	Opis lokalizacji kamer	7

e)	Wymagania dotyczące rozwiązań techniczno – materiałowych	9

3.	Część informacyjna.	10

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, systemu monitoringu CCTV w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zlokalizowanym przy ul. Mazowieckiej 2.

Zadania obejmują: montaż kamer wewnętrznych (16 szt. – dostarczonych przez Zamawiającego) i zewnętrznych (6 szt. – dostarczonych przez wykonawcę). Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów do realizacji całości zadania, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej leży po stronie Wykonawcy.

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, w razie konieczności udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od właściwych organów/podmiotów w celu realizacji zadania.

Przewidywany zakres dokumentacji:

- wymagane przepisami uzgodnienia i opinie (jeśli były konieczne),

- po zakończeniu prac sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej:

  - opis systemu – zawierający co najmniej wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu, użytych materiałów, topologię,

  - schemat kreskowy z zaznaczonymi miejscami instalacji kamer i ich azymutem naniesiony na podkładzie budynkowym,

  - specyfikacja techniczna zainstalowanego sprzętu i użytych materiałów (nie dotyczy infrastruktury i urządzeń zapewnionych przez Zamawiającego),

  - instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę.

# Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Wymagania zamawiającego w zakresie dokumentacji:

Wymagana dokumentacja powykonawcza – w wersji papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (.pdf) w 1 egz.

Poszczególne egzemplarze mają być zszyte w sposób trwały, całość ponumerowana i opisana w zestawieniu dokumentacji, ponadto należy przekazać całość opracowania w wersji elektronicznej w formacie pdf.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu monitoringu wizyjnego.

Kontakt w sprawie terminu wizji – Wydział Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Rafał Krężałek tel. 713402771

W przypadku nie wzięcia udziału w wizji Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonej oferty.

## Ogólne wymagania i warunki wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz rozwiązań techniczno-materiałowych.

W czasie prac wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

    - organizacji robót,

    - zabezpieczenia interesów osób trzecich,

    - ochrony środowiska,

    - warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami,

    - zabezpieczenia placu prac przed dostępem osób trzecich,

    - zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów i Polskich Norm  przenoszących   europejskie  normy  zharmonizowane. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania  zawarte w dokumentacji powykonawczej, zgodność z warunkami umowy i Polskimi Normami, przenoszącymi europejskie normy  zharmonizowane,

- sposób wykonania robót instalacyjnych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją powykonawczą i uzgodnieniami technicznymi oraz obowiązującymi polskimi normami przenoszącymi europejskie normy  zharmonizowane

- dokumentacja powykonawcza – jej zgodność ze stanem faktycznym wykonanych prac.

Zamawiający powołał zespół specjalistów upoważnionych do zarządzania realizacją umowy oraz pełniących funkcje nadzoru w zakresie postanowień umowy. Zespół będzie aktywnie współpracował z Wykonawcą, w tym uczestniczył w wizjach lokalnych obiektów, prowadził kontrole robót instalacyjnych oraz dokonywał odbiorów.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji powykonawczej,

- końcowy odbiór techniczny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby  i uzyskane w wyniku robót  elementy w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych zgodnie  z  dokumentacją  powykonawczą,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanego wyposażenia, w tym jakość obrazu w trybie rzeczywistym w warunkach oświetlenia dziennego i nocnego oraz jakość nagranego obrazu (szczególnie w zakresie urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę)

Zgłoszenie gotowości do odbioru wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Wydziale Teleinformatyki  w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, adres Wrocław 50-040 ul. Podwale 31-33, tel. 713403381.

Potwierdzenie odbioru robót:

Z odbioru robót zostanie sporządzony protokół, podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia robót. W odbiorze powinien brać udział Wykonawca, przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel użytkownika.

## Budowa systemu monitoringu wizyjnego:

Budowa systemu monitoringu będzie polegała na:

- instalacji kamer wewnętrznych dostarczonych przez Zamawiającego przy wykorzystaniu i modyfikacji istniejącej infrastruktury.

- ułożeniu nowej instalacji pod kamery monitorujące teren zewnętrzny wokół obiektu

- dostawie i montażu kamer.

Dokładny przebieg tras kablowych i ich długość zostanie ustalony przed realizacją zadania w trybie konsultacji w oparciu o ustalenia przeprowadzone w trakcie wizji lokalnej na obiekcie.

Zamawiający zapewnia wyposażenie systemu w postaci:

- 16 kamer kopułowych marki Hikvision model DS-2CE56D7T-1T3Z w celu instalacji jako kamer wewnętrznych,

- 1 rejestratora marki Hikvision model DS-7216HQHI-K2, z dyskiem HDD 6TB

- 1 monitora marki Samsung LCD 43” model UE43M5502AKXXH do podglądu.

Zakup, dostawa i montaż pozostałego, niezbędnego sprzętu, materiałów i osprzętu do rozbudowy systemu monitoringu, w tym 6 szt. kamer IP do monitoringu zewnętrznego należy do Wykonawcy.

Oferowany sprzęt (kamery IP, konwertery sygnału, itp.) musi być fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z oficjalnego źródła dystrybucji, wyposażony w aktualne oprogramowanie producenta i  pełną gwarancję. Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia oraz wykonane instalacje na okres min. 36 m-cy. Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z użytkowanym osprzętem Zamawiającego.

Ułożenie tras kablowych należy wykonać w istniejącej infrastrukturze teletechnicznej Zamawiającego. W przypadku budowy nowych tras kablowych należy je wykonać zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Ułożenie należy wykonać w sposób nie powodujący uszkodzeń istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy montaż urządzeń na elewacji budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczegółowe warunki montażu będą uzgadniane z  Zamawiającym.

Instalacja kablowa zakończona będzie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

Dla potrzeb systemu zaplanowano zasilanie awaryjne oparte o istniejące źródło mocy w postaci zasilania gwarantowanego (węzeł teleinformatyczny KMP Wałbrzych).

Przewidywany system monitoringu wizyjnego zapewni podgląd i rejestrację obrazu z wszystkich kamer z zainstalowanych rejestratorów na dostarczonych monitorach znajdujących się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Będzie gwarantować przechowywanie nagrań wykonanych w maksymalnej rozdzielczości przez okres min. 30 dni.

## Opis lokalizacji kamer

Kamery zewnętrzne:

- prawe naroże wejścia do budynku od strony ulicy Mazowieckiej zamontować na wysokości min. 3m, azymut – ulica Graniczna

- naroże budynku przy skrzyżowaniu ulic Mazowiecka - Graniczna zamontować na wysokości min. 3m, azymut boczne wejście od ulicy Granicznej

- parking zewnętrzny przy budynku od strony ulicy Granicznej zamontować na wysokości pierwszego piętra budynku, azymut – ulica Solskiego.

- naroże budynku od strony ulicy Solskiego i Granicznej zamontować na wysokości pierwszego piętra budynku, azymut – parking zewnętrzny przy ul. Granicznej

- naroże budynku przy skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Solskiego zamontować na wysokości pierwszego piętra budynku, azymut – brama wjazdowa od ulicy Solskiego

- naroże budynku od strony ulicy Kolejowej zamontować na wysokości pierwszego piętra budynku - azymut ulica Kolejowa

Kamery wewnętrzne (PARTER):

- korytarz przy pomieszczeniu poczty specjalnej - zamontować w korytarza na wysokości min. 2m, azymut drzwi wejściowe boczne (wyjście na ulicę Solskiego)

- korytarz przy pomieszczeniu numer 43 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut korytarz w kierunku głównego wejścia

- hol główny - zamontować na tylnej  ścianie recepcji na  wysokości min. 2m, azymut główne wejście

- hol wejściowy - zamontować na wysokości min. 2m, azymut główne wejście

- korytarz przy pomieszczeniu dyżurnego KPM Wałbrzych - zamontować na wysokości min. 2m, azymut główne wejście

- korytarz przy pomieszczeniu dyżurnego KPM Wałbrzych - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Kolejowej

- korytarz przy pomieszczeniu numer 26 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Kolejowe

Kamery wewnętrzne (PIERWSZE PIĘTRO):

- korytarz przy pomieszczeniu numer 119 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Mazowieckiej

- korytarz przy pomieszczeniu numer 118 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Kolejowej

Kamery wewnętrzne (DRUGIE PIĘTRO):

- korytarz przy pomieszczeniu numer 213 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Kolejowej

- korytarz przy pomieszczeniu numer 220 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Kolejowej

- korytarz przy pomieszczeniu numer 222 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Mazowieckiej

- korytarz przy pomieszczeniu numer 232 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Mazowieckiej

- wejście do bocznego korytarza przy pok. 262 - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Granicznej

- korytarz przy pomieszczeniu numer 261  - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Granicznej

Kamery wewnętrzne (TRZECIE PIĘTRO):

- korytarz przy pomieszczeniu numer 310  - zamontować na wysokości min. 2m, azymut wzdłuż korytarza przy ulicy Mazowieckiej

Rejestrator należy zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

## Wymagania dotyczące rozwiązań techniczno – materiałowych

Parametry kabli:

Wszystkie kable użyte do ułożenia niezbędnej infrastruktury muszą posiadać parametry zgodne z polskimi normami i zaleceniami europejskimi. Powinny być dobrane do warunków pracy zgodnych z oświadczeniem producenta instalowanego sprzętu. Zamawiający wymaga aby użyty kabel FTP  zastosowany do podłączenia kamer był kat.6. W przypadku użycia kabla koncentrycznego powinien to być standardowy kabel (75 ohm) ze zintegrowanym przewodem zasilającym stosowany, do montażu monitoringu CCTV. Oświadczenie producenta lub kartę katalogową kabla należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Parametry kamer IP:

- Rozdzielczość min. 2 Mpix (full HD)

- min 25 kl./s dla 1920x1080

- Ogniskowa regulowana 2,8 – 12 mm

- Kompresja H.264/MJPEG lub nowsza H.265

- Zasilanie PoE , 12V DC

- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR min 30m)

- Sygnał w standardzie ONVIF

- Dwa strumienie wideo

- Systemy DNR, WDR, BLC, AGC, AWB

- Obudowa o klasie szczelności min. IP66.

- Detekcja ruchu

Kamery muszą współpracować z posiadanym przez Zamawiającego rejestratorem IP

Parametry zasilaczy:

Zasilacz stabilizowany do kamer, wyposażony w ilość portów wymaganą do podłączenia wszystkich kamer. Dopuszcza się możliwość instalacji kilku zasilaczy.

# Część informacyjna.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania spełniając przepisy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej które obejmują swoim zakresem realizację zamówienia.

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY