Załącznik nr1

Zam.375/2022/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie:

Wykonanie remontu  linii światłowodowej  - polegającej na  wymianie kabla światłowodowego w sieci MSK OLMAN -  relacja Dział Telekomunikacji – Stołówka – Dział Ochrony

W ramach zakresu prac remontowych należy przeprowadzić remont linii światłowodowej w relacji Dział Telekomunikacji – Wydział Ochrony i Dozoru Mienia z odgałęzieniem do węzła znajdującego się w obiekcie stołówki akademickiej – węzeł „Stołówka”.

Zakres rzeczowy:

-  należy zlokalizować w terenie, w ramach istniejącej infrastruktury teletechnicznej kanalizacje teletechniczną, celem wykonania łącznika pomiędzy węzłem ,,Stołówka” a projektowanym złączem znajdującym się przy adresie Prawocheńskiego 11,

- w przypadku niedrożności zasobów kanalizacji teletechnicznej należy wykonać, naprawę/odtworzenie połączeń rurowych oraz studni kablowych w ilości min. 2 szt,

- cena musi uwzględniać wszelkie nieprzewidziane prace oraz materiały niezbędne do zrealizowania przedmiotowego połączenia,

- budowa/wymiana remontowa kabli światłowodowych typu Z-XOTKtd 48J oraz Z-XOTKtd 96J w konfiguracji umożliwiającej rekonfigurację istniejących usług pomiędzy węzłami Działu Telekomunikacji oraz Wydziału Ochrony i Dozoru Mienia, poprzez zastosowanie mufy światłowodowej,

- uruchomienie utworzonej sieci,  z uwzględnieniem czynnych kamer monitoringu wizyjnego oraz usług teletransmisyjnych,

- wykonanie pomiarów reflektometrycznych oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej a w przypadku odtworzenia połączeń rurowych dostarczenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Sporządził: Marcin Kwiecień