|  | Obliczenia statyczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do projektu konstrukcji |  |  |
|  |  |  |  |  | BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH ORAZ STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 98 W OLSZTYNIE |  |  |  |  |  |  |  |

# Poz. 1.0 Stropodach nad 3 piętrem

# Poz. 2.0  Stropodach nad 2 piętrem

# Poz. 3.1  Stropodach nad 1 piętrem

| OBCIĄŻENIE STAŁE | wartość charakter. | współ. | wartość obliczen. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m²] | obciążen. | [kN/m²] |
| 2xpapa termozgrzewalna |  | 0,010 | * | 11,00 |  |  | = | 0,11 | 1,20 | 0,13 |
| 1xpapa |  |  | 0,005 | * | 11,00 |  |  | = | 0,06 | 1,20 | 0,07 |
| warstwa spadkowa styropian max 50cm | 0,500 | * | 0,45 |  |  | = | 0,225 | 1,20 | 0,270 |
| styropian 20cm |  |  | 0,200 | * | 0,45 |  |  | = | 0,09 | 1,20 | 0,11 |
| folia |  |  | 0,002 | * | 11,00 |  |  | = | 0,02 | 1,20 | 0,03 |
| ruszt pod płytę g-k |  |  | 0,002 | * | 78,50 |  |  | = | 0,16 | 1,20 | 0,19 |
| płyta g-k |  |  | 0,015 | * | 12,00 |  |  | = | 0,18 | 1,30 | 0,23 |
|  |  | gk= |  |  |  |  |  |  | 0,84 | 1,22 | go= | 1,02 |
| OBC. ZMIENNE |  | pk= |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,20 | po= | 1,44 |
| OBC. ZMIENNE ŚNIEG | pk= | 0,80 | * | 1,60 |  |  |  | 1,28 | 1,50 | po= | 1,92 |
|  |  | ∑qk= |  |  |  |  |  |  | 3,32 |  | ∑qo= | 4,38 |
| strop żelbetowy zespolony 22cm | 0,22 | * | 25,00 | = |  |  | 5,50 | 1,10 | 6,05 |
| strop żelbetowy zespolony 24cm | 0,24 | * | 25,00 | = |  |  | 6,00 | 1,10 | 6,60 |

Przyjęto strop żelbetowy zespolony gr 22cm i 24 cm zbrojony stalą B500SP z betonu C25/30

# Poz. 2.1  Strop nad  2 piętrem

# Poz. 3.0  Strop nad 1 piętrem

# Poz. 4.0  Strop nad parterem

# Poz.5.0  Strop nad garażem

| OBCIĄŻENIE STAŁE | wartość charakter. | współ. | wartość obliczen. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m²] | obciążen. | [kN/m²] |
| posadzka |  |  | 0,020 | * | 28,00 |  |  | = | 0,560 | 1,20 | 0,672 |
| szlichta dociskowa |  |  | 0,040 | * | 24,00 |  |  | = | 0,960 | 1,30 | 1,248 |
| styropian 4cm |  |  | 0,040 | * | 0,45 |  |  | = | 0,02 | 1,20 | 0,02 |
| ruszt pod płytę g-k |  |  | 0,002 | * | 78,50 |  |  | = | 0,16 | 1,20 | 0,19 |
| płyta g-k |  |  | 0,015 | * | 12,00 |  |  | = | 0,18 | 1,30 | 0,23 |
| obc. od ścianek działowych |  |  |  |  |  |  | = | 1,84 | 1,40 | 2,58 |
|  |  | gk= |  |  |  |  |  |  | 3,71 | 1,33 | go= | 4,94 |
| OBC. ZMIENNE |  | pk= |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 1,40 | po= | 4,20 |
|  |  | ∑qk= |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  | ∑qo= | 9,14 |
| strop żelbetowy zepolony 24cm |  | 0,24 | * | 25,00 | = |  |  | 6,00 | 1,10 | 6,60 |
| strop żelbetowy zespolony 22cm | 0,22 | * | 25,00 | = |  |  | 5,50 | 1,10 | 6,05 |

Przyjęto strop żelbetowy zespolony gr 22cm i  24cm zbrojony stalą B500SP z betonu C25/30

# Poz. 5.1 Strop nad  garażem podziemnym

| OBCIĄŻENIE STAŁE | wartość charakter. | współ. | wartość obliczen. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m²] | obciążen. | [kN/m²] |
| kostka betonowa 8cm |  | 0,080 | * | 24,00 |  |  | = | 1,920 | 1,20 | 2,304 |
| warstwa podbudowy (piasek z cem.3cm) | 0,030 | * | 21,00 |  |  | = | 0,630 | 1,20 | 0,756 |
| Cemokrzem por +polistyren |  | 0,050 | * | 16,00 |  |  | = | 0,800 | 1,20 | 0,960 |
| warstwa separacyjno drenażowa |  | 0,010 | * | 2,00 |  |  | = | 0,02 | 1,20 | 0,02 |
| izolacja termiczna polistyren 10cm | 0,100 | * | 0,45 |  |  | = | 0,05 | 1,20 | 0,05 |
| folia |  |  | 0,005 | * | 11,00 |  |  | = | 0,06 | 1,20 | 0,07 |
| 2xpapa |  |  | 0,010 | * | 11,00 |  |  | = | 0,11 | 1,20 | 0,13 |
| ruszt pod płytę g-k |  |  | 0,002 | * | 78,50 |  |  | = | 0,16 | 1,20 | 0,19 |
| płyta g-k |  |  | 0,015 | * | 12,00 |  |  | = | 0,18 | 1,30 | 0,23 |
| obc. od ścianek działowych |  |  |  |  |  |  | = | 1,84 | 1,40 | 2,58 |
|  |  | gk= |  |  |  |  |  |  | 5,76 | 1,27 | go= | 7,29 |
| OBC. ZMIENNE |  | pk= |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,30 | po= | 6,50 |
|  |  | ∑qk= |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  | ∑qo= | 13,79 |
| strop żelbetowy zespolony 30cm |  | 0,30 | * | 25,00 | = |  |  | 7,50 | 1,10 | 8,25 |

Przyjęto nad garażem podziemnym strop żelbetowy zespolony gr 30cm zbrojony stalą B500SP z betonu C25/37 nad pozostałą częścią strop żelbetowy zespolony gr 24cm zbrojony stalą B500SP z betonu C25/30

# Poz. 6.0   belki i nadproża

# Poz. 6.1   Podciąg P1 piwnica

PRZEKROJE PRĘTÓW:

OBCIĄŻENIA:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0        828,1          0,0

0,66     6,000         2586,8*     -1455,9          0,0

0,66     6,000         2586,8*        34,1          0,0

1,00     9,100        -2562,2      -1866,1          0,0

2      0,00     0,000        -2562,2        824,7          0,0

0,95     6,236            7,6*        -0,6          0,0

1,00     6,570            0,0        -44,7          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0         828,1         828,1

2             0,0        2690,8        2690,8

3             0,0          44,7          44,7

------------------------------------------------------------------

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie P1_PODCIĄG, pręt nr 1, przekrój: xa=9,10 m, xb=0,00 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((2562,22+0,02) =2562,2 kNm

fcd=20,0 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane: As1=64,34 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=81,43 cm2,

As=As1+As2=145,77 cm2, (=100(As/Ac= 100(145,77/6250=2,33 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=125,0,  d=118,7,  x=36,4 ((=0,306),

a1=6,3, a2=7,7, ac=12,8, zc=105,9,  Acc=1841 cm2,

(c=-0,83 ‰, (s2=-0,71 ‰, (s1=1,88 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -1315,3, Fs1 = 2368,2, Fs2 = -1052,9,

Mc= 654,1, Ms1 = 1330,8, Ms2 = 577,2,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 3021,8 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=654,1+(1330,8)+(577,2)=2562,2 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie P1_PODCIĄG, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=12 mm ze stali A-IIIN, dla której  f ywd = 420 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00088

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 300,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×1169 = 877   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×32,0 = 480,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 7,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 4,52 / (7,0×50,0×1,000) = 0,01293

(w = 0,01293 > 0,00088 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 300,0   xb = 600,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×1169 = 877   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×32,0 = 480,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 10,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 4,52 / (10,0×50,0×1,000) = 0,00905

(w = 0,00905 > 0,00088 = (w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 600,0   xb = 910,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×1169 = 877   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×32,0 = 480,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 7,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 4,52 / (7,0×50,0×1,000) = 0,01293

(w = 0,01293 > 0,00088 = (w min

Zarysowanie			wk = 0,28 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej: 	wk = 0,11 < 0,3 = wlim

Ugięcia 		a = 13,9 < 30,0 = alim

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie P1_PODCIĄG, pręt nr 2, przekrój: xa=0,00 m, xb=6,57 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((2562,22+0,02) =2562,2 kNm

fcd=20,0 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane: As1=80,42 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=19,63 cm2,

As=As1+As2=100,06 cm2, (=100(As/Ac= 100(100,06/6250=1,60 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=125,0,  d=118,6,  x=47,3 ((=0,399),

a1=6,4, a2=4,4, ac=16,9, zc=101,6,  Acc=2411 cm2,

(c=-1,06 ‰, (s2=-0,96 ‰, (s1=1,59 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -2098,1, Fs1 = 2474,4, Fs2 = -376,4,

Mc= 956,0, Ms1 = 1387,7, Ms2 = 218,5,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 3631,3 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=956,0+(1387,7)+(218,5)=2562,2 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie P1_PODCIĄG, pręt nr 2

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=10 mm ze stali A-IIIN, dla której  f ywd = 420 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00088

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 328,5 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×1185 = 889   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×25,0 = 375,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 3,14 / (15,0×50,0×1,000) = 0,00419

(w = 0,00419 > 0,00088 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 328,5   xb = 657,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×1185 = 889   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×25,0 = 375,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 3,14 / (15,0×50,0×1,000) = 0,00419

(w = 0,00419 > 0,00088 = (w min

Zarysowanie			wk = 0,22 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej: 	wk = 0,17 < 0,3 = wlim

Ugięcia		a = 2,6 < 30,0 = alim

# Poz. 7. Schody

Biegi wylewane , łącznie ze spocznikami.

# Poz. 7. 2 Schody wew. – bieg

12x 17,5 x 27

| OBCIĄŻENIE STAŁE | wartość charakter. | współ. | wartość obliczen. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m²] | obciążen. | [kN/m²] |
| cięzar schodów |  | 0,50 | * | 0,18 | * | 23,00 | = | 2,01 | 1,10 | 2,21 |
| gres |  |  | 0,04 | * | 22,00 |  |  | = | 0,88 | 1,30 | 1,14 |
| tynk gr. 1,5cm |  | 0,015 | * | 19,00 | : | 0,85 | = | 0,34 | 1,30 | 0,44 |
|  |  | gk= |  |  |  |  |  |  | 3,23 | 1,18 | go= | 3,80 |
| OBC. ZMIENNE | pk= |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | po= | 5,20 |
|  |  | ∑qk= |  |  |  |  |  |  | 7,23 | 1,24 | ∑qo= | 9,00 |
| płyta 16cm |  |  | 0,16 | * | 25,00 | = |  |  | 4,00 | 1,10 | 4,40 |

PRZEKROJE PRĘTÓW:

OBCIĄŻENIA:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+CD

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000            0,0         18,7         13,3

0,50     1,987           18,6*        -0,0         -0,0

1,00     3,973           -0,0        -18,7        -13,3

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+CD

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            -0,0          23,0          23,0

2             0,0          23,0          23,0

------------------------------------------------------------------

Przyjęto : Przyjęto płytę gr. 16 cm. Zbrojenie dołem  #10 co 10cm( A-IIIN),  Pręty rozdzielcze (6 konstrukcyjnie (A-I).

# Poz. 7.3 Spocznik – płyta gr 18cm

| OBCIĄŻENIE STAŁE | wartość charakter. | współ. | wartość obliczen. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m²] | obciążen. | [kN/m²] |
| gres |  |  | 0,04 | * | 22,00 |  |  | = | 0,84 | 1,30 | 1,09 |
| tynk gr. 1,5cm |  | 0,015 | * | 19,00 |  |  | = | 0,29 | 1,30 | 0,37 |
|  |  | gk= |  |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,30 | go= | 1,46 |
| OBC. ZMIENNE | pk= |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | po= | 5,20 |
|  |  | ∑qk= |  |  |  |  |  |  | 5,13 | 1,30 | ∑qo= | 6,66 |
| płyta 18cm |  |  | 0,18 | * | 25,00 | = |  |  | 4,50 | 1,10 | 4,95 |

Dociążenie  schodami 1

Obciążenie:   poz. 7.1   R1 =23 kN/m

Dociążenie  schodami 1

Obciążenie:   poz. 7.2   R1 =23 kN/m

# Poz. 9. 1 Schody wew.

| schody -bieg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBCIĄŻENIE STAŁE | wartość charakter. | współ. | wartość obliczen. |
|  | [kN/m²] | obciążen. | [kN/m²] |
| cięzar schodów |  | 0,50 | * | 0,18 | * | 23,00 | = | 2,01 | 1,10 | 2,21 |
| gres |  |  | 0,04 | * | 22,00 |  |  | = | 0,88 | 1,30 | 1,14 |
| tynk gr. 1,5cm |  | 0,015 | * | 19,00 | : | 0,85 | = | 0,34 | 1,30 | 0,44 |
|  |  | gk= |  |  |  |  |  |  | 3,23 | 1,18 | go= | 3,80 |
| OBC. ZMIENNE | pk= |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | po= | 5,20 |
|  |  | ∑qk= |  |  |  |  |  |  | 7,23 | 1,24 | ∑qo= | 9,00 |
| płyta 12cm |  |  | 0,20 | * | 25,00 | = |  |  | 5,00 | 1,10 | 5,50 |
| schody -płyta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBCIĄŻENIE STAŁE | wartość charakter. | współ. | wartość obliczen. |
|  | [kN/m²] | obciążen. | [kN/m²] |
| gres |  |  | 0,04 | * | 22,00 |  |  | = | 0,84 | 1,30 | 1,09 |
| tynk gr. 1,5cm |  | 0,015 | * | 19,00 |  |  | = | 0,29 | 1,30 | 0,37 |
|  |  | gk= |  |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,30 | go= | 1,46 |
| OBC. ZMIENNE | pk= |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,30 | po= | 5,20 |
|  |  | ∑qk= |  |  |  |  |  |  | 5,13 | 1,30 | ∑qo= | 6,66 |
| płyta 20cm |  |  | 0,20 | * | 25,00 | = |  |  | 5,00 | 1,10 | 5,50 |

PRZEKROJE PRĘTÓW:

OBCIĄŻENIA:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCD

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         36,5          0,0

1,00     2,300           52,2          9,0          0,0

2      0,00     0,000           52,2          7,3          5,2

0,18     0,714           54,8*        -0,0         -0,0

1,00     3,973            0,0        -33,6        -23,9

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCD

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1            -0,0          36,5          36,5

3             0,0          41,2          41,2

------------------------------------------------------------------

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie K4_KLATKA, pręt nr 1, przekrój: xa=2,30 m, xb=0,00 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-52,22+0,02) =52,2 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane: As1=11,31 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=4,52 cm2,

As=As1+As2=15,83 cm2, (=100(As/Ac= 100(15,83/2000=0,79 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=20,0,  d=15,8,  x=6,1 ((=0,385),

a1=4,2, a2=4,2, ac=2,1, zc=13,7,  Acc=609 cm2,

(c=-1,07 ‰, (s2=-0,33 ‰, (s1=1,71 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -356,8, Fs1 = 386,9, Fs2 = -30,1,

Mc= 28,0, Ms1 = 22,4, Ms2 = 1,7,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 66,3 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=28,0+(22,4)+(1,7)=52,2 kNm

Nośność przekroju prostopadłego: zadanie K4_KLATKA, pręt nr 2, przekrój: xa=0,84 m, xb=3,14 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-0,9 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-54,92+0,02) =54,9 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane: As1=11,31 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=4,52 cm2,

As=As1+As2=15,83 cm2, (=100(As/Ac= 100(15,83/2000=0,79 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=20,0,  d=16,9,  x=6,2 ((=0,367),

a1=3,1, a2=3,1, ac=2,2, zc=14,7,  Acc=620 cm2,

(c=-0,96 ‰, (s2=-0,48 ‰, (s1=1,66 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -332,4, Fs1 = 374,8, Fs2 = -43,4,

Mc= 26,0, Ms1 = 25,9, Ms2 = 3,0,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 71,8 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=26,0+(25,9)+(3,0)=54,9 kNm

# Poz. 10. Słupy

Poz.10.1 Słup w osi  18/X1 C/03 /SP2/

Obciążenie R=2200 KN

Obciążenie od uderzenia samochodu 20KN

PRZEKROJE PRĘTÓW:

OBCIĄŻENIA:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0         17,1      -2444,4

0,29     1,310           22,4*        17,1      -2437,4

0,29     1,310           22,4         -6,9*     -2437,4

1,00     4,570            0,0         -6,9      -2420,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           -17,1        2444,4        2444,5

2            -6,9           0,0           6,9

------------------------------------------------------------------

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie sp2, pręt nr 1, przekrój: xa=1,31 m, xb=3,26 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-2437,4 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-89,42+0,02) =89,4 kNm

fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie mniej ściskane: As1=18,85 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=18,85 cm2,

As=As1+As2=37,70 cm2, (=100(As/Ac= 100(37,70/2025=1,86 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=45,0,  d=35,0,  x=56,2 ((=1,605),

a1=10,0, a2=8,3, ac=19,2, zc=15,8,  Acc=2025 cm2,

(c=-1,08 ‰, (s2=-0,99 ‰, (s1=-0,41 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -1910,5, Fs1 = -177,5, Fs2 = -349,5,

Mc= 62,2, Ms1 = -22,2, Ms2 = 49,5,

Warunek stanu granicznego nośności:

NRd = -4023,1 kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-1910,5+(-177,5)+(-349,5)=-2437,4 kN

# Poz. 10.2 Słup w osi 5/W (SP3)

Obciążenie R=2700 KN

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie sp3, pręt nr 1, przekrój: xa=0,31 m, xb=5,59 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=-2736,9 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-74,92+0,02) =74,9 kNm

fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie mniej ściskane: As1=18,85 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=18,85 cm2,

As=As1+As2=37,70 cm2, (=100(As/Ac= 100(37,70/2500=1,51 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=50,0,  d=39,8,  x=83,4 ((=2,094),

a1=10,2, a2=9,0, ac=22,6, zc=17,3,  Acc=2500 cm2,

(c=-0,88 ‰, (s2=-0,84 ‰, (s1=-0,46 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -2248,3, Fs1 = -189,4, Fs2 = -299,2,

Mc= 55,0, Ms1 = -28,1, Ms2 = 47,9,

Warunek stanu granicznego nośności:

NRd = -4984,9 kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-2248,3+(-189,4)+(-299,2)=-2736,9 kN

# Poz. 11.0  Wieńce ścian

- Wieńce-

Przekrój zbrojenia ciągłego w ścianach  zmniejszonego – zgdnie z normą – przyjęto wieńce zbrojone  4 # 12

Strzemiona ( 6 w rozstawie   co 30 cm

# Poz. 12. Fundamenty

# Fundamenty

Obliczenia wykonano w oparciu o parametry gruntowe na podstawie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia  wykonanych w czerwcu 2015 r. przez  mrg inz.Stanisława Guz i mgr inż. Bożenę Pacuszkę.

Budowa geologiczna terenu jest średnio korzystna Pod warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych o miąższości od 0,3 do 3,0 m  wystepują plejstoceńskie osady zastoiskowe i grunty morenowe.W poziomie posadowienia występują  wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste w tym na pograniczu piasków pylastych i piasków średnioziarnistych o ID=0,45 (warstwa IIIc), gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym oraz gliny  o IL=0,25 (warstwa IVa)  oraz gliny pylaste na pograniczu pyłów,pyły piaszczyste na pograniczu glin o IL=0,20 .We wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, zwierciadle napiętym oraz w postaci sączeń w obrębie gruntów spoistych. Po upływie kilku godzin od wykonania otworów wiertniczych poziom lustra wody ustabilizował  się na głębokości 2,8-8,8 m p.p.t tj w zakresie rzędnych 104,35-106,34 m n.p.m..

Zaprojektowano ławy i stopy żelbetowe – z betonu C20/25, zbrojone stalą B500SP. Strzemiona w ławach fundamentowych – ø 6 ze stali A-I. Pręty zbrojenia podłużnego łączyć na zakład 50d.  Max. 50% zbrojenia łączyć w jednym  miejscu.

Uwaga:

- dokonać sprawdzenia dna wykopu z udziałem uprawnionego geologa,

- prace fundamentowe wykonywać po wytyczeniu osi przez uprawnionego geodetę.

Uwaga:

Wszystkie ławy przyjęto o wysokości h = 0,4 m,

Beton C20/25; B500SP; S235.

Zbrojenie podłużne 6ø16 (B500SP), strzemiona ø6 co 30,0 cm

Dla warstwy IIIc- piaski drobne o przyjętym uogólnionym stopniu zagęszczenia JD= 0,45, dla których przyjęto:

ζD(n)= 1,75 T/m3

ζB(n)= 1,84 T/m3

φu(n) = 32,3° 		=>   	ND = 16,47

NB = 6,43

ŁAWY

B/L=> 0    	D min = 1,0

qfr = ND*Dmin*D(n)*g+NB*B*B(n)*g

q fN = 16,47 x 1,00 x 17,5 + 6,43x B x 18,4 = 288,23 + 118,31 x B ( kPa)

m= 0,9 x 0,9  x 0,75= 0,61

qf = 0,61 x (288,09 + 118,31 x B)

qf = 175,73 + 72,16 x B

przyjęto gf= 180kPa

STOPY		B/L=> 1,0    	D min = 1,00

ζD(r)= 1,75 x 0,9 = 1,575 T/m3

ζB(r)= 1,84 x 0,9 = 1,65 T/m3

φu(r) = 32,3° x 0,9 =29,07°		=>   	             		ND = 16,47

NB = 6,43

qfr = (1+1,5)ND*Dmin*D(r)*g+(1-0,25)NB*B*B(n)*g

q f = (1+1,5 )x 16,47x 1,00 x 15,75  + B x (1- 0,25) x 1,0x 6,43 x 16,50 =

=648,5 + 79,86 x B ( kPa)

m= 0,9 x 0,9

m x q f = 525,3 + 64,68 x B

przyjęto gf=300 kPa

# Poz. 12.1 Zebranie obciążeń ławy

| garaż parter 1,2, piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz 12.1 - oś X3/od 2 do 8 - ściana zew. Klatka schodowa Garaż |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| obc. Strop 2 piętror poz.2.0 |  |  | 8,82 | * | 4,17 | * | 0,5 | * | 1,3 |  | 23,91 |  |
| obc. Strop 1 piętror poz.3.0 |  |  | 13,71 | * | 4,17 | * | 0,5 | * | 1,28 |  | 36,59 |  |
| obc. Strop parter poz.4.0 |  |  | 13,71 | * | 4,17 | * | 0,5 | * | 1,28 |  | 36,59 |  |
| obc. Strop garaż poz.5.0 |  |  | 13,71 | * | 4,17 | * | 0,5 | * | 1,28 |  | 36,59 |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 4 |  | 6,34 |  |
| ściana zew |  | 0,24 | * | 18 | * | 13,3 | * | 1,1 |  |  |  | 63,20 |  |
| styropian na ścianie zew. | 0,18 | * | 0,45 | * | 15,3 | * | 1,2 |  |  |  | 1,49 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 29,3 | * | 1,3 |  |  |  | 10,86 |  |
| ściana garaż | 0,24 | * | 18 | * | 4,08 | * | 1,1 |  |  |  | 19,39 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8,16 | * | 1,3 |  |  |  | 3,02 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 244,60 |

| Ława Ł5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 244,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,3 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 8,25 |  | B= | 252,85 | ./ | 180 | ≈ | 1,40 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 252,85 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 150 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| garaż parter 1,2, piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz 12.2 - oś 8/od x3 do x2 - ściana zew. Klatka schodowa Garaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| obc. Strop 2 piętror poz.2.0 |  |  | 8,82 | * | 2,1 | * | 0,625 | * | 1,3 |  | 15,05 |  |
| obc. Strop 1 piętror poz.3.0 |  |  | 13,71 | * | 2,1 | * | 0,625 | * | 1,28 |  | 23,03 |  |
| obc. Strop parter poz.4.0 |  |  | 13,71 | * | 2,1 | * | 0,625 | * | 1,28 |  | 23,03 |  |
| obc. Strop garaż poz.5.0 |  |  | 13,71 | * | 2,1 | * | 0,625 | * | 1,28 |  | 23,03 |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 4 |  | 6,34 |  |
| ściana zew |  | 0,24 | * | 18 | * | 13,3 | * | 1,1 |  |  |  | 63,20 |  |
| styropian na ścianie zew. | 0,18 | * | 0,45 | * | 15,3 | * | 1,2 |  |  |  | 1,49 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 29,3 | * | 1,3 |  |  |  | 10,86 |  |
| ściana garaż | 0,24 | * | 18 | * | 4,08 | * | 1,1 |  |  |  | 19,39 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8,16 | * | 1,3 |  |  |  | 3,02 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
| ściana garażu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 228,07 |

| Ława Ł4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 228,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,3 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 8,25 |  | B= | 236,32 | ./ | 180 | ≈ | 1,31 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 236,32 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 150 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| garaż parter 1,2, piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz 12.4 - oś x2 - ściana wew. Klatka schodowa Garaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| obc. Strop 2 piętror poz.2.0 |  |  | 8,82 | * | 2,3 | * | 1 | * | 1,3 |  | 26,37 |  |
| obc. Strop 1 piętror poz.3.0 |  |  | 13,71 | * | 2,3 | * | 1 | * | 1,28 |  | 40,36 |  |
| obc. Strop parter poz.4.0 |  |  | 13,71 | * | 2,3 | * | 1 | * | 1,28 |  | 40,36 |  |
| obc. Strop garaż poz.5.0 |  |  | 13,71 | * | 2,3 | * | 1 | * | 1,28 |  | 40,36 |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 4 |  | 6,34 |  |
| ściana zew |  | 0,24 | * | 18 | * | 12 | * | 1,1 |  |  |  | 57,02 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 28 | * | 1,3 |  |  |  | 10,37 |  |
| ściana garaż | 0,24 | * | 18 | * | 4,08 | * | 1,1 |  |  |  | 19,39 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8,16 | * | 1,3 |  |  |  | 3,02 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 250,24 |

| Ława Ł4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 250,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,3 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 8,25 |  | B= | 258,49 | ./ | 180 | ≈ | 1,44 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 258,49 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 150 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| garaż parter 1,2, piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz 12.5 - oś 2/X3DO X2 - ściana Zew. Klatka schodowa Garaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| obc. Spocznik |  |  | 10,13 | * | 3,94 | * | 3 | * | 1,3 |  | 155,66 |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 4 |  | 6,34 |  |
| ściana zew |  | 0,24 | * | 18 | * | 13,3 | * | 1,1 |  |  |  | 63,20 |  |
| styropian na ścianie zew. | 0,18 | * | 0,45 | * | 15,3 | * | 1,2 |  |  |  | 1,49 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 29,3 | * | 1,3 |  |  |  | 10,86 |  |
| ściana garaż | 0,24 | * | 18 | * | 4,08 | * | 1,1 |  |  |  | 19,39 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8,16 | * | 1,3 |  |  |  | 3,02 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 266,58 |

| Ława Ł5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 266,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,3 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 8,25 |  | B= | 274,83 | ./ | 180 | ≈ | 1,53 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 274,83 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 160 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| garaż parter 1,2, 3piętro | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz 12.10 - ściana Wew. Klatka schodowa równoległa do osi 15Garaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| obc. Spocznik |  |  | 10,13 | * | 2,7 | * | 4 | * | 1,3 |  | 142,23 |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 1 |  | 1,58 |  |
| ściana wew | 0,16 | * | 18 | * | 16 | * | 1,1 |  |  |  | 50,69 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 32 | * | 1,3 |  |  |  | 11,86 |  |
| ściana garaż | 0,16 | * | 25 | * | 4,08 | * | 1,1 |  |  |  | 17,95 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8,16 | * | 1,3 |  |  |  | 3,02 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 233,96 |

| Ława Ł6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 233,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,3 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 8,25 |  | B= | 242,21 | ./ | 180 | ≈ | 1,35 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 242,21 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 140 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| garaż parter 1,2, 3piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz 12.1 - ściany zewmętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 5 |  | 7,92 |  |
| ściana zew |  | 0,24 | * | 18 | * | 17,3 | * | 1,1 |  |  |  | 82,21 |  |
| styropian na ścianie zew. | 0,18 | * | 0,45 | * | 17,3 | * | 1,2 |  |  |  | 1,68 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 33,3 | * | 1,3 |  |  |  | 12,34 |  |
| ściana garaż | 0,24 | * | 25 | * | 4,08 | * | 1,1 |  |  |  | 26,93 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8,16 | * | 1,3 |  |  |  | 3,02 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 140,73 |

| Ława Ł2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 140,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,4 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 11,00 |  | B= | 151,73 | ./ | 180 | ≈ | 0,84 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 151,73 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 90 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| garaż parter 1,2piętro |  |  |
| --- | --- | --- |
| poz 12.2 - ściany zewmętrzne |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 4 |  | 6,34 |  |
| ściana zew |  | 0,24 | * | 18 | * | 13,3 | * | 1,1 |  |  |  | 63,20 |  |
| styropian na ścianie zew. | 0,18 | * | 0,45 | * | 15,3 | * | 1,2 |  |  |  | 1,49 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 29,3 | * | 1,3 |  |  |  | 10,86 |  |
| ściana garaż | 0,24 | * | 25 | * | 4,08 | * | 1,1 |  |  |  | 26,93 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8,16 | * | 1,3 |  |  |  | 3,02 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 118,46 |

| Ława Ł1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 118,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,4 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 11,00 |  | B= | 129,46 | ./ | 180 | ≈ | 0,72 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 129,46 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 80 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| parter 1,2piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz 12.3 - ściany zewmętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 3 |  | 4,75 |  |
| ściana zew |  | 0,24 | * | 18 | * | 13,3 | * | 1,1 |  |  |  | 63,20 |  |
| styropian na ścianie zew. | 0,18 | * | 0,45 | * | 15,3 | * | 1,2 |  |  |  | 1,49 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 29,3 | * | 1,3 |  |  |  | 10,86 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 86,93 |

| Ława Ł1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 86,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,4 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 11,00 |  | B= | 97,93 | ./ | 180 | ≈ | 0,54 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 97,93 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 80 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parter 1,2, piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poz 12.12 - oś K/od 22'do 23 - ściana wew. Klatka schodowa Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBCIĄŻENIE | wartość | wartość obl. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kN/m] | [kN/m] |  |
| obc. Strop 2 piętror poz.3.0 |  |  | 8,82 | * | 7,2 | * | 0,5 | * | 1,3 |  | 41,28 |  |
| obc. Strop 1 piętror poz.3.0 |  |  | 13,71 | * | 7,2 | * | 0,5 | * | 1,28 |  | 63,18 |  |
| obc. Strop parter poz.4.0 |  |  | 13,71 | * | 7,2 | * | 0,5 | * | 1,28 |  | 63,18 |  |
| obc. Spocznik |  |  | 10,13 | * | 3,92 | * | 2 | * | 1,3 |  | 103,24 |  |
| wieniec |  | 0,24 | * | 0,24 | * | 25 | * | 1,1 | * | 3 |  | 4,75 |  |
| ściana wew | 0,16 | * | 25 | * | 8 | * | 1,1 |  |  |  | 35,20 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 16,8 | * | 1,3 |  |  |  | 6,22 |  |
| ściana parter | 0,16 | * | 25 | * | 4 | * | 1,1 |  |  |  | 17,60 |  |
| tynk |  | 0,015 | * | 19 | * | 8 | * | 1,3 |  |  |  | 2,96 |  |
| ściana fundament | 0,24 | * | 25 | * | 1 | * | 1,1 |  |  |  | 6,60 |  |
| styropian na ścianie fund. | 0,06 | * | 0,45 | * | 1 | * | 1,2 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | go= | 302,97 |

| Ława Ł9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - obciążenie |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 302,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -fundament |  | 0,3 | * | 1 | * | 25 | * | 1 | = | 8,25 |  | B= | 311,22 | ./ | 180 | ≈ | 1,73 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 311,22 | kN/m |  |  |  |  |  |  |  |
| Przyjęto ławę szerokości |  | 180 |  | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Poz. 12.2 Zebranie obciążeń stopy

| PARTER 1,2 PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.3 Słup w osi I/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,00 |

| Obciążenia-F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.3 Słup w osi I/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .-obc słupa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1228,00 |  |  |  |
| .- fundament | 0,5 | * | 2,2 | * | 2,2 | * | 25,0 | * | 1,1 | = | 66,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | = | 1294,55 |  |  |  |
|  | σ = | F1/(B+L)= | 1294,55 | ./ | 2,20 | * | 2,20 | = | 267,47 | < | 300,00 | kPa |
| Przyjęto: Stopy 220 x220 x 50cm = h. wylewane z betonu C20/25, zbrojone krzyżowo stalą klasy A-IIIN. |

| PARTER 1,PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.6 Słup w osi 14/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 |

| Obciążenia-F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.6 Słup w osi 14/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .-obc słupa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 853,00 |  |  |  |
| .- fundament | 0,4 | * | 1,8 | * | 1,8 | * | 25,0 | * | 1,1 | = | 35,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | = | 888,64 |  |  |  |
|  | σ = | F1/(B+L)= | 888,64 | ./ | 1,80 | * | 1,80 | = | 274,27 | < | 300,00 | kPa |
| Przyjęto: Stopy 180 x180 x 40cm = h. wylewane z betonu C20/25, zbrojone krzyżowo stalą klasy A-IIIN. |

| GARAŻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.26 Słup w osi 13/X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1158,00 |

| Obciążenia-F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.26 Słup w osi 13/X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .-obc słupa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 1158,00 |  |  |  |  |
| .- fundament | 0,5 | * | 2,2 | * | 2,2 | * | 25,0 | * | 1,1 | = | 66,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | = | 1224,55 |  |  |  |  |
|  | σ = | F1/(B+L)= | 1224,55 | ./ | 2,20 | * | 2,20 | = | 253,01 | < | 300,00 | kPa |  |
| Przyjęto: Stopy 220 x220 x 50cm = h. wylewane z betonu C20/25, zbrojone krzyżowo stalą klasy A-IIIN. |

| GARAŻ,PARTER 1,2 PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.7 Słup w osi 4/X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204 |

| Obciążenia-F11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.7 Słup w osi 4/X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .-obc słupa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 2204,00 |  |  |  |  |
| .- fundament | 0,6 | * | 2,8 | * | 2,8 | * | 25,0 | * | 1,1 | = | 129,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | = | 2333,36 |  |  |  |  |
|  | σ = | F1/(B+L)= | 2333,36 | ./ | 2,80 | * | 2,80 | = | 297,62 | < | 300,00 | kPa |  |
| Przyjęto: Stopy 280 x280 x 60cm = h. wylewane z betonu C20/25, zbrojone krzyżowo stalą klasy A-IIIN. |

| GARAŻ,PARTER 1,2 PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.8 Słup w osi 5/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |

| Obciążenia-F14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 12.8 Słup w osi 5/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .-obc słupa |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 2700,00 |  |  |  |  |
| .- fundament | 0,7 | * | 3,1 | * | 3,1 | * | 25,0 | * | 1 | = | 168,175 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | = | 2868,18 |  |  |  |  |
|  | σ = | F1/(B+L)= | 2868,18 | ./ | 3,10 | * | 3,10 | = | 298,46 | < | 300,00 | kPa |  |
| Przyjęto: Stopy 310 x310 x 70cm = h. wylewane z betonu C20/25, zbrojone krzyżowo stalą klasy A-IIIN. |

# Poz. 13.1 Mur oporowy M5

# 1. Parametry obliczeniowe:

# MATERIAŁ:

- BETON: 	klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2), 	ciężar objętościowy = 24,00 (kN/m3)

- STAL: 		klasa A - IIIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

# OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264(2002)

·	gruntowej: 	PN-83/B-03010

- Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)

- Agresywność środowiska: X0

- Wymiarowanie muru ze względu na:

- Nośność 	m = 0,810

- Poślizg 	m = 0,720

- Obrót 	 m = 0,720

- Weryfikacja muru ze względu na:

- Osiadanie średnie:		Sdop = 10,00 (cm)

- Różnicę osiadań: 		DSdop = 5,00 (cm)

- Współczynniki redukcyjne dla:

·	-	Spójności gruntu	95,000 %

·	-	Tarcia gruntu	60,000 %

·	-	Odporu ściany	80,000 %

- Odporu ostrogi	100,000 %

- Kąt tarcia grunt - ściana:

·	-	Odpór dla gruntów spoistych	-1/3×

·	-	Parcie dla gruntów spoistych	1/2×

·	-	Odpór dla gruntów niespoistych	-1/3×

·	-	Parcie dla gruntów niespoistych	1/2×

·	2. Geometria:

·

·	3. Grunt:

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

- Naziom	Głębokość gruntu za ścianą Ho = 410,00 (cm)

- Uwarstwienie pierwotne:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [cm] | Miąższość [cm] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pospółka rzeczna | 20,00 | 20,00 | - | wilgotne | 0,326 |
| 2. | Piasek drobny | -20,00 | - | - | mokre | 0,550 |

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,00 | 37,19 | 18,50 | 120,08 | 120,08 |
| 2. | 0,00 | 30,66 | 19,00 | 85,21 | 68,17 |

- Grunty za ścianą:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom* [cm] | Miąższość [cm] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pospółka rzeczna | 410,00 | 410,00 | - | mało wilgotne | 0,500 |

* Względem prawego dolnego punktu stopy

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 38,46 | 17,50 | 152,83 | 152,83 |

- Grunty przed ścianą:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom* [cm] | Miąższość [cm] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pospółka rzeczna | 120,00 | 120,00 | - | wilgotne | 0,450 |

* Względem lewego dolnego punktu stopy

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 38,10 | 19,00 | 143,02 | 143,02 |

4. Obciążenia

- Zestawienie obciążeń

·	1 równomiernie rozłożone  a1	stała	x1  = 0,00 (m)	x2  = 5,00 (m)	P  = 5,00 (kN/m2)

·	5. Wyniki obliczeń geotechnicznych

·	PARCIA

# Parcie i odpór gruntu : graniczne

Współczynniki parć i odporów granicznych i spoczynkowych dla gruntów:

Średni kat nachylenia naziomu = 0,00 (Deg)

Kat nachylenia ściany = 0,00 (Deg)

Grunty za ścianą:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [cm] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pospółka rzeczna | 410,00 | 38,46 | 0,213 | 0,378 | 7,247 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,122·			parcie	0,012

·	Grunty przed ścianą:

| · Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [cm] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 120,00 |  | 0,216 | 0,383 | 7,056 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,130·			parcie	0,013

# Przypadki proste

| Lp. | Przypadek | x (m) | y (m) | Px (kN/m) | Py (kN/m) | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CM | 0,56 | 0,31 | 0,00 | -38,70 | Ciężar własny muru oporowego. |
| 2. | GP | 0,00 | 0,40 | 8,55 | 1,93 | Parcie od gruntu przed ścianą. |
| 3. | GZ | 1,32 | 1,37 | -29,58 | -161,91 | Parcie od gruntu za ścianą. |
| 4. | C | 0,21 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | Spójność gruntu. |
| 5. | a1 | 1,10 | 2,14 | -3,94 | -12,21 | Obciążenie stałe. |

# NOŚNOŚĆ

- Rodzaj podłoża pod stopą: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

# N=-243,57 (kN/m)  My=-215,25 (kN*m)  Fx=-32,17 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 199,00 (cm)

- Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 5,125	iB = 0,634

NC = 25,022	iC = 0,757

ND = 14,077	iD = 0,805

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 757,88 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 2,417  >  1,000

# OSIADANIE

- Osiadanie:	S = 0,12 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

·	OBRÓT

- Współczynnik bezpieczeństwa:  Muf * m / M0 = 3,725  >  1,000

# POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:  N=-243,57 (kN/m)  My=-215,25 (kN*m)  Fx=-32,17 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 250,00 (cm)

- Współczynnik tarcia:	- gruntu (na poziomie posadowienia):	 = 0,199

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 95,000 %

- Spójność: C = 0,00 (kN/m2)

- Wartość siły poślizgu:	Qtr = 32,17 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi muru:

- Qtf = N *  + C * A	- w poziomie posadowienia:	Qtf = 48,35 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	 Qtf * m / Qtr = 1,082 >  1,000

# KĄTY OBROTU

- Współczynnik bezpieczeństwa:  28,625  >  1,000

·	6. Wyniki obliczeń żelbetowych

·

- Momenty

·

·

| · Element | Momenty | Wartość [kN*m] | Położenie [cm] | Kombinacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściana | maksymalny | 51,09 | 25,00 | 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 0,900*C + 1,100*a1 |
| Ściana | minimalny | -0,00 | 410,00 | 1,100*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ + 1,100*C + 1,100*a1 |
| Stopa | maksymalny | 0,00 | 250,00 | 1,100*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ + 1,100*C + 1,100*a1 |
| Stopa | minimalny | -54,00 | 25,00 | 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 0,900*C + 1,100*a1 |

- Zbrojenie

| Położenie | Powierzchnia teoretyczna [cm2/m] | Pręty |  | Rozstaw [cm] | Powierzchnia rzeczywista [cm2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ściana z prawej | 7,32 | 12,0 | co | 14,00 | 8,08 |
| ściana z prawej (h/3) | 3,16 | 12,0 | co | 35,00 | 3,23 |
| ściana z prawej (h/2) | 3,16 | 12,0 | co | 35,00 | 3,23 |
| stopa prawa (+) | 8,07 | 12,0 | co | 14,00 | 8,08 |
| stopa lewa (+) | 0,00 | 12,0 | co | 14,00 | 8,08 |
| stopa lewa (-) | 0,00 | 12,0 | co | 14,00 | 8,08 |

Zestawienie zbrojenia.:

# Poz. 13.2 Mur oporowy M2

# 1. Parametry obliczeniowe: jak poprzednio

·	2. Geometria:

·

·

·	3. Grunt: jak poprzednio

4. Obciążenia

- Zestawienie obciążeń

·	1 równomiernie rozłożone·	a1	stała	x1  = 0,00 (m)	x2  = 5,00 (m)	P  = 5,00 (kN/m2)

·	5. Wyniki obliczeń geotechnicznych

·	PARCIA

# Parcie i odpór gruntu : graniczne

Współczynniki parć i odporów granicznych i spoczynkowych dla gruntów:

Średni kat nachylenia naziomu = 0,00 (Deg)

Kat nachylenia ściany = 0,00 (Deg)

Grunty za ścianą:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [cm] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pospółka rzeczna | 546,00 | 38,46 | 0,213 | 0,378 | 7,247 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,119·			parcie	0,012

·	Grunty przed ścianą:

| · Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [cm] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 120,00 |  | 0,220 | 0,383 | 6,904 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,130·			parcie	0,013

# Przypadki proste

| Lp. | Przypadek | x (m) | y (m) | Px (kN/m) | Py (kN/m) | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CM | 0,83 | 0,40 | 0,00 | -59,92 | Ciężar własny muru oporowego. |
| 2. | GP | 0,00 | 0,40 | 8,31 | 1,83 | Parcie od gruntu przed ścianą. |
| 3. | GZ | 1,83 | 1,82 | -52,46 | -307,26 | Parcie od gruntu za ścianą. |
| 4. | C | 0,29 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | Spójność gruntu. |
| 5. | a1 | 1,52 | 2,93 | -5,08 | -16,02 | Obciążenie stałe. |

# NOŚNOŚĆ

- Rodzaj podłoża pod stopą: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

# N=-443,10 (kN/m)  My=-572,14 (kN*m)  Fx=-60,97 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 283,55 (cm)

- Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 5,125	iB = 0,618

NC = 25,022	iC = 0,747

ND = 14,077	iD = 0,795

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 1191,86 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 2,110  >  1,000

# OSIADANIE

- Osiadanie:	S = 0,19 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

··OBRÓT

- Współczynnik bezpieczeństwa:  Muf * m / M0 = 4,170  >  1,000

# POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*C + 1,000*a1

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

# N=-443,10 (kN/m)  My=-572,14 (kN*m)  Fx=-60,97 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 350,00 (cm)

- Współczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia):	 = 0,199

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 95,000 %

- Spójność: C = 0,00 (kN/m2)

- Wartość siły poślizgu:	Qtr = 60,97 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi muru:

- Qtf = N *  + C * A

- - w poziomie posadowienia:	Qtf = 87,97 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	 Qtf * m / Qtr = 1,039 >  1,000

# KĄTY OBROTU

- Współczynnik bezpieczeństwa:  20,470  >  1,000

·	6. Wyniki obliczeń żelbetowych

- Momenty

·

·

| · Element | Momenty | Wartość [kN*m] | Położenie [cm] | Kombinacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściana | maksymalny | 119,79 | 30,07 | 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 0,900*C + 1,100*a1 |
| Ściana | minimalny | -0,00 | 546,06 | 1,100*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ + 1,100*C + 1,100*a1 |
| Stopa | maksymalny | 0,00 | 350,00 | 0,900*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ + 0,900*C + 0,900*a1 |
| Stopa | minimalny | -126,95 | 30,53 | 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 0,900*C + 1,100*a1 |

- Zbrojenie

| Położenie | Powierzchnia teoretyczna [cm2/m] | Pręty |  | Rozstaw [cm] | Powierzchnia rzeczywista [cm2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ściana z prawej | 13,59 | 16,0 | co | 12,00 | 16,76 |
| ściana z prawej (h/3) | 4,77 | 12,0 | co | 23,00 | 4,92 |
| ściana z prawej (h/2) | 4,05 | 12,0 | co | 27,00 | 4,19 |
| stopa prawa (+) | 15,19 | 16,0 | co | 12,00 | 16,76 |
| stopa lewa (+) | 0,00 | 16,0 | co | 12,00 | 16,76 |
| stopa lewa (-) | 0,00 | 16,0 | co | 12,00 | 16,76 |