Zestaw umożliwiający określenia współczynnika tarcia statycznego oraz dynamicznego. Zestaw powinien posiadać możliwość określenia                i ustawienia kąta nachylenia równi, ze skalą pokazującą kąt                                z dokładnością co najmniej 10 stopni kątowych oraz stosunkowo dokładny sposób określenia siły ciągnącej klocki poprzez dostarczenie odważników cechowanych o różnych masach. Siła ciągnąca klocki położone na równi ma być realizowana poprzez szalkę, obciążoną odważnikami o różnej masie, wiszącą na lince przerzuconej przez bloczek umieszczony na szczycie równi i umocowanej do przedmiotu (klocka, walca) dla którego liczony będzie współczynnik tarcia. Zestaw powinien umożliwiać określenie współczynnika tarcia dla kilku różnych powierzchni.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- równię pochyłą z regulacją i odczytem kąta nachylenia,

- bloczek, szalkę, linkę i zestaw odważników do określenia siły ciągnącej klocki i walec,

- klocki z różnymi powierzchniami oraz jeden walec.