Załącznik nr 2a

............................................................

............................................................

(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy)

ZADANIE NR 1

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Marka: …………………..

Model:  …………………..

Rok produkcji:  …………………..

| Lp. | Minimalne wymagania zamawiającego | Dane potwierdzające spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bezpieczeństwo | a) poduszki powietrzne zabezpieczające minimum kierowcę | TAK / NIE* |
|  |  | b) przednie pasy bezpieczeństwa | TAK / NIE* |
|  |  | c) regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa dla co najmniej jednej osoby (kierowcy) | TAK / NIE* |
|  |  | d) system ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania | TAK / NIE* |
|  |  | e) funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym | TAK / NIE* |
|  |  | f) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy | TAK / NIE* |
|  |  | g) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu | TAK / NIE* |
|  |  | h) hamulec ręczny – mechaniczny | TAK / NIE* |
|  |  | i) układ ułatwiający ruszanie pod górę | TAK / NIE* |
|  |  | j) zagłówki z regulacją wysokości lub zagłówki z regulacją wysokości na skrajnych miejscach i stały zagłówek dla środkowego fotela, który jednocześnie jest podstawą obrotowego stolika po złożeniu oparcia | TAK / NIE* |
|  |  | k) ścianka działowa oddzielająca kabinę pasażerską od ładunkowej | TAK / NIE* |
|  |  | l) system Auto-Start-Stop | TAK / NIE* |
|  |  | ł) wycieraczki przedniej szyby – automatyczne z czujnikiem deszczu | TAK / NIE* |
| 2. | Układ napędowy | a) rodzaj napędu – napęd na przednią oś | TAK / NIE* |
|  |  | b) minimalna pojemność silnika – 1950 cm3 | .................... cm3 |
|  |  | c) minimalna moc silnika – 95 kW | .................... kW |
|  |  | d) skrzynia biegów manualna | TAK / NIE* |
| 3. | Dane eksploatacyjne | a) rodzaj paliwa – olej napędowy | TAK / NIE* |
|  |  | b) dopuszczalne zużycie energii (cykl mieszany) – do 3,5 MJ/km | ......................... MJ/km |
|  |  | c) dopuszczalna emisja dwutlenku węgla (cykl mieszany) – do 250 g/km | ........................... g/km |
|  |  | d) dopuszczalna emisja spalin (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) – Euro 6 | TAK / NIE* |
| 4. | Wymiary i nadwozie | a) szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum 2000 mm | ……………………..mm |
|  |  | b) długość całkowita samochodu – minimum 5950 mm | ……………………..mm |
|  |  | c) wysokość samochodu – minimum 2450 mm | ……………………..mm |
|  |  | d) szerokość pomiędzy nadkolami – minimum 1350 mm | ……………………..mm |
|  |  | e) rozstaw osi – minimum 3750 mm | ……………………..mm |
|  |  | f) wysokość przestrzeni ładunkowej – minimum 1850 mm | ……………………..mm |
|  |  | g) przewóz ładunków o masie co najmniej 950 kg (łącznie z pasażerami) | ……………………..kg |
|  |  | h) ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą – 3 | TAK / NIE* |
|  |  | i) kolor nadwozia – dowolny | TAK / NIE* |
|  |  | j) nadwozie ciężarowe z pojedynczą kabiną pasażerską | TAK / NIE* |
|  |  | k) dodatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu | TAK / NIE* |
|  |  | l) drzwi tylne dwuskrzydłowe i boczne (przesuwne) | TAK / NIE* |
|  |  | ł) światła przeciwmgielne z przodu | TAK / NIE* |
| 5. | Wyposażenie samochodu | a) immobiliser | TAK / NIE* |
|  |  | b) centralny zamek sterowany pilotem | TAK / NIE* |
|  |  | c) komputer pokładowy | TAK / NIE* |
|  |  | d) radioodtwarzacz z minimum 2 głośnikami | TAK / NIE* |
|  |  | e) tempomat | TAK / NIE* |
|  |  | f) wspomaganie układu kierowniczego | TAK / NIE* |
|  |  | g) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi | TAK / NIE* |
|  |  | h) czujniki parkowania tył | TAK / NIE* |
|  |  | i) regulacja wysokości fotela kierowcy | TAK / NIE* |
|  |  | j) klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym | TAK / NIE* |
|  |  | k) hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie całkowitej (z załadunkiem) min. 2500 kg | TAK / NIE* |
|  |  | l) uchwyty mocujące w podłodze części ładunkowej – min.4 szt. | TAK / NIE* |
|  |  | ł) gniazdo 12V | TAK / NIE* |
|  |  | m) pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK / NIE* |
|  |  | n) komplet kół na oponach letnich założone na osiach pojazdu w momencie odbioru | TAK / NIE* |
|  |  | o) komplet kół na oponach zimowych | TAK / NIE* |
|  |  | p) komplet pokrowców na siedzenia | TAK / NIE* |
|  |  | r) belka oświetleniowa z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” umocowana na dachu | TAK / NIE* |
|  |  | s) tapicerka siedzeń – ciemna, materiałowa | TAK / NIE* |
|  |  | t) komplet dywaników gumowych | TAK / NIE* |
|  |  | u) apteczka | TAK / NIE* |
|  |  | w) trójkąt ostrzegawczy | TAK / NIE* |
|  |  | z) gaśnica | TAK / NIE* |

* –niepotrzebne skreślić.

..............................................................................

(należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

podpisem zaufanym / podpisem osobistym przez      
                                                                                 wykonawcę lub pełnomocnika)