Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Prace konserwacyjno-naprawcze polegające na wymianie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami do wybranych pomieszczeń kancelaryjnych i WC na I piętrze  w budynku nr 1 w Sulechowie.

2. Termin wykonania zamówienia:  -  min 60 dni, max do 100 dni od dnia przekazania terenu budowy.

CPV : 45000000-7   			Roboty budowlane

45450000-6			Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421131-1			Instalowanie drzwi

3.  Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność

ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Na potrzeby JW. 4408 w Sulechowie ze względu na znaczny stopień zużycia należy dokonać wymiany drzwi wewnętrznych w kancelariach i WC na I piętrze budynku wraz z ich obróbką.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia ma charakter budynku sztabowego. Budynek zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 1 w Sulechowie.

Charakterystyka obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Konstrukcja ścian z cegły pełnej ceramicznej. Dach czterospadowy kryty dachówka karpiówką. Budynek wyposażony jest w instalację wod.-kan. I c.o., instalację elektryczną i teletechniczną.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa		2759,58 m2

Kubatura				11693   m3

Rok budowy			1936

Stan istniejący stolarki do wymiany:

Stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana z opaskami , osadzona w ścianach z cegły  gr 42 cm.  Wymiar skrzydła 2,10x1,0m; 0,9x2,0. Drzwi otwierane do wewnątrz kancelarii i WC. Drzwi z uwagi na zły stan techniczny zostały obite kasetonami. Drzwi po naprawach są nieestetyczne a zamki w drzwiach nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń.

Pracami są objęte kancelarie  i WC w zakresie wymiany drzwi wewnętrznych wraz z ich obróbką w tym:

Drzwi wewnątrzlokalowe	 	o wymiarach skrzydła 1,0x2,0m	    16 szt.

Drzwi do WC		            o wymiarach skrzydła 1,0x2,0 m	      2 szt.

Ze względu, że otwór przeznaczony na drzwi będzie większy od nowo montowanych drzwi należy go zmniejszyć poprzez wykonanie dodatkowej nadbudowy.

Drzwi do kancelarii pozostają w kierunku otwierania do wewnątrz, natomiast drzwi do WC należy zamontować w taki sposób by otwierały się na zewnątrz.

Foto 1- drzwi istniejące od strony korytarza

Foto nr 2 – drzwi od wewnątrz kancelarii

Foto nr 3 – widok progu

Foto nr 4 – istniejące drzwi od str. korytarza

4. Zakres robót do realizacji:

- Roboty podstawowe.

- Wykucie istniejących ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami.

- Dostawa i montaż drzwi kompletnych z ościeżnicą, klamką, szyldem, zamkiem i

zestawem do plombowania drzwi.

- Uzupełnienie ubytków w murze i nadprożu wraz z obróbkami murarsko-tynkarskimi.

- Zamontowanie nowych listew kątowych progowych i uzupełnienie ubytków w podłodze.

- Naprawa uszkodzeń ( ubytków) w ścianach powstałych podczas wymiany drzwi oraz wyrównanie ścian wokół drzwi na gładko.

- Podmalowania ścian od strony wewnętrznej kancelarii i od strony korytarza po zamontowaniu drzwi.

- Zamontowanie odbojnic zabezpieczających ściany przed uszkodzeniem.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych w tym gruzu, ościeżnic i skrzydeł.

2.   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

1. Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac i określenie kierunków otwierania L-P. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie  do kalkulacji ceny oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w trakcie trwania robót bezwzględny porządek na korytarzu i w obrębie prowadzonych robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest nie wykonywać robót w sposób uciążliwy mając na względzie, iż  budynek jest budynkiem sztabowym i będzie użytkowany podczas prac.

4. Gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórek do

miejsc składowania.

Szczegółowy zakres robót zawarty został w przedmiarze robót.

5. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu  przedmiotu zamówienia:

- Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

- Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu potwierdzony atestami, certyfikatami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem,

- Po każdorazowym zakończeniu prac, miejsce prowadzonych robót musi zostać dokładnie posprzątane w stopniu pozwalającym na funkcjonowanie kancelarii.

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Sposób montażu drzwi w otworze należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.

- W cenie należy uwzględnić utylizację istniejących ościeżnic i drzwi.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych w trakcie robót uszkodzeń.

- Szczegółowy standard wykonania i kolorystyka drzwi  ustalona będzie z Użytkownikiem po przedstawieniu przez Wykonawcę zaoferowanej stolarki z dostarczeniem karty katalogowej  drzwi z widokiem.

- Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna. Termin wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest ustalić z kierownikiem SOI Sulechów.

6. Załączniki:

1)  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

2)  Przedmiar robót.

3)  Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

4)  Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem

Pożarowym.