Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne), | Spełnia | Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jedno urządzenie do terapii kończyn dolnych we wszystkich fazach rehabilitacji |  |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów: -siły kończyn dolny - propriocepcji - płynności ruchu |  |  |
|  | Możliwość treningu: - uni i bilateralnego - steper, - leg press, - pedałowanie - rytmiczna stymulacja, - trening sensoryczny - trening opadającej stopy zgięcia grzbietowego i podeszwowego |  |  |
|  | Automatyczne wykrycie spastyczności, |  |  |
|  | Trening za pomocą motywującego biofeedbacku w formie gier |  |  |
|  | W zestawie jednostka centralna z siłownikami, fotel do pionizacji, dwa rodzaje przystawek (w tym wymienne elementy podstaw stóp do specjalnego treningu opadającej stopy), komputer, oprogramowanie |  |  |
|  | Kompletna dokumentacja z przeprowadzonych badań oraz treningów |  |  |
|  | Możliwość adaptacji dla pacjentów z różnymi schorzeniami |  |  |
|  | Wielofunkcyjny fotel z regulacją siedzenia: góra-dół, przód-tył oraz pochylenia oparcia |  |  |
|  | Wymiary fotela (dł x szer x wys) w mm: 1400 x 850 x 1020 ±15% |  |  |
|  | Możliwość pionizacji pacjenta na fotelu będącym w zestawie |  |  |
|  | Pasy do stabilizacji tułowia |  |  |
|  | Wymiary jednostki centralnej (dł x szer x wys) w mm: 900 x 1200 x 800 ±15% |  |  |
|  | Przystawka do diagnostyki i terapii kończyny górnej |  |  |
|  | Pomiar 5 rodzajów chwytów ręki w skali 1-1000N (chwyt cylindryczny, chwyty szczypcowe, chwyt dwupunktowy, chwyt trójpunktowy), |  |  |
|  | Tryb diagnostyczny – indeks kontroli siły, |  |  |
|  | Pomiar zakresów ruchu w stawie ramiennym, łokciowym i nadgarstkowym: Minimalne zakresy ruchu: -staw ramienny: zgięcie - wyprost 180° - 0° - 40°, odwodzenie - przywodzenie 180° - 0° -40°, -staw łokciowy: zgięcie - wyprost 170°-0° -10°, pronacja - supinacja -120° - 0 - 120°, -nadgarstek: zgięcie - wyprost -90° - 0 - 90° odwiedzenie dopromieniowe – dołokciowe - 40° - 0 - 90° |  |  |
|  | Zakresy pomiarowe siły: Czujnik siły ręki: 1000N ± 15% zgięcie, 200N ± 15% wyprost Czujnik siły palców: 100N ± 15% Pomiar rozkładu siły: 0,1N (0 – 1000N) ± 15% |  |  |
|  | Program analizy chodu: pomiar parametrów chodu m.in. prędkość chodu, kadencja, długość cyklu chodu |  |  |
|  | Minimum 6 ćwiczeń (gier jedno i dwuwymiarowych) |  |  |
|  | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji testów, porównania testów |  |  |
|  | Wyposażenie: do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku, do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej, pasy, nakładki, zintegrowany czujnik siły i ruchu, 2 czujniki ruchu, |  |  |
|  | Bezprzewodowa łączność między komputerem, a czujnikami siły i ruchu, |  |  |
|  | Waga czujnika siły poniżej 400 g Waga czujnik ruchu poniżej 45 g Waga przystawki do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku poniżej 800 g Waga do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej poniżej 1650 g |  |  |
|  | Wymiary (L długość x W szerokość x H wysokość) (w mm) : Czujnik siły: 200 x 70 x 40 ±15% Czujnik ruchu: 60 x 40 x 20 ± 15% Przystawka do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku (w mm): Ø 150 (średnica kuli) ± 15% Przystawka do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej: 600 x 350 x 250 ± 15% |  |  |
|  | Indukcyjne ładowanie wszystkich czujników, z możliwością ładowania wszystkich czujników jednocześnie |  |  |
|  | Sygnalizacja statusu połączenia czujnika z oprogramowaniem, prawidłowego/niskiego poziomu naładowania baterii oraz trwania/zakończenia ładowania za pomocą wbudowanych diod LED |  |  |
|  | Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania min. 6 h |  |  |
|  | Automatyczne przechodzenie czujników w stan uśpienia w przypadku dłuższego braku połączenia z oprogramowaniem celem oszczędności baterii |  |  |
|  | Sygnalizacja aktywacji czujnika do działania za pomocą wibracji |  |  |
|  | Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 8 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni |  |  |
|  | Komputer ALL-IN-ONE z przegubem do regulacji nachylenia |  |  |
|  | 1 kanał EMG z funkcją elektrostymulacji |  |  |
|  | Obiektywne dane o wartości napięcia w czasie skurczu i czasie reakcji |  |  |
|  | 8 gier EMG biofeedback do ćwiczeń relaksacji, wzmacniania mięśni, koordynacji |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wizualizowanie i zapisywanie wyników terapii oraz ich przesyłanie do konsultacji specjalisty. |  |  |