I. Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi według opisu przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ułożenie kabla światłowodowego 12J w relacji

Komenda Powiatowa Policji Rypin ul. Sportowa 35 – Rypin ul. Piłsudskiego studnie

RYP A6 - RYP A7 i połączenie go z istniejącym kablem światłowodowym do

Komendy Powiatowej PSP w Rypinie oraz demontaż kabla  światłowodowego 12J w

relacji Komenda Powiatowa Policji Rypin ul. Piłsudskiego 19 -  Rypin ul.

Piłsudskiego studnie RYP A6 - RYP A7.

Kable światłowodowe ułożone są w dzierżawionej kanalizacji operatora ORANGE SA.

Na nowy przebieg trasy kablowej posiadamy pozytywne warunki techniczne.

- Kabel należy zakończyć w pomieszczeniach serwerowni budynku Komendy Powiatowej Policji w Rypinie ul. Sportowa 35 w serwerowni budynku na pierwszym piętrze w istniejącej szafie 19’’. W szafie należy zainstalować przełącznicę światłowodową w standardzie E2000APC. Należy „wyspawać” wszystkie 12 włókien na przełącznicy. Wewnątrz budynku kabel prowadzić w istniejących trasach kablowych.

- Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadania (np. przełącznice, pigtaile, adaptery) dostarczy Wykonawca i musi je uwzględnić w cenie oferty.

- Orientacyjna długość nowego przebiegu wraz z zapasami to ok. 900m. Zapasy należy zostawić w serwerowni budynku KPP oraz w studni kablowej w której zostanie wykonane złącze. Szczegółowy przebieg trasy kablowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac.

Orientacyjna długość przebiegu światłowodowego do demontażu to ok. 300m.

Osoba do kontaktu po stronie KWP w Bydgoszczy: p. Tomasz Karow tel. 47 751 5527.

II. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 11-22.07.2022 roku.

III. Termin składania ofert mija z dniem 20.05.2022 roku.