Załącznik nr 1

Zam. 120/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Waga precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Obciążenie maksymalne [Max] 360 g, - Obciążenie minimalne [Min] 20 mg, - Dokładność odczytu max. [d] 1 mg, - Działka legalizacyjna max. [e] 10 mg, - Zakres tary max. - 360 g, - Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,5 mg, - Powtarzalność standardowa [Max] 1 mg, - Minimalna naważka standardowa USP 1 g, - Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2) 0,1 g, - Liniowość ±2 mg, - Dryft temperaturowy czułości 2×10⁻⁶/°C×Rt, - Czas stabilizacji max. 2 s, - Adiustacja wewnętrzna automatyczna, - System poziomowania manualny, - Klasa dokładności OIML II, - Wyświetlacz 5” graficzny kolorowy dotykowy, - Stopień ochrony IP 43, - Elementy zestawu: waga, szalka, osłona szalki, stopka uziemiająca ×1, stopka ×3, zasilacz sieciowy, - Bazy danych 7, - Obsługa bezdotykowa 2 czujniki podczerwieni, - Interfejs 2×RS232¹, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi, - Zasilanie Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A, 12V DC 1,2A, - Waga: 12 – 15V DC 0,8A max, - Moc pobierana przez urządzenie 4 W, - Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C, - Monitoring warunków środowiskowych, - THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S, - Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 80%, - Wymiar szalki max. 128×128 mm - Masa netto max. 3,99 kg, - Masa brutto max. 5 kg, - Okres gwaranci min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 2 – Wirnik kątowy do probówek 15 ml typu FALKON do wirówki MPW 251

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wirnik kątowy 24 x 5-15ml, komplet z pojemnikami 13080 (fi13-17mm x 70-120mm), podkładkami 14815 redukującymi głębokość oraz wkładkami 14082 redukującymi średnicę [kąt30°][max RPM/RCF (dla 13080): 5 000rpm/3354xg; (dla 13080+14815): 5 000rpm/2935xg], - Okres gwaranci min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 3 – Przenośny palnik do komór laminarnych z adapterem na pojemniki z propanem-butanem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Palnik do komór laminarnych, z pedałem ze stali nierdzewnej, 3-programy standardowe, - SCS (Safety Control System), BHC (Burner Head Control), - Bezpieczny adapter gazowy 360 ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia do naboi gazowych np. CV360, - Nabój gazowy CV360 53 g butanu z zaworem (opakowanie = 6 sztuk), - Trzy sposoby sterowania, - Uchwyt na 3 ezy, - Mechanizm pochyłu prawo/lewo, - Możliwość regulacji płomienia, - Wykonany ze stali nierdzewnej, - Możliwość demontażu w celu dokładnego oczyszczenia, - Szeroka gama akcesoriów, - System bezpieczeństwa SCS, - Automatyczne wyłączenie po 4 godzinach, - Pobór: 70 g/h gaz propan-butan lub 95 L/h gazu ziemnego (LL), - Temperatura płomienia: 1350°C na gazie propan-butan, 1300°C na gazie ziemnym, - Waga: max. 700 g, - Wymiary: max. 103 x 49 x 130 mm, - Pedał z przewodem, - Elementy sterowania odporne na UV, rozpuszczalniki. - Okres gwaranci min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 4 – Teksturometr laboratoryjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Laboratoryjny teksturometr z różnymi opcjami pomiarowymi (w tym kompresja, relaksacja, rozciąganie, cykle TPA, penetracja), - Dotykowy kolorowy wyświetlacz umożliwiający nawigację po funkcjach menu urządzenia i prezentujący wyniki min. 6”, wyświetlanie wielkości: siła, dystans, prędkość, temperatura, czułość, czas, jednostki, data, godzina, - Gromadzenie danych w pamięci z możliwością ich eksportowania do pamięci USB, - Zakres pomiaru siły 500 N z możliwością zamiany czujnika pomiaru siły na czujnik o innych parametrach, rozdzielczość min. 0,01 N, - Zestaw kalibracyjny, - Dokładność pomiaru min. +/- 0,05 % zakresu pomiarowego, - Zakres prędkości pomiaru od 0,1 do 10 mm/s (min.+/-0.2 %), - Zakres ruchu pionowego min. 350 mm z rozdzielczością 0,1 mm, - Zintegrowana platforma obrotowa z uchwytami do mocowania cel pomiarowych – wkładek, - Orientacyjna temperatura pracy od -40 do 100°C, - Wyjścia RS232, USB, port drukarki USB Host, - Masa do 25 kg, - Licencjonowane oprogramowanie (licencja w cenie zestawu) umożliwiające sterowanie urządzeniem, transfer danych z i do urządzenia oraz obróbkę wyników; oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 i Windows 11, bezpłatne aktualizowanie oprogramowania, - Przewód transmisyjny łączący teksturometr z komputerem klasy PC, - Cela pomiarowa Warner-Bratzlera z dwoma nożami, - System do prowadzenia badań na rozciąganie, - Dostępność gotowych (standardowych) sond pomiarowych do teksturometru z opcją wykonania sond niestandardowych, - Dodatkowy wymienny czujnik pomiaru siły (opcjonalnie) 50N z rozdzielczością min. 0,001N, - Gwarancja min. 24 m-ce, - Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi oraz bieżącej konserwacji urządzenia w cenie zestawu. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 5 – Witryna chłodnicza

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Pojemność komory chłodniczej min. 320 litrów, - Szerokość min. 60 cm, - Wysokość max. 180 cm. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 6 – Monokular termowizyjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Rozdzielczość matrycy: detektor VOX niechłodzony FPA : min. 640×512, - Czułość matrycy ≤ 25 mK, - Rozmiar piksela min. 12μm - Rozdzielczość wyświetlacza min. 1440×1080 AMOLED FHD, - Powiększenie optyczne min. 4 x 16, - Powiększenie cyfrowe 1 × , 2 × , 3 ×, 4 ×, - Średnica obiektywu min. 50 mm, - Pole widzenia (°) min. 8,8° × 6,6°, - Częstotliwość odświeżania min. 50 Hz, - Wymiary min. 205x65x60 mm, - Masa min. 650 g, - Czas pracy do min. 10 godzin na jednym akumulatorze, - Wodoodporność IP67, - Temperatura pracy min. -20 – +50, - Pamięć urządzenia min. 32 GB, - Odstęp od oka min. 20 mm, - Regulacja dioptr min. -3 – +6, - Tryb PIP (picture in picture), - WiFi, - Zdjęcia, filmy, mikrofon, kompas, - Bateria akumualtor: dwie baterie Li-ion o pojemności min. 4400mAh/3.7V, - Zakres detekcji min. 2600 m, - Okres gwarancji min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 7 – Kamera mierząca głębokość

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Typ: Depth camera, - Technologia 3D, - Sposób montażu kamery: uchwyt trójnogu, - Technologia łączności: bezprzewodowa, - Szerokość, Głębokość, Wysokość: min. 12.4 cm, 2.6 cm, 2.9 cm, - Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, - Czujnik optyczny: 1 MP, - Interfejs USB-C, - Rozdzielczość cyfrowa wideo: 1280 x 800, - Przechwytywanie obrazu: 1280 x 720 @ 90 fps, 1280 x 800 @ 60 fps, - Wbudowany pasywny czujnik podczerwieni, projektor laserowy podczerwony, Global Shutter, IMU, IRCUT function, - Obiektyw: minimalna odległość ogniskowania 60cm, - Minimalny poziomy kąt widzenia: 85 stopni, - Minimalny pionowy kąt widzenia: 58 stopni, - Okres gwarancji: min. 12 m-cy. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część nr 8 – Miernik do pomiaru zasolenia gleby

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Pomiar przewodowości (EC): zakres pomiarowy od 200 do 2000 uS/cm, - Długość sondy pomiarowej: +/- 20cm, - Okres gwarancji min. 12 m-cy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ