Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 1

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Ilość | 3 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Chirurgii Ogólnej - 2 szt. Sala Ostra - 1 szt. Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym - 1 pkt Koła jezdne bez napędu elektrycznego - 0 pkt |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie stanowi bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności . | Podać | Tak – 1 pkt; Nie – 0 pkt. |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty : podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, segment plecowy, siedzisko, segment nożny dzielony, 2 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania – brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg - 1 pkt. |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej: - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie, co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu, co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm - 1 pkt. |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG | Tak | Bez punktacji |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości, co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala - 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) - 1 pkt. |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony, co najmniej w: - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy 2 częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.9 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.10 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.11 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.12 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.13 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.14 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| IV.15 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.16 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.17 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.18 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.19 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.20 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.21 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.22 | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o min. śr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.23 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.24 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 2

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Ilość | 2 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Operacyjna Urologiczna Blok Operacyjny i Oddział Urologiczny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym – 1 pkt. Koła jezdne bez napędu elektrycznego – 0 pkt. |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub | Tak | Bez punktacji |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron | Tak | Bez punktacji |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty: podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, segment plecowy, siedzisko, segment nożny dzielony, 2 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające, co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania - brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg - 1 pkt. |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej: - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie, co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu, co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm – 1 pkt. |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG | Tak | Bez punktacji |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci, co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości, co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala – 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) – 1 pkt. |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony co najmniej w: - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy 2 - częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami. – 2 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi oraz ze wspomaganiem umożliwiający regulację wysokości oraz przywodzenia/odwodzenia od strony stopy, wyściełane podpórki podudzi, regulowane we wszystkich kierunkach – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.9 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.10 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.11 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.12 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.13 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.14 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.15 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia- 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.16 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.17 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.18 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.19 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.20 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.21 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.22 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.23 | Zacisk mocujący,obrotowy do statywów o min. śr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.24 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.25 | Adapter urologiczny mocowany do stołu operacyjnego stanowiący przedłużenie sekcji siedziska o długości min. 250 mm, z wycięciem dla procedur urologicznych, w pełni przezierny dla promieni rtg, z szynami bocznymi – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.26 | Misa urologiczna z odpływem, z sitem TUR ze stali nierdzewnej oraz z uchwytem mocującym – 1 komplet | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.27 | Zestaw uchwytu nóg w ułożeniu litotomicznym składający się z wysięgników wyposażonych min. w wysięgniki ze sprężynami gazowymi oraz butami – 1 zestaw | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.28 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 3

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Operacyjna Ginekologiczna Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym – 1 pkt. Koła jezdne bez napędu elektrycznego – 0 pkt. |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub | Tak | Bez punktacji |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron | Tak | Bez punktacji |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty: - podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, - segment plecowy, - siedzisko, - segment nożny dzielony, 2 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania – brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg – 1 pkt. |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej: - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie, co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm – 1 pkt. |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG |  | Bez punktacji |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala – 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) – 1 pkt. |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony co najmniej w : - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy 2- częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami– 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi oraz ze wspomaganiem umożliwiający regulację wysokości oraz przywodzenia/odwodzenia od strony stopy, wyściełane podpórki podudzi, regulowane we wszystkich kierunkach – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.9 | Podnóżek typu Goepel – 1 para |  | Bez punktacji |  |
| IV.10 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.11 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.12 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.13 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.14 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.15 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia- 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.16 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.17 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.18 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.19 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.20 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.21 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.22 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.23 | Zacisk mocujący, obrotowy do statywów o min. śr. 16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.24 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.25 | Podpórki nożne z regulacją wysokości ze wspomaganiem sprężyną gazową, wyposażone w buty z powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków i odleżyn stopy i podudzia oraz klamry mocujące do stołu – 1 zestaw | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.26 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 4

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Ilość | 2 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Operacyjna Ortopedyczna – 2 szt. Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym – 1 pkt Koła jezdne bez napędu elektrycznego – 0 pkt |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub | Tak | Bez punktacji |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem |  | Bez punktacji |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności . | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty : podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, segment plecowy, siedzisko, segment nożny dzielony, 4 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania – brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg – 1 pkt. |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej : - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm – 1 pkt. |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu . | Tak | Bez punktacji |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG | Tak | Bez punktacji |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala – 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) – 1 pkt. |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony co najmniej w : - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.9 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.10 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.11 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.12 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.13 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.14 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia- 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.15 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.16 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.17 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.18 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.19 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.20 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.21 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.22 | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o min. śr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.23 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.24 | Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się min. z: - 2 wsporników belek wydłużających i 2 belek wyciągowych, - 2 kompletnych mechanizmów wyciągowych wraz z butami wyciągowymi dla dorosłych, - siedziska, - 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, - adaptera zapewniającego prawidłowy montaż wyciągu do zaoferowanego stołu operacyjnego – adapter wyposażony w siedzisko z materacem oraz gniazdo do zainstalowania kołka zaporowego | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.25 | Gniazdo mocowania wyciągu ortopedycznego umieszczone na kolumnie stołu, zabezpieczone pokrętłem lub szybko-złączką lub stół operacyjny z przystawką ortopedyczna mocowaną do stołu za pomoca dwóch agregatów mocowanych w blacie stołu gdzie belki wyciągowe instalowane są pod blatem przystawki do specjalnie przygotowanych gniazd | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.26 | Ramiona przystawki bezpiecznie mocowane za pomocą szybko-złączek lub pokręteł pod blatem siedziska stołu; ramiona montowane w gniazdach bazy połączonej z blatem stołu; montaż bez użycia dodatkowych narzędzi lub stół operacyjny z przystawką ortopedyczna mocowaną do stołu za pomoca dwóch agregatów mocowanych w blacie stołu gdzie belki wyciągowe instalowane są pod blatem przystawki do specjalnie przygotowanych gniazd | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.27 | Sterowanie ramionami za pomocą dedykowanych uchwytów/pokręteł zwalniających poszczególne przeguby | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.28 | Ramiona przystawki zapewniające możliwość ruchu w płaszczyźnie poziomej odwiedzenia i przywiedzenia | Tak | Ze wspomaganiem (np. sprężynami gazowymi) – 2 pkt. |  |
| IV.29 | Możliwość montażu na segmencie trakcyjnym/ urządzeniu wyciągowym akcesoriów typu: but trakcyjny, płyta pod stopę, uchwyt do drutów Kirschnera, itp. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.30 | Uchwyt z możliwością rotacji do drutów Kirschnera – 1 szt. lub stół, w którego wyposażeniu ortopedycznym uchwyt do drutów Kirschnera rotowany jest za pomocą mechanizmu wyciągowego specjalnym pierścieniem rotacyjnym | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.31 | Podpórki do gipsowania i podparcia miednicy – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.32 | Niska waga kompletnego wyciągu – do 50 [kg] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.33 | Lekki podnóżek montowany w gniazdach podnóżka standardowego lub do bazy wyciągu – 2 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.34 | Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i regulacją wysokości podparcia kolana – 1 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.35 | Przedłużenie szyn bocznych do stosowania wraz z wyciągiem ortopedycznym - 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.36 | Wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.37 | Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artoskopii biodra – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.38 | Kołek zaporowy do pozycji bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.39 | Wyciąg Weinbergera do chirurgii ręki wraz z wałkiem zaporowym – 1 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.40 | Przystawka do artroskopii kolana z regulacją śrubową rozstawu uchwytu kolana lub uchwyt do artroskopii kolana z regulacją za pomocą paska zębatego z zatrzaskiem automatycznym – 1 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.41 | Segment blatu karbonowy jednoczęściowy do wykonania operacji kręgosłupa w pełni przezierny dla promieniowania RTG o długości co najmniej 115 cm i szerokości co najmniej 50 cm – 1 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.42 | Płyta do artroskopii barku mocowana w miejsce sekcji nóg lub płyty pleców, z opuszczanymi lub indywidualnie odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.43 | Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z regulowanym elementem łączącym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.44 | Stolik do operacji ręki, w pełni przezierny dla RTG (z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 80x35 cm, mocowany do szyny bocznej z regulacją wysokości min. 40 cm – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.45 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)