Dział Zamówień Publicznych                                          Grodzisk Mazowiecki  30.01.2024 r.

SPS – V. 262.1.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: dostawa akcesoriów endoskopowych .

(Nr procedury SPSSZ/1/D/2024)

Pakiet 8

Poz 13.Prowadnik 0.035". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; giętka końcówka hydrofilna; końcówka prosta i zagięta do wyboru przez Zamawiającego; długość końcówki 60 mm; średnica 0.035"; długość min. 4500 mm.

Odpowiedź: TAK.

Poz 14.Prowadnik 0.025". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; giętka końcówka hydrofilna; końcówka prosta i zagięta do wyboru przez Zamawiającego; długość końcówki 60 mm; średnica 0.025"; długość min. 4500 mm.

Odpowiedź: TAK.

Poz 15.Prowadnik 0.021". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; prosta końcówka hydrofilna; długość końcówki 60 mm; średnica 0.021"; długość min. 4500 mm.

Odpowiedź: TAK.

Poz 16.Prowadnik 0.018". Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; prosta końcówka hydrofilna; długość końcówki 60 mm; średnica 0.018"; długość min. 4500 mm.

Odpowiedź: TAK

Poz 17. Prowadnik sztywny. Prowadnik nitinolowy; jednorazowego użytku; wzmożona sztywność powłoki; prosta końcówka długości 130 mm; średnica 0.035"; długość min. 4200 mm.

Odpowiedź: TAK.

20.Igła typu EUS-FNA 19 G nitinolowa z markerami laserowymi. Igła do nakłuć pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; wykonana z nitinolu; średnica igły 19 G; markery echogeniczności wykonane w technologii laserowej; długość maks. igły 80 mm; długość robocza min. 1375 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki mechanizmem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający.

Odpowiedź: TAK.

21.Igła typu EUS-FNA 22 G nitinolowa z markerami laserowymi. Igła do nakłuć pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; wykonana z nitinolu; średnica igły 22 G; markery echogeniczności wykonane w technologii laserowej; długość maks. igły 80 mm; długość robocza min. 1375 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki mechanizmem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający.

Odpowiedź: TAK.

22.Igła typu EUS-FNB 22 G nitinolowa z markerami laserowymi. Igła do biopsji pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii; wykonana z nitinolu; średnica igły 22 G; markery echogeniczności wykonane w technologii laserowej; końcówka z min. 3 ostrzami; długość maks. igły 80 mm; długość robocza min. 1375 mm; regulacja wysunięcia igłyi osłonki mechanizmem na rękojeści; współpracująca z kanałem roboczym śred. 3.8 mm; rękojeść z mechanizmem stabilizującym w gnieździe kanału roboczego typu luer; w zestawie strzykawka z blokadą tłoka i zawór odcinający.

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 9 pozycje 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści narzędzia bez blokady bezpieczeństwa zapobiegającej przypadkowemu uwolnieniu klipsa? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: TAK, jeżeli sprzęt jest dopuszczony do użytku i certyfikowany.

Pakiet 1 pozycja 3

Dotyczy formularza cenowego, pakiet nr 1, poz. 3: W związku z tym, że zawory biopsyjne jednorazowego użytku pakowane są w minimalne opakowania zbiorcze producenta po 20 szt. Prosimy Zamawiającego o zwiększenie wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

………………………