Załącznik nr 11.5

Formularz parametrów oferowanych Część 5 – Model głowy do intubacji

(dołączyć do oferty)

| l.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Model głowy do intubacji z wyposażeniem – 2 szt. |
|  | Model głowy w sposób realistyczny odwzorowuje budowę anatomiczną jamy ustnej oraz dróg oddechowych: ust, nozdrzy, zębów, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, przełyki i płuc. 2 szt. |  |
|  | Umożliwia naukę technik intubacji za pomocą rurek dotchawicznych oraz innych przyrządów do utrzymania drożności dróg oddechowych. |  |
|  | Realistyczne ruchy głowy, odcinka szyjnego kręgosłupa oraz żuchwy odzwierciedlają anatomiczne zmiany zachodzące podczas intubacji. |  |
|  | Otwarta lewa strona modelu oraz przezroczyste ścianki gardła i tchawicy umożliwiają obserwację rurki dotchawicznej przechodzącej przez gardło. |  |
|  | Nadmierny nacisk łopatki laryngoskopu na górne zęby sygnalizowany jest dźwiękiem. |  |
|  | Umożliwia naukę zabezpieczania za pomocą: masek krtaniowych rurek krtaniowych Combitube rurek nosowo-tchawicznych rurek nosowo-gardłowych rurek dotchawicznych rurek ustno-gardłowych |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Zapasowy zestaw elementów wymiennych. |  |
|  | Zestaw laryngoskopowy światłowodowy wraz z wyposażeniem – 3 szt. |  |
|  | Rękojeść z zielonym paskiem. |  |
|  | Rękojeść bateryjna C HALOGEN ze stali nierdzewnej. Źródło światła halogenowego w uchwycie prowadzone przez bardzo szeroką wiązkę światłowodową (Ø 5,0 mm), żeby uzyskać zimne, jaśniejsze oświetlenie. |  |
|  | Trzy łyżki ze stali nierdzewnej o rozmiarach 2, 3 i 4. |  |
|  | Walizka wykonana z wytrzymałych materiałów, dostosowana do dezynfekcji powierzchni. |  |
|  | Autoklawowalny w temperaturze 134° |  |
|  | Spełnia normę ISO 7376:2003 |  |
|  | Wielorazowe rurki ustno-gardłowe umożliwiające zachowanie drożności dróg oddechowych dróg oddechowych u pacjentów głęboko nieprzytomnych (zestaw 7 rozmiarów po 1 szt. oznaczone kolorem) – 2 komplety. |  |
|  | Maski krtaniowe do intubacji, przy udrażnianiu dróg oddechowych - 3 zestawy. W rozmiarach: 1 – u noworodka (neonatologiczna) - <5kg 2 – dla dzieci – 10-20kg 3 – dla dorosłych/młodzieży – 30-50kg 4 – dla dorosłych – 50-70kg 5 – dla dorosłych - >70kg |  |

*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.

..........................................

Podpis