Opis przedmiotu zamówienia

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dwukrotnego wykoszenia skarp wału przeciwpowodziowego rzeki Narwi na terenie Zarządu Zlewni w Dębem Nadzoru Wodnego w Nowym Dworze Mazowieckim, dzierżawionym i użytkowanym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Wał w km 0+300 – 2+130 położony jest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski.

Lokalizację prac objętych zamówieniem przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

- Kod CPV:

90721800-5 – usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonania usługi konserwacji wału obejmujące:

- Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową zawieszoną na lekkim ciągniku do 2,5 tony

- Ręczne wykoszenie gęstej i twardej roślinności ze skarp, korony i ławy wałów;

przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosy ręcznej, kosy spalinowej itp. Ręczne koszenie należy wykonać w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak możliwości przejazdu przy stopie wału) lub utrudniony m.in. w pobliżu budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

Porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm.

Zamawiający zaleca, ze względu na uwarunkowania terenowe, ręczne wykonanie usługi. Zamawiający wymaga usunięcia skoszonej roślinności z ciągów komunikacyjnych.

Założenia do kalkulacji kosztów:

- Powierzchnia koszenia – ok. 11 000 m2

- Powierzchnia wału przeznaczona do koszenia mechanicznego: w km wału 0+300 – 2+130 ok. 40% powierzchni całkowitej;

- Powierzchnia wału przewidziana do koszenia ręcznego – ok. 60 % w km wału 0+300 – 2+130.

- Wygrabienie dotyczy wyłącznie wykaszanych ręcznie porostów.

4.	Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie terenów zamieszkałych.

Dojazd do obiektu będzie realizowany drogami utwardzonymi gminnymi i powiatowymi, przejazd wzdłuż wałów po drogach przywałowych. W miejscach gdzie nie ma możliwości przejazdu przy wale przeciwpowodziowym roboty prowadzone będą ręcznie.

Skarpy wału pokryte są darniną, w wale umieszczone są przepusty wałowe, przejazdy wałowe i schodki. W miejscach utrudnień należy zwrócić szczególną uwagę i pokos wykosić ręcznie.

Roboty mechaniczne wykonywane sprzętem ciężkim należy realizować z należytą ostrożnością tak, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń wałów typu: uszkodzenia darniny, dziury, nadmierne rozjeżdżenie korony, osunięcie gruntu z korpusu wału. Przejazd sprzętu koszącego może odbywać się tylko po ławie przywałowej oraz po drogach przywałowych i terenie przy stopie wału.

W przypadku uszkodzenia skarp, korony lub ławy wału w wyniku wykonywania robót utrzymaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie.

5.	Przekazanie terenu

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy protokołem teren wykonania usługi.

- Kontrola jakości usługi

Kontrola jakości usługi będzie prowadzona na bieżąco przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w umowie.

- Odbiór wykonanej usługi.

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego w sposób i w terminie określonym w umowie.

- Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność 
z zakresem zamówienia i zawartą umową.

- Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania wyżej określonych robót i powinny przejść szkolenie bhp w zakresie obejmującym tego typu roboty.

- Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Uważa się, że koszty z tym związane wliczone są w cenę zawartą w umowie

- Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.

- Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być dostosowane swoją wielkością do parametrów wałów co ograniczy do minimum ryzyko ich uszkodzenia.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może powodować powstania czynników szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia. Roboty należy realizować w godzinach dziennych.

- W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robót skarp, korony wału i ławy przywałowej lub znajdujących się na wale budowli Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ich naprawy we własnym zakresie i na swój koszt zgodnie 
z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.

- Realizacją prac kierować powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.

- W czasie wykonywania robót należy stosować się do zaleceń osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru nad ich wykonywaniem.

- Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z warunkami terenowymi realizacji zadania.

- Termin realizacji

Przewiduje się następujące terminy realizacji robót:

Konserwacja I – do 15 dni od zawarcia umowy,

Konserwacja II – od 15 września do 15 października 2023 r.

Terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków hydrologiczno-meteorologicznych (długotrwałe opady deszczu, wezbrania na rzekach) bądź inne nie dające się przewidzieć okoliczności.

- Informacje dodatkowe

Na koronie wału, na całym odcinku od 0+300 do 2+130 znajduje się ścieżka utwardzona kostką betonową wraz z małą architekturą: ławki ze słupem oświetleniowym oraz koszem na odpady. W międzywalu wybudowane zostały dwie drogi z kruszywa mineralnego:

- od przejazdu wałowego na wysokości ul. T. Kościuszki do plaży miejskiej na wysokości targowiska miejskiego,

- od przejazdu wałowego na wysokości ul. Nadrzecznej do plaży przy siedzibie WOPR.

Zamawiający nie wyraża zgody na wjazd ciężkim sprzętem na koronę wału.

Uwaga

Zaleca się aby potencjalny Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się 
z warunkami terenowymi realizacji przedsięwzięcia.

Mapa poglądowa z zakresem obszaru objętego zamówieniem