PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA.

1. NAZWA ZADANIA: .   „Cyfrowy tomograf PET/CT  dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” – zaprojektowanie i wykonanie robót przystosowawczych

2. ADRES  OBIEKTU  BUDOWLANEGO: 25-734 Kielce, ul.Artwińskiego 3- budynek medycyny nuklearnej

3. KODY ROBÓT BUDOWLANYCH wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

71221000 – 3 – usługi  architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45311000 – 0- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000 – 8 – instalowanie urządzeń elektrycznych, ogrzewania i innego

sprzętu elektrycznego w budynkach

45331000 – 6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45421000  - 4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432000 – 4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442000 – 7 – Nakładanie powierzchni kryjących

45453000 – 7 – Roboty remontowe i renowacyjne

Kod numeryczny składa się z ośmiu cyfr podzielonych w następujący sposób:

- pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)

- pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)

- pierwsze cztery cyfry określają klasy  (XXXX0000-Y)

- pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach danej kategorii.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr

4. ZAMAWIAJACY: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach- 25-734 Kielce, ul.Artwińskiego 3

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA

SPIS  ZAWARTOŚCI:

CZĘŚĆ I  -  część  opisowa

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Charakterystyczne parametry obiektu/robót:

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 – zakres robót przystosowawczych

3.2 – przygotowanie terenu budowy

3.3 – architektura

3.4 – konstrukcja

3.5 – instalacje

3.6 – wykończenie pomieszczeń

3.7 – zagospodarowanie terenu

CZĘŚC II -  część informacyjna

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Oświadczenie zamawiającego  stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych;

  - – kopia mapy zasadniczej

  - – wyniki badań gruntowo-wodnych

  - – zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

  - – inwentaryzacja zieleni

  - -  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

  - – inwentaryzacja/dokumentacja obiektów budowlanych

    - – obiekty przewidziane do rozbiórki

4.7- porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci- obiekt wybudowany został w 2007 roku i jest przyłączony do wszystkich sieci

4.7.1 – warunki przyłączenia do dróg samochodowych, kolejowych i wodnych

4.8 – dodatkowe wytyczne inwestorskie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA

CZĘŚĆ I-  CZĘŚĆ OPISOWA

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót przystosowawczych   w budynku  medycyny nuklearnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – poziom -4,20,  celem zainstalowania tomografu PET-CT

Budynek zlokalizowany jest na działce 931/6 obręb 0015 Kielce.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Charakterystyczne parametry obiektu/robót:

Roboty przystosowawcze obejmują istniejące  pomieszczenia  w budynku medycyny nuklearnej:

- pomieszczenie -1/20 (pomieszczenie PET-CT) – powierzchnia użytkowa 43,50m2

- pomieszczenie -1/19 (sterownia) – powierzchnia  użytkowa 25,80m2

- pomieszczenie  -1/20a (pomieszczenie techniczne PET-CT)  - powierzchnia użytkowa  8,00m2

- pomieszczenie na UPS- pomieszczenie nr  -1/21a – powierzchnia użytkowa 5,6m2

Wysokość pomieszczeń – 3,80m (3,30m do sufitu podwieszonego)

Budynek medycyny nuklearnej wybudowano zgodnie z opracowanym w 2003 roku projektem budowlanym, oraz uzyskanym w 2004 roku pozwoleniem na budowę.  W/w pomieszczenia zaprojektowano i wykonano jako rezerwowe, pod zainstalowanie drugiego aparatu PET-CT.

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zakres robót budowlanych powinien być dostosowany do parametrów technicznych zaoferowanego w przetargu urządzenia. Prowadzone roboty nie mogą zakłócić pracy funkcjonującej części szpitala.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Roboty przystosowawcze dotyczą istniejących i wykończonych pomieszczeń. Pomieszczenia te  należy przystosować do wymogów planowanego do zakupu aparatu PET-CT. Standard wykończenia pomieszczeń powinien być zgodny ze standardem wykończenia pomieszczeń sąsiednich.  Przystosowanie pomieszczeń należy wykonać przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie mediów). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i  i wykończeniowe oraz technologie  muszą zapewniać niskie koszty  eksploatacji i utrzymania obiektu, przy zapewnieniu wymaganego standardu wykończenia i użytkowania.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- pomieszczenie -1/20 (pomieszczenie PET-CT) – powierzchnia użytkowa 43,50m2, kubatura 165,30m3

- pomieszczenie -1/19 (sterownia) – powierzchnia  użytkowa 25,80m2, kubatura 98,04m3

- pomieszczenie  -1/20a (pomieszczenie techniczne PET-CT)  - powierzchnia użytkowa  8,00m2, kubatura 30,40m3

- pomieszczenie na UPS nr  -1/21a – powierzchnia użytkowa  5,6m2

Powierzchnie i kubatury pomieszczeń nie ulegną zmianie. Komunikacja w obrębie w/w pomieszczeń nie ulegnie zmianie. Warunki ewakuacji nie ulegną zmianie.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Zakres robót przystosowawczych.

- wykonanie (budowa) wewnętrznych instalacji  elektrycznych i teletechnicznych do  tomografu PET-CT

- wykonanie (budowa) wewnętrznej instalacji wody lodowej do  tomografu PET-CT

- wymiana wykładziny podłogowej z tarkettu  (remont posadzki) w  wyżej wymienionych pomieszczeniach wraz z cokolikiem wysokości 10cm.

- wymiana (remont) sufitu podwieszonego Armstrong 60x60  w wyżej wymienionych pomieszczeniach

- zainstalowanie  klimatyzatora  w pomieszczeniu  technicznym-1szt, pomieszczeniu UPS – 1szt,   oraz w pomieszczeniu PET-CT-1szt  –  z uwzględnieniem parametrów instalowanego aparatu PET-CT

- remont instalacji wentylacji – uszczelnienie przewodów wentylacyjnych, wymiana filtrów i kratek wentylacyjnych, regulacja automatyki,

- remont drzwi wejściowych  do pomieszczeń – 3szt. 0.90x2,00m oraz 1szt  (1,10+0,50)x2,00m  (regulacja, drzwi, uszczelnienie, malowanie farba akrylową)

- montaż UPS- a  w pomieszczeniu nr   -1/21a – w dostosowaniu do potrzeb instalowanego aparatu PET-CT

- wykonanie innych robót wynikających z dokumentacji projektowej.

3.2 – przygotowanie terenu budowy:

Wygrodzić należy teren prowadzenia robót. Roboty prowadzić należy zgodnie z wymaganiami BHP, p.poż oraz przepisów ochrony środowiska.

3.3 – architektura –  rozwiązania architektoniczne pozostają bez zmian w stosunku  do  pierwotnego  projektu architektoniczno-budowlanego budynku.

3.4 – konstrukcja –  nie przewiduje się zmiany konstrukcji budynku

3.5 – instalacje –  wszystkie istniejące instalacje należy pozostawić, nowe instalacje wykonać należy jako zakryte (w istniejących szachtach instalacyjnych lub istniejących kanałach instalacyjnych)

3.6 – wykończenie – zachować należy istniejący standard wykończenia pomieszczeń

3.7 – zagospodarowanie terenu -  inwestycja nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu

Roboty wykonać należy zgodnie  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane”,    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002r, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim  powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz polskimi normami.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną w oparciu o obowiązujące przepisy i  w oparciu o opracowany w 2003 roku   projekt budowlany budynku medycyny nuklearnej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie którego uzyskano w 2004 roku pozwolenie na budowę budynku.

Na zastosowane materiały i wyroby budowlane Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, , deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, wymagane prawem opinie i świadectwa dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Wykonawca zobowiązany będzie  opracować dokumentację powykonawczą.

PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

1.   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami

wynikającymi z odrębnych przepisów – budynek medycyny nuklearnej

wybudowany został w 2007 roku na podstawie pozwolenia na budowę nr 164/04 z dnia 29 marca 2004 roku. Uzyskał pozwolenie na użytkowanie w dniu 18.01.2008 roku. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 20.09.2018r.

- Oświadczenie zamawiającego  stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – oświadczenie to stanowi załącznik do zgłoszenia zamiaru  wykonania robót budowlanych.

- Przepisy prawne i normy związane z  projektowaniem  wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Prace projektowe powinny być wykonane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty budowlane wykonać należy zgodnie  Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane”,    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002r, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim  powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  oraz  polskimi normami.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych;

  - – kopia mapy zasadniczej – mapa jest załącznikiem do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

  - – wyniki badań gruntowo-wodnych – nie dotyczy

  - – zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – nie dotyczy

  - – inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy

  - -  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska- nie dotyczy

  - – inwentaryzacja/dokumentacja obiektów budowlanych – część rysunkowa stanowi załącznik do zgłoszenia zamiaru  wykonania robót budowlanych i stanowi wyciąg z dokumentacji projektowej  całego budynku, na podstawie której wybudowany został budynek medycyny nuklearnej.

    - – obiekty przewidziane do rozbiórki- nie dotyczy

4.7- porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci- obiekt wybudowany został w latach 2006- 2007  i jest przyłączony do wszystkich sieci, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami.

4.7.1 – warunki przyłączenia do dróg samochodowych, kolejowych i wodnych – budynek wybudowano zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  uzyskał pozwolenie na użytkowanie i jest użytkowany od stycznia 2008 roku.

4.8 – dodatkowe wytyczne inwestorskie

Pomieszczenia przeznaczone pod zainstalowanie aparatu PET-CT zlokalizowane są na najniższej kondygnacji budynku medycyny nuklearnej, zaprojektowanym  w 2003 roku, a  wybudowanym w latach 2006-2007.  Znajdują się w nim  dwie sąsiadujące ze sobą pracownie tomografii PET-CT. W jednej z nich funkcjonuje zainstalowany w 2007 roku  tomograf PET – CT, drugie pomieszczenie jest w chwili obecnej puste.

Przed  zainstalowaniem w nim  aparatu  PET-CT  pracownię należy przystosować do wymogów planowanego do zakupu urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na miejscu, celem zapoznania się z warunkami montażu urządzenia i wymaganym standardem wykończenia pomieszczeń .

Załączniki:

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych  wraz z poświadczeniem  o braku sprzeciwu,

- wytyczne do zakresu prac przystosowawczych i projektowych.