Załącznik nr 1

Specyfikacja na zakup i dostawę materiałów elektrycznych

Lp.	Nazwa	Ilość	Szacunkowa cena brutto
1	Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu do zamocowania na ścianie zewnętrznej budynku. / Wymagane parametry: / - moc znamionowa- min. 20W / - napięcie znamionowe 220-240 V / - częstotliwość sieciowa 50/60 Hz / - temperatura barwowa min. 4000 K / - strumień świetlny min. 1900 Lm / - barwa światła: zimna biel / - kąt rozsyłu światła min. 100 stopni / - kolor poduktu: czarny / - materiał osłony: szło / - zakres temperatur otoczenia min. -20°C ; +50°C / - trwałość min. 30 000 godz. / - liczba cykli włączeniowych min. 30 000 / - typ zabezpieczenia min. IP 65 / - klasa odporności na uderzenia mechaniczne min. IK 07 / - zastosowanie- place i parkingi, elewacje budynków	10 sztuk	1000,00
2	Przewód YDY 3 x 1,5 mm² 750V	150 mb	200,00
3	Puszka rozgałęźna hermetyczna min. IP 44	10 sztuk	150,00
4	Rura osłonowa elektroinstalacyjna sztywna fi 18mm	100mb	100,00
5	Złączka karbowana do rury jw.	30 sztuk	30,00
6	Uchwyt pojedynczy do rury jw. (klips)	100 sztuk	50,00
7	Wkręty do drewna do mocowania uchwytów jw.	100 kpl	50,00
8	Opawa oświetlenia zewnętrznego sodowa 70W E27, możliwość regulacji położenia odbłyśnika minimum w trzech pozycjach, II klasa ochronności, IP43 (komora osprzętu) / 65 (komora lampy)	2 sztuki	150,00
9	Lampa sodowa do oprawy jw., np. SON-T 70W E27	2 sztuki	60,00
10	Wysięgnik ścienny obrotowy ocynkowany do zamocowania oprawy jw. na zewnętrznej ścianie budynku	2 sztuki	160
		RAZE	1950,00