- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część nr 1: Pompa perystaltyczna

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa perystaltyczna o: wydajności minimalnej 1 L/min przy ciśnieniu tłoczenia 1bar, agregat zamontowany na stalowej płycie podstawy ze sprzęgłem elastycznym, ochroną przed dotykiem oraz silnikiem przekładniowym (0,12±5% kW, 12±5% obr./min, IE1, 400V, 50Hz) z termistorami do falownika, medium płynne 8-10% s.m., cząstki 1-2mm, temperatura medium max. 55°C, lepkość 10mPas; z falownikiem 0,2 kW, 1,4 A, zasilaniem 1x230V, wyjście 3x230 V, klawiaturą, potencjometrem, dołączony zestaw naprawczy (wymienne jelita - 3 sztuki) |  |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2:  Aparat do narkozy wziewnej z parownikiem

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie: 230 V lub poprzez akumulator 24 V 3,5 Ah Częstotliwość: 50/60 Hz, Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy DrĂ¤ger PLUG-IN, Zasilany w gazy: O2, N2O, Air Respirator napędzany pneumatycznie typu Bellows in Bottle (sterowany elektronicznie), Funkcje pomiarów respiratora: PMAX (V) - 10-70 mbar, VT - 50-1400 ml f - 4-60 bpm, Ti/Te - 1:4 do 2:1 przy IPPV, 1:4 do 1:1 przy PCV Tip/Ti - 0% - 50%, PEEP - 0-15 mbar, Pinsp (P) - 10-70 mbar, Insp Flow - 10-75 L/min Płynna regulacja przepływu gazów - O2, AIR, N2O – manometry Wbudowany ssak zasilany z centralnej instalacji próżniowej Ciśnienie dróg oddechowych: od -10 do 99 mbar, Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów O2, AIR, N2O oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora Automatyczne rozpoznawanie gazów anestetycznych Łatwy w obsłudze i czytelny wyświetlacz z pokrętłem Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, JA, EL, HU, CA, TR, DE, IT, ES, NL, DA, NO, SV, PT Klawiatura na wyświetlaczu w języku angielskim W zestawie: Kardiomonitor funkcji życiowych pacjenta Zasilanie: 230 V Częstotliwość: 50/60 Hz Monitor (wyświetlacz) ciekłokrystaliczny Przekątna ekranu 15" Zasilanie 12 V Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, SV, IT, NL, DA, HU, NO, PT, RU, JA Klawiatura na panelu Monitor modułowy przystosowany do monitorowania wszystkich grup pacjentów.•Wyposażony w następujące moduły EKG - przewód 5-cio odprowadzeniowy SPO2 - czujnik z przedłużką,•TEMP/CO - podwójny przetwornik wraz z czujnikiem, NIBP - nowy mankiet i przewód powietrzny w komplecie, BP x 3 - brak czujnika Wyposażony w zasilacz, oraz przewody łączące poszczególne segmenty Wymiary: Wyświetlacz z centralką: 37,5 x 37,5 x 47 cm Monitor modułowy: 14,5 x 32 x 12,5 cm, Wymiary kardiomonitora: 32 x 24 x 28 cm Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia, Aparat wyposażony w jedną szufladę oraz rozkładany stolik, max obciążenie 25 kg Posiada listwę do mocowania dodatkowego osprzętu System odprowadzania gazów anestetycznych (AGS), W zestawie również węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN) oraz układ oddechowy pacjenta Mobilny na czterech kółkach w tym dwa z hamulcami, Wymiary ogólne: 110 x 61 x 149,5 cm,±3mm Przeznaczony do IZOFLURANU Objętość parownika wynosi 300 ml. Parownik nie wymaga kalibracji w trakcie użytkowania Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji. Zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany W danym parowniku zastosowano mocowanie Selectatec, Wymiary: 12 x 21 x 25 cm ±3mm Kat 01 |  |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3:  Aparat do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR).

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System amplifikacji DNA w technologii Peltier, z co najmniej 4-ro kanałową detekcją w czasie rzeczywistym Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników między innymi: FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™ Średnia prędkość rampingu próbki, min 3,66°C Źródło wzbudzenia sygnału: pojedynczą dioda LED z systemem filtrów emisyjnych System detekcji sygnału: CMOS Aparat wyposażony w dotykowy panel sterujący Blok grzejny 0 96-cio dołkowy na próbówki, paski probówek, płytki 0,1 ml Blok grzejny 96-dołkowy złożony z 3 niezależnych bloków grzejnych. Maksymalna rozpiętość temperatury na bloku pomiędzy strefami grzejnymi: 15 °C Maksymalna różnica temperatury pomiędzy 3 niezależnymi, sąsiadującymi blokami grzejnymi 5°C Rozdzielczość czułości umożliwia rozróżnienie różnicy w rozcieńczeniach 1,5 x w pojedynczych reakcjach Naczynia reakcyjne: płytki 96-cio dołkowe probówki 0,1 ml pojedyncze probówki 0,1 ml w paskach Zakres objętości reakcyjnych: 10– 30 µl Zakres temperatur: 4 - 100°C Dokładność rozkładu temperatury nie większa niż +/- 0,4°C Dokładność kontroli temperatury nie większa niż +/- 0,25 °C Szybkość zmian temperatury w bloku grzejnym minimum 9°C/s Czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopii genu Rozpiętość detekcji 10 logarytmów Możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR, jako pasywnej kontroli wewnętrznej Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji genów minimum następujących gatunków: H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus, dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania ekspresji genów składających się z miksu: para primerów oraz jedna sonda pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji miRNA H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus. Zestawy dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu Dostępne w ofercie w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane zestawy, składające się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie rożnych genów w trakcie jednego eksperymentu Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania mutacji SNP składających się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond pracujących w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych mutacji SNP w trakcie jednego eksperymentu. Aparat wyposażony w port USB, LAN oraz WIFI umożliwiający import lub export danych z aparatu. Oprogramowanie zapewniające: kontrolę aparatu zbieranie i przechowywanie danych automatyczne wykreślanie krzywej standardowej oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych oznaczanie względne ekspresji genów oznaczanie jakościowe (+/-) szybką detekcję patogenów – analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli) analizę krzywych dysocjacji stosowanie kontroli wewnętrznej umożliwiające projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu automatyczną kalkulację w trakcie każdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zakończonym runie, czy np. o pojawiających się problemach Bezpłatny, telefoniczny dostęp do autoryzowanego działu technicznego wsparcia aplikacyjnego Aparat dostarczany wraz z stacją roboczą w postaci komputera , typu laptop oprogramowania Windows, pakietem startowym odczynników Wraz z aparatem użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do usługi „chmury” (cloud) służącej do przechowywania i analizy danych, aparat może samodzielnie wysyłać dane do chmury Blok grzejny 96-cio dołkowy pracujący w wersji standardowej (czas reakcji 2h) oraz Fast (czas reakcji~40 min). Wymiary: nie większe niż 27x50x40 cm, waga nie większa niż 26 kg |  |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4: Walidowana zgrzewarka rolkowa

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia - zgrzewarka rolkowa Możliwość walidacji tak Złącze dokumentacji 1x RS 232 (złącze szeregowe) Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.) 46 x 29,5 x 15,5 cm±3cm Przyłącze prądu 230 V / 50/60 Hz Pobór mocy 365 wat Czas nagrzewania 120 sec. Czas zgrzewania / prędkość 8 m/min Zakres temperatury 100 - 199 °C Szerokość zgrzewu 14 mm Długość zgrzewu nieograniczona Zintegrowany przecinak folii nie Unikanie błędów przez intuicyjną obsługę z przyciskami funkcyjnymi i wyświetlaczem LCD Wysoka prędkość procesowa 8 m/minDodatkowe bezpieczeństwo dzięki szerokości zgrzewu 14 mm Złącze szeregowe do generowania protokołów przez drukarkę, drukarkę do kart CF lub komputer PC Ścienny podajnik rolkowyz dużą szerokością użytkową 42 cm i zintegrowanym nożem, do montażu na ścianie lub z podstawą do użycia na blacie roboczym Stolik ±3cm • Szerokość 66 cm • Głębokość 24 cm • Wysokość 6 cm |  |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5: Mikrobjetościowy spektrofotometr UV-Vis

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość drogi optycznej: w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki, Objętość mierzonej próbki: 0,5μl - 2 μl Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002 Dokładność pomiaru absorbancji: 3% Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs Zakres pomiaru stężenia dsDNA: od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania Zakres pomiaru stężenia BSA: od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania Czas całego cyklu pomiarowego: krótszy niż 6 sekund łącznie z czyszczeniem Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj.metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA: spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów, Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy: łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280 Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS: od min. 190 nm do 850 nm Wymiary zewnętrzne urządzenia 20 x 25.4 cm± 5 cm Masa urządzenia: 3,6 kg Długość fali: w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa Typ detektora: matryca CMOS zawierająca 2048 elementów światłoczułych Pomiar: bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” Utrzymywanie próbki: w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego Powierzchnie kontaktu z próbką stanowią światłowody kwarcowe: Mechanizm kontroli długości drogi optycznej jest całkowicie uszczelniony Ramię urządzenia: nie jest elementem ruchomym podczas dokonywanego pomiaru Statyw pomiarowy instrumentu : nie jest elementem wymiennym aparatu. Aparat: obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej 7 cali, z systemem Android, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych. Pamięć wewnętrzna: 32GB Głośnik: wbudowany Gniazda wejściowe: Urządzenie posiada 3 porty USB-A, port Ethernet, komunikację, Bluetooth oraz Wi-Fi, możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika kodów kreskowych Ekran: Możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w lewo i w prawo. Oprogramowanie sterujące aparatem umożliwia: Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą USB, sieci Ethernet lub Wi-Fi Posiada wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania sond fluoroscencyjnych w mikroobjętości Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania przeciwciał fluorofortami w „nanokropli” Oprogramowanie identyfikuje zanieczyszczenia w próbce i wprowadza korekcję stężenia. Zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki. Wymagania dodatkowe: Bezpłatne oprogramowanie na komputer do przeglądania i analizy pomiarów przeprowadzonych na aparacie, zgodne z systemem Windows 7 oraz 10. Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet, Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych Autosave Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank oraz automatyczny pomiar próbki badanej Auto-Measure |  |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 6: Waga analityczna

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie maksymalne [Max]: 120 g Obciążenie minimalne [Min]: 1 mg Zakres ważenia: od 120 mg do 1 mg Dokładność odczytu [d]: 0,01 mg Zakres tary: -120 g Powtarzalność standardowa [5% Max]: 0,012 mg Powtarzalność standardowa [Max]: 0,03 mg Minimalna naważka standardowa USP: 24 mg Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2): 2,4 mg Powtarzalność dopuszczalna [5% Max]: 0,02 mg Powtarzalność dopuszczalna [Max]: 0,05 mg Liniowość: ±0,07 mg Czas stabilizacji: 2 s Adiustacja wewnętrzna: (automatyczna) Klasa dokładności OIML: I Wyświetlacz 5 miejsc po przecinku: LCD (z podświetleniem) Interfejs 2×RS232, 2×USB-A (działające wymiennie), USB-B, Wi-Fi® (opcja) Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Wymiar szalki ø90 + ø85 (opcja) mm Szalka: Dodatkowo pełna szalka |  |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ