Zał. nr 3

Urząd Miasta Żory

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC ZWIĄZANYCH 
Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ TERENÓW ZIELONYCH NA TERENACH GMINY MIEJSKIEJ ŻORY 
W 2020r. – etap II.

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem zamówienia jest koszenie i grabienie trawy, niszczenie chwastów, likwidacja samosiewek na terenach zielonych oraz poboczach, skarpach, przeciwskarpach, pasach dzielących, wysepkach, rowach wraz z chemicznym zwalczeniem chwastów w ciągu dróg będących w zarządzaniu Gminy Miejskiej Żory.

Zamówienie zostało podzielone na 6 części:

Część 1: koszenie wzdłuż głównych dróg Miasta tj. Alei Jana Pawła II, Alei Armii Krajowej, Alei Zjednoczonej Europy, ul. Pszczyńska, ul. Nowopszczyńska, ul. Wodzisławska, 
ul. Rybnicka, ul. Szczejkowicka, Obwodnica Miasta (ul. ul. Lotniskowa, Nad Rudą, Raciborska, Północna), droga krajowa nr 81 o łącznej powierzchni koszenia 1.440.906,00m2.

Część 2: koszenie w Dzielnicach Rój, Rogoźna, Pawlikowskiego o łącznej powierzchni koszenia 513.003,00m2 .

Część 3: koszenie w Dzielnicach Korfantego, Baranowice, Kleszczów o łącznej powierzchni koszenia 698.340,00m2.

Część 4: koszenie w Dzielnicach Śródmieście, zachód, Kleszczówka, 700-lecia Żor o łącznej powierzchni koszenia 934.128,00m2.

Część 5: koszenie w Dzielnicach Rowień, Powstańców Śląskich, Księcia Władysława 
o łącznej powierzchni koszenia 376.991,00m2.

Część 6: koszenie w Dzielnicach Sikorskiego, Osiny o łącznej powierzchni koszenia 682.054,00m2.

## 1.2. Zakres stosowania SSTWiOP

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac związanych z koszeniem i grabieniem trawy, niszczeniem chwastów, likwidacją samosiewek na terenach zielonych oraz poboczach, skarpach, przeciwskarpach, pasach dzielących, wysepkach, rowach wraz z chemicznym zwalczeniem chwastów w ciągu dróg będących w zarządzaniu Gminy Miejskiej Żory.

2.  WYMAGANIA OGÓLNE

Usługa obejmuje koszenie wraz z natychmiastowym zgrabieniem i wywiezieniem trawy 
z terenów podanych w harmonogramie koszenia traw obejmuje, m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- koszenie traw i chwastów,

- wycięcie traw w miejscach trudnodostępnych,

- wycięcie jednorocznych samosiewów i odrostów,

- wycięcie trawy w miejscach niedostępnych,

- usunięcie traw, chwastów z krawężników, obrzeży, wysepek (w ilości ok 100szt. maksymalnie 2 razy w ciągu roku), pasów rozdzielających ręcznie, mechanicznie lub z zastosowaniem środków chemicznych. Zabrania się stosowania środków chemicznych przy samych obrzeżach, aby nie dopuścić do wypalenia trawnika za obrzeżem. Przy wykonywaniu prac z zastosowaniem środków chemicznych należy przestrzegać przepisy BHP. Prace należy wykonywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich.

- wywóz, transport i utylizacja odpadów.

Koszenie poboczy dróg obejmuje całą szerokość pasa drogowego  zgodnie z wykazem
dróg  załączonym do specyfikacji. Podana powierzchnia w wykazie jest wartością uśrednioną, miejsca, w których szerokość pasa (powierzchnia) jest większa niż w wykazie także podlegają koszeniu. Wykaz dróg i szacunkowe szerokości zostały określone w załączniku do SSTWiOP.

Szerokość koszenia określona jest od granicy działki  do krawędzi nawierzchni  utwardzonej drogi, czy też chodnika zlokalizowanego przy drodze.

Koszenie terenów zielonych dróg obejmuje powierzchnię zgodnie z wykazem  załączonym do specyfikacji. Podana powierzchnia w wykazie jest wartością uśrednioną. Wykaz 
i powierzchnie zostały określone w załączniku do SSTWiOP.  Koszeniu podlegają również tereny sąsiadujące z drogami np.: za ekranami akustycznymi do ogrodzeń nieruchomości, skarpy, przeciwskarpy, rowy oraz gminne tereny zielone położone wzdłuż dróg, traktów pieszych oraz pomiędzy osiedlami.

Szerokość koszenia określona jest od granicy działki do krawędzi nawierzchni  utwardzonej drogi, czy też chodnika zlokalizowanego przy drodze wraz z skarpami, przeciwskarpami 
czy rowami.

Wykonawca zobowiązuje się czerpać na bieżąco informacje odnośnie terenów, na których należy wykonywać usługę z Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Geoportal Żory). Adres strony internetowej pod którą znajdziemy  dostęp do Geoportalu to http://mapy.geoportal.zory.pl/gpt4/

Gmina zastrzega, iż w trakcie realizacji umowy harmonogramy prac wykazane 
w załącznikach do SSTWiOP mogą ulec zmianie w zakresie częstotliwości wykonywania usługi lub w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni przeznaczonej do koszenia. Powyższe zmiany nie będą uprawniać zarówno Gminę, jak i Wykonawcę do zmiany wynagrodzenia jednostkowego za wykonanie usługi.

### 2.1.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

### 2.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

### 2.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu objętego pracami.

2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Podczas pracy robotnicy powinni nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a więc:

- odzież ochronną, środki ochrony kończyn dolnych i górnych (buty ochronne, rękawice), inne

w zależności od wykonywanej pracy.

### 2.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.

2.6.  Oferowane ceny jednostkowe brutto za wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w ten sposób aby zawierały wszelkie koszty wykonania tych usług w szczególności  robociznę uwzględniającą wynagrodzenie 
za pracę, potrzebne materiały i sprzęt, wywóz odpadów, utrzymanie środków transportu, itp.

## 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY, WYKONANIA PRAC

3.1. Określenia podstawowe

Wykaszanie poboczy dróg – usuwanie przy użyciu odpowiednich narzędzi wysokich traw, samosiewów i innych jednorocznych odrostów z poboczy, skarp, pasów rozdzielających itp.

Maksymalna wysokość traw i samosiewów po wykoszeniu:  5 cm.

Podczas wykonywania prac należy wyciąć także samosiewy i odrosty drzew i krzewów.

Samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

3.2. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania usługi powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a)

- kosiarka bijakowa, tylna lub boczna        						    – szt. 1

- kosiarka samojezdna zbierająca							    – szt. 1

- wykaszarki ręczne          								    – szt. 3

- dmuchawa plecakowa 								    – szt. 1

-  samochodu  do wywozu zanieczyszczeń lub ciągnika z przyczepą   		    – szt. 2

w przypadku ubiegania się o realizację części 1.

b)

- kosiarka bijakowa, tylna lub boczna        						    – szt. 2

- kosiarka samojezdna zbierająca						                – szt. 2

- wykaszarki ręczne          								    – szt. 5

- dmuchawa plecakowa								    – szt. 3

-  samochodu  do wywozu zanieczyszczeń lub ciągnika z przyczepą   		    – szt. 3

w przypadku ubiegania się o realizację części 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6. W przypadku, 
gdy Wykonawca ubiega się o realizację kilku części (spośród części: 2,3,4,5,6) wystarczające jest wykazanie się posiadaniem sprzętu określonego w punkcie 2b dla jednej części 
(nie ma obowiązku sumowania narzędzi).

3. 3. Transport

Do przewozu materiałów, niezbędnego sprzętu, odpadów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego, dopuszczonego do poruszania się po drogach gminnych zgodnie z tonażem. Materiał należy wywozić na składowisko odpadów lub zagospodarować zgodnie  z posiadanym pozwoleniem.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 701.) zobowiązany jest do wywozu odpadów zebranych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz poniesieniu kosztów ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami wynikającą z przepisów ustawy o odpadach. Po zakończeniu usługi w danym miesiącu Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu raportu wagowego oraz karty przekazania odpadów.

Ponadto zgodnie z art. 54 ust.1-4 Prawo o  ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1990 z późn. zm.) Wykonawca musi stosować się do zaleceń określających możliwości poruszania się po terenach nie przeznaczonych do ruchu, oraz stosowania żółtych sygnałów błyskowych.

3. 4. Wykonanie prac

Koszenie obejmuje następującą powierzchnię:

Część 1: koszenie wzdłuż głównych dróg Miasta tj. Alei Jana Pawła II, Alei Armii Krajowej, Alei Zjednoczonej Europy, ul. Pszczyńska, ul. Nowopszczyńska, ul. Wodzisławska, 
ul. Rybnicka, ul. Szczejkowicka, Obwodnica Miasta (ul. ul. Lotniskowa, Nad Rudą, Raciborska, Północna), droga krajowa nr 81 o łącznej powierzchni koszenia 1.440.906,00m2.

Część 2: koszenie w Dzielnicach Rój, Rogoźna, Pawlikowskiego o łącznej powierzchni koszenia 513.003,00m2 .

Część 3: koszenie w Dzielnicach Korfantego, Baranowice, Kleszczów o łącznej powierzchni koszenia 698.340,00m2.

Część 4: koszenie w Dzielnicach Śródmieście, zachód, Kleszczówka, 700-lecia Żor o łącznej powierzchni koszenia 934.128,00m2.

Część 5: koszenie w Dzielnicach Rowień, Powstańców Śląskich, Księcia Władysława 
o łącznej powierzchni koszenia 376.991,00m2.

Część 6: koszenie w Dzielnicach Sikorskiego, Osiny o łącznej powierzchni koszenia 682.054,00m2.

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia.

Do robót tych zalicza się:

- posiadanie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Żory zatwierdzonego projektu organizacji ruchu podczas prowadzenia prac w pasie drogowym,

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

- wygrabienie liści, które spadły z drzew,

- rozgarnięcie kretowisk,

- wycięcie jednorocznych samosiewów i odrostów,

- wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz poniesienie opłat z tego tytułu.

Koszenie poboczy obejmuje całą szerokość pasa drogowego  zgodnie z wykazem dróg gminnych załączonym do specyfikacji. Szerokość pasa podana w wykazie jest wartością uśrednioną, miejsca w których szerokość pasa jest większa niż w wykazie także podlegają koszeniu. Wykaz dróg zostały określone w załączniku do SSTWiOP.  Podczas wykonywania prac należy wyciąć także samosiewy i odrosty drzew i krzewów. W miejscach gdzie nasadzono nowe drzewa należy prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku uszkodzenia młodych drzew przez Wykonawcę Zamawiający obciąży go kosztami ewentualnej wymiany. Szerokość koszenia określona jest od granicy działki gminnej do nawierzchni  utwardzonej drogi, czy też chodnika zlokalizowanego przy drodze.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy, chwasty i samosiewy na koronie drogi,  
a w szczególności występujące na:

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami,

oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi i bezpieczeństwo.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów. Wysokość trawy po skoszeniu, na wszystkich terenach, w każdej części, powinna być nie większa niż 5 cm. Prace powinny być prowadzone tak by nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób trzecich, a także by nie nastąpiło uszkodzenie pojazdów lub innych urządzeń obcych.                      Po przeprowadzonych pracach należy natychmiast uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni                 i chodników, terenów zielonych wraz z uprzątnięciem wszystkich odpadów wraz 
ze śmieciami.

## 3.5. Wycinanie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonywać należy kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Niedopuszczalne jest powodowanie 
w trakcie tych czynności uszkodzeń lub niszczenia drzew, krzewów, obsad jednorocznych oraz wieloletnich. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wykoszenia trawy przy zieleńcach, krawężnikach, wokół krzewów, drzew, lamp oświetleniowych, koszy, ławek, znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, itp.

## 3.6. Chemiczne zwalczanie chwastów.

Chemiczne zwalczanie chwastów należy wykonywać na wysepkach dróg, krawężnikach drogowych, pasach rozdzielających.

Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastów należy stosować środki chwastobójcze (herbicydy), aktualnie dostępne na rynku, odpowiadające polskim normom, aprobatom technicznym (wydanym przez uprawnione jednostki).
Do przewozu środków chwastobójczych, skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego. Przy transporcie herbicydów należy stosować 
się do wymagań PN.

# 4. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- dopilnowania terminu koszenia traw i chwastów,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

- usunięcia skoszonej trawy i chwastów oraz innych odpadów z jezdni, chodników, terenów zielonych.

# 6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową koszenia traw jest m2 (metr kwadratowy).

# 7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór koszenia będzie dokonywany po zgłoszeniu przez wykonawcę, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłużej niż 5 dni roboczych. Prace podlegają odbiorowi przez  Zamawiającego tj. przedstawiciela Gminy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów w razie zaistnienia okolicznościowych potrzeb.

Na koniec każdego miesiąca zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który zostanie załączony do faktury częściowej.

# 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 m2 koszenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, chwastów i samosiewów, wycięcie traw w miejscach niedostępnych                      i wycięcie jednorocznych samosiewów i odrostów,

- usunięcie traw, chwastów z obrzeży, krawężników, wysepek w ciągu dróg,

- uprzątnięcie skoszonej trawy i chwastów oraz innych odpadów z jezdni, chodników, terenów zielonych, z jezdni i chodników, odtransportowanie sprzętu,

- zebranie trawy na wybranym odcinku wraz z wywozem i utylizacją,

- kontrolę i pomiary.

Rozliczenie oraz zapłata za wykonane prace następowała będzie po protokólarnym odbiorze w drodze comiesięcznych faktur częściowych, zgodnie z zakresem wykonanych prac określonych i odebranych zgodnie z umową.

Za prace niewykonane  nie przysługuje wynagrodzenie.

Załączniki do SSTWiOP

Nr 1 - Harmonogram koszenia traw dla części 1

Nr 2 - Harmonogram koszenia traw dla części 2

Nr 3 - Harmonogram koszenia traw dla części 3

Nr 4 - Harmonogram koszenia traw dla części 4

Nr 5 - Harmonogram koszenia traw dla części 5

Nr 6 - Harmonogram koszenia traw dla części 6