Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 243/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynkach 
przy ul. Oczapowskiego 8, ul. Prawocheńskiego 17 i Placu Łódzkim 1

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w budynkach przy ul. Oczapowskiego 8. Prawocheńskiego 17. Placu Łódzkim 1 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na drzwi w okleinie drewnopodobnej wyposażone w klamki, z szyldami, dwa zamki patentowe antywłamaniowe, ościeżnice z prasowanego MDF w kolorze drzwi, listwy progowe

Rozbiórka istniejących wykładzin w pokojach zgodnie z przedmiarami

Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności

Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki zgodnie z przedmiarami

Wykonanie warstw posadzkowych z wykładzin dywanowych oraz paneli podłogowych LVT (panel gr. min. 3mm) zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach o parametrach:

Cokół  10cm z płyty mdf przy panelu LVT

Wymiana osprzętu instalacyjnego zgodnie z opisem zawartym w przedmiarach.

Wszystkie oprawy oświetleniowe LED 120/30 w ramce aluminiowej

Wymiana osprzętu sanitarnego

Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Wykonanie pomiarów elektrycznych dla remontowanych pomieszczeń

Uwaga - z uwagi na to, że pomieszczenia są w stałym użytkowaniu remonty należy wykonywać sukcesywnie.