Załącznik Nr 2

do Umowy Nr ……………

z dnia …………………….

ZASADY ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DOSTAW OLEJU NAPĘDOWEGO I WARUNKI ICH ODBIORU

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego Zamawiającemu na podstawie miesięcznego harmonogramu dostaw , przekazywanego Wykonawcy na adres e-mail:…………..,  do dnia 25-go każdego miesiąca na miesiąc następny lub na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą (dotyczy dostaw, których nie da się zaharmonogramować na okres jednego miesiąca kalendarzowego).

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, zawierać będzie:

- wymagane terminy dostawy,

- godzinę dostawy – wymaga się od Wykonawcy, aby dostawy oleju napędowego były zrealizowane w godzinach: od 700  do 1330, oznacza to, że całość procedury dostawy oleju napędowego musi być skutecznie zrealizowana w ww. godzinach,

- ilość zamawianego oleju napędowego,

- miejsce odbioru dostawy oleju napędowego.

Wzór harmonogramu stanowi Załącznik nr 2.1 do umowy.

Do zatwierdzania harmonogramu dostaw oleju napędowego, ze strony Zamawiającego, upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Spółki (reprezentacja wynikająca z KRS).

- Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić do realizacji otrzymany od Zamawiającego harmonogram w terminie nie przekraczającym 48 godzin od jego otrzymania na adres e-mail: sekretariat@pkm.pl .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w złożonych harmonogramach, przy uwzględnianiu zasad, o których mowa w ust. 1 – 3.

Dokumenty towarzyszące tym zmianom opatrzone będą klauzulą: „uwaga zmiana harmonogramu”.

- Wykonawca, przed rozładunkiem autocysterny, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

- świadectwa jakości dostarczonego oleju napędowego (zwanym dalej świadectwem jakości) zawierającego co najmniej dane określone w załączniku nr 2.2 do umowy,

- dowodu wydania (zwanego dalej dowodem wydania) oleju napędowego, do którego odwołuje się   świadectwo jakości, o którym mowa w pkt 1, zawierającego co najmniej dane określone w załączniku nr 2.4 do niniejszej umowy,

- Zamawiający, przed rozładunkiem autocysterny, ma obowiązek:

- na podstawie otrzymanego świadectwa jakości oraz dowodu wydania porównać parametry dostarczonego oleju napędowego                         z wymaganiami określonymi dla oleju napędowego w załączniku nr 1 do umowy,

- sprawdzić stan plomb założonych na zawory spustowe autocysterny,

- sprawdzić, czy autocysterna nie posiada śladów wycieków,

- sprawdzić czystość przewodów spustowych autocysterny,

- dokonania wzrokowej oceny jakości (klarowności) dostarczonego oleju napędowego, a następnie kontroli gęstości (z dokładnością do 1 [kg/m³] i temperatury dostarczonego oleju napędowego za pomocą przyrządów posiadających legalizację; ocena klarowności polegać będzie na zlaniu do szklanego naczynia bezpośrednio z danej komory autocysterny oleju napędowego – naczynie zapewnia Zamawiający; olej napędowy służący do oceny klarowności Zamawiający zleje do swoich zbiorników stacji paliw i zaliczy go na poczet danej dostawy oleju napędowego.

- porównać wartość gęstości w temperaturze odniesienia +15ºC dostarczonego oleju napędowego z gęstością określoną przez Wykonawcę w dokumentach dostawy (o których mowa w ust. 5 niniejszego załącznika).

- Zamawiający, po dokonaniu kontroli, o której mowa w ust. 6 przekazuje Wykonawcy jej wynik.

Jeżeli:

- stwierdzono nieprawidłowości lub niezgodności, zastosowanie mają zapisy określone w ust. 10,

- nie stwierdzono nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest pobrać (zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 3170:2006                 w obowiązującym brzmieniu) do pojemników (przy współudziale zamawiającego) próbki oleju  napędowego, próbki te będą pobierane zgodnie z wyborem Wykonawcy jedną z   następujących metod:

- z każdego zaworu spustowego autocysterny (pobieranie próbek paliwa do pojemników będzie następowało w trakcie spustu paliwa do zbiorników Zamawiającego, po rozpoczęciu spustu, a przed jego zakończeniem),

- z każdej komory autocysterny, przy użyciu odpowiednich przyrządów do pobierania próbek, zgodnie z metodą opisaną w pkt. 1.2. załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014  poz. 1035       z póź. zm.) ;

Bez względu na rodzaj wybranej przez Wykonawcę metody pobierania prób oleju napędowego, o których mowa w niniejszym pkt 2, na Wykonawcy spoczywa, podczas całej realizacji umowy, ciężar i obowiązek zapewnienia odpowiednich przyrządów do pobierania próbek oraz prawidłowego pobierania tych próbek zgodnie z w/w określonymi wymaganiami i normami i przepisami. Oznacza to, że wszystkie skutki (w tym negatywne) pobrania próbek oleju napędowego obciążają Wykonawcę i ponosi on za nie pełną odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Pojemniki do prób oleju napędowego, o których mowa w ust 7 pkt 2,       w całym okresie trwania umowy dostarcza i zapewnia bez dodatkowych opłat Wykonawca - dla każdego z oddziałów Zamawiającego.

Pojemniki te:

- Wykonawca dostarczy najpóźniej z pierwszą dostawą oleju napędowego (realizowaną dla danego oddziału), w ilości zapewniającej możliwość bieżącego pobierania i przechowywania prób oleju napędowego zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 7 pkt 2,

- wykorzystywane będą w sposób rotacyjny, przy czym do pobrania prób wykorzystywane będą wyłącznie pojemniki umyte                    i wysuszone,

- muszą gwarantować niezmienność właściwości fizyko-chemicznych oleju napędowego oraz posiadać szczelne zamknięcie zapewniające zabezpieczenia plombami (jednorazowymi                 i numerowanymi – plomby te w odpowiedniej ilości zapewnia          i dostarcza Wykonawca) uniemożliwiające dostęp do próbek osób nieuprawnionych,

- muszą być zgodne z obowiązującymi wymogami i przepisami         w zakresie pojemników do przechowywania próbek oleju napędowego,

- muszą posiadać skalę pomiarową lub oznaczona pojemność, umożliwiającą określenie ilości oleju napędowego pobieranego do prób lub oznakowanie określające ich pojemność.

Pojemniki przez cały okres trwania i realizacji umowy, stanowią własność Wykonawcy i po zakończeniu realizacji umowy zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust 7 pkt 2 oraz,  jeżeli pobrane próbki oleju napędowego nie budzą zastrzeżeń, należy szczelnie zamknąć pojemnik z próbką i zabezpieczyć go plombami jednorazowymi   i numerowanymi dostarczonymi przez Wykonawcę.

Ponadto pobrane próbki należy oznakować oznakowaniem zawierającym między innymi:

- nazwę oleju napędowego (nazwa handlowa),

- datę i godzinę pobrania próbek,

- numer próbki,

- numer kontrolny świadectwa jakości oraz dowodu wydania,

- podpis przedstawiciela Zamawiającego,

- podpis przedstawiciela Wykonawcy.

Tak oznakowane próbki Zamawiający przechowuje zgodnie z obowiązującymi wymogami (tj. w suchym, chłodnym i ciemnym pomieszczeniu) przez okres dwóch kolejnych dostaw oleju napędowego. Po upływie tego okresu olej napędowy pochodzący z próbek Zamawiający zlewa do własnych zbiorników stacji paliw.  Pozostałe próbki oleju napędowego z partii próbek, z której przekazano próbę  do badania będą przechowywane przez Zamawiającego do czasu otrzymania wyników badań sporządzonych przez akredytowane laboratorium.

- Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy oleju napędowego, w przypadku:

- wizualnego stwierdzenia zanieczyszczeń mechanicznych (ciałami lub (i) substancjami obcymi) oleju napędowego,

- dostarczenia mętnego oleju napędowego (dostarczenie mętnego oleju napędowego w okresie zimowym, trwającym od 16 listopada do końca lutego nie będzie stanowić podstawy do odmowy przyjęcia dostawy oleju napędowego),

- dostarczenia oleju napędowego niespełniającego wymagań określonych dla oleju napędowego w załączniku nr 1 do umowy,

- gdy różnica gęstości w temperaturze odniesienia +15ºC dostarczonego oleju napędowego jest większa niż 3 [kg/m3]    od gęstości określonej przez Wykonawcę w dokumentach dostawy.

- W przypadku odmowy dostawy, o której mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiany olej napędowy tego samego dnia.

- Wielkość dostawy, z zastrzeżeniem ust. 15, wyliczana będzie w m3 rzeczywistych na podstawie ilości rzeczywistej dostarczonego oleju napędowego w zbiornikach Zamawiającego przed i po rozładowaniu cysterny. Wyliczenie wielkości dostawy następować będzie w oparciu o obliczenia elektronicznego systemu komputerowego zarządzającego stacją paliw firmy PETRO VEND, powiększonej o ilości oleju napędowego pobranego do prób, o których mowa w ust. 7 pkt 2 niniejszego załącznika. Wyniki pomiarów odnotowywane są  w Protokole przyjęcia dostawy oleju napędowego, stanowiącego załącznik nr 2.3 do umowy, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu przyjęcia dostawy oleju napędowego. Podpisany obustronnie ww. protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Na życzenie Wykonawcy do każdej przyjętej dostawy Zamawiający może załączyć wyniki pomiarów „przed” i „po zlaniu”  oleju napędowego, wykonane w zbiornikach Zamawiającego, a określające ilość, gęstość i temperaturę oleju napędowego, w postaci wydruku z programu komputerowego zarządzającego stacjami paliw Zamawiającego (programy firmy OPW-Petro Vend – o nazwie: Site Sentinel 1- Oddział Dąbrowa Górnicza; Site Sentinel Nano – oddział Sosnowiec).

- Czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 5, ust 7 pkt 2, ust. 9 i ust 12, wykonywane są komisyjnie przez upoważnionych pracowników Wykonawcy (np. kierowca cysterny) i Zamawiającego (pracownicy obsługi stacji paliw).

- W uzasadnionych przypadkach niezależnych od Zamawiającego (np. brak dostawy energii elektrycznej itp.), Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania części lub całości dostawy oleju napędowego do innej, niż pierwotnie wskazano w harmonogramie, stacji paliw.

- Jeżeli wyliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 12, wielkość dostawy oleju napędowego będzie większa do 0,5 % (nie więcej jednak niż 150 litrów – 0,15m3) niż ilość określona w dowodzie wydania            (o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 niniejszego załącznika) w m3 rzeczywistych, to Wykonawca dokona zafakturowania oleju napędowego w ilości określonej w dowodzie wydania w m3 rzeczywistych.

- Ilekroć jest mowa w: ust. 5, ust. 6, ust. 7 ust. 9, ust. 10, ust. 12 oraz ust. 14 niniejszego załącznika o Zamawiającym i Wykonawcy, należy przez to rozumieć uprawnionych do wykonywania określonych  w tych ustępach czynności pracowników Zamawiającego i pracowników Wykonawcy.

Wykaz pracowników Zamawiającego i Wykonawcy  uprawnionych do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszym załączniku stanowią załączniki nr 5 i 6 do umowy (załączniki te zostaną dołączone na etapie podpisania umowy).

Wykonawca:                                                                             Zamawiający:

………………….                                                                   ………….…………

# Footnotes

Metoda ta również jest zgodna z PN-EN ISO 3170

Ilość pojemników do przechowywania pobranych próbek oleju napędowego, którą musi dostarczyć i zapewnić Wykonawca, należy wyliczyć biorąc pod uwagę:

- ilość stacji paliw Zamawiającego (2 stacje),

- ilość niezależnych komór autocysterny, z których pobrane będą próbki oleju napędowego,

- okresu przechowywania pobranych prób oleju napędowego (określonego w  ust. 8  niniejszych zasad).

Uwzględniając powyższe  i zakładając, że dostawy oleju napędowego realizowane będą autocysterną posiadającą 5 niezależnych komór, minimalna ilość pojemników wyniesie 30 sztuk (po 15 sztuk na każdą stacje paliw Zamawiającego).