Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Zadanie 1. Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji kończyny dolnej ruchem ciągłym biernym |
| --- |
|  | cechy, parametry i warunki techniczno-użytkowe: |  |  |  |  |
| 1 | szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm oraz wzrostem 120 cm - 205 cm i wagą do 150 kg |
| 2 | oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia, regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych; oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowalne środkami bez konieczności rozcieńczania |
| 3 | zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/zginanie 0° - 115° |
| 4 | zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/zginanie -10° - 0° - 120° |
| 5 | regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych |
| 6 | automatyczne poszerzenie zakresu ruchu, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania; program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności), programy ćwiczeń: oscylacja, stretching, elektrostymulacja, relaksacja |
| 7 | możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania |
| 8 | możliwość ustawienia czasu pracy od 1 min. do 24 godz. ustawianych co minutę |
| 9 | regulacja prędkości pracy w 20 poziomach; automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych |
| 10 | kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli, 2,5", z regulacją kontrastu |
| 11 | karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta min. 5 szt. z możliwością przeniesienia wyników terapeutycznych do PC |
| 12 | dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej dla prostowania i zginania |
| 13 | możliwość zsynchronizowanej elektrostymulacji EMS 2 kanałowej (po zakupie elektrostymulatora) |
| 14 | aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagn.; masa 11 kg |
| 15 | zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz, przewodem zasilajacym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II |
| 16 | realizacja dostawy i szkolenia do 7 dni od daty podpisania umowy lub wpłynięcia zamówienia |
| 17 | autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony imiennym certyfikatem producenta |
| 18 | ze względów serwisowych oraz ergonomii i filozofii obsługi w ofercie producenta oferowanego urządzenia dostępne zmotoryzowane szyny CPM do innych stawów, minimum: barkowego, łokciowego, skokowego |

Zadanie 2. Wózek anestezjologiczny

1.	szafka z co najmniej 2 szufladami

2.	1x półka nadblatowa z tworzywa ABS 600x200mm;

3.	4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej;

4.	narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa;

5.	1 x nadstawka z co najmniej 10 pojemnikami;

6.	1 x poj. na zużyte igły z możliwością dostosowania do wymiarów Użytkownika;

7.	1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową;

8.	1 x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej;

9.	1 x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron;

10.	1 x pojemnik na narzędzia;

11.	1 x uchylna miska na odpadki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 220 mm, i pojemności do 2,5 litra;

12.	1x koszyk na akcesoria;

13.	wyciągane podziałki z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm dzielące szufladę na z co najmniej części
z możliwością dowolnej konfiguracji,

14.	oznaczenie szuflad,

15.	1x zamek centralny;

16.	1 x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami;

17. WYKONANIE:

a)	blat z tworzywa ABS w dowolnym kolorze , z pogłębieniem, otoczony z bandami o wysokości do 40 mm, blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów przez 10 lat;

b)	szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości;

c)	stelaż nadstawki z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów; kanały montażowe zaślepione elastyczną , wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w różnych kolorach;

d)	podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą;

e)	uchwyty do pojemnika na zużyte igły, pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej;

18.	wymiary [szerokość x głębokość x wysokość] wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm (dopuszczalna różnica wymiarów +/– 2 cm);

19.	wysokość wózka z nadstawką: do 1700 mm.