Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 420/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa bronchoskopu, wagi precyzyjnej oraz stołu weterynaryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 – Bronchoskop jednorazowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wideobronchoskop jednorazowego użytku - Pole widzenia max. 120°, - Głębia ostrości: max. 5-50 mm, - Kąty nachylenia (góra/dół): max. 210°/180°, - Średnica rurki wprowadzającej: max. 5,3 mm, - Standardowa średnica kanału roboczego: max. 3,0 mm, - Długość robocza: max. 600 mm - Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | Sztuka | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 2 – Waga precyzyjna

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Parametry metrologiczne obciążenie maksymalne [max] 200 g, dokładność odczytu [d] nie mniej niż 0,001 g, zakres tary nie mniej niż -200 g, powtarzalność nie mniej niż 0,002 g, liniowość ±0,004 g, czas stabilizacji 2 s, adiustacja zewnętrzna. Parametry fizyczne system poziomowania manualny, wyświetlacz LCD (z podświetleniem), wymiar szalki nie mniej niż ø100 mm, stopień ochrony IP 43. Interfejs komunikacyjny RS232, USB-A, USB-B Parametry elektryczne Zasilanie adapter: 100 lub 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max, czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 15 godzin (średni czas). Warunki środowiskowe temperatura pracy +15 — +30 °C |  |  | Sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Część nr 3 – Stół weterynaryjny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Blat prosty, 2 otwory odpływowe, 2 miski, - Możliwość montażu kroplówki, - Mata antypoślizgowa (do używania zamiennie z materacem wg potrzeb), - 4 koła jezdne z hamulcem, - średnica kół: min. 12,5 cm, - Długość całkowita: min. 167 cm. - Szerokość całkowita: min. 66 cm, - Wymiary całkowite blatu: min. 180 x 65 cm, - Obszar roboczy blatu: min. 176 x59 cm, - Wysokość regulowana hydraulicznie: min. 47-88 cm, - Długość kroplówki (2 uchwyty): min. 119 cm, - Średnica otworów odpływowych: min. 2 cm, - Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg, - Wymiary materaca: min. 153 x 60 x 4 cm, - Waga stołu: min. 70 kg. |  |  | Sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ