OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury infrastruktury technicznej na potrzeby montażu publicznej toalety kontenerowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku.

Opis szczegółowy
W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać:
- przyłącze wodociągowe do prefabrykowanej toalety kontenerowej z rur PE o średnicy Ø40 o łącznej długości ok. 67mb. (wraz z odtworzeniem nawierzchni),
- instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 łączonych kielichowo z uszczelką gumową o średnicy Ø160 długości ok. 3 mb. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym żelbetowym o pojemności 5 m³ (wraz z odtworzeniem nawierzchni),
- instalację elektryczną (należy odkopać pozostawiony w pobliżu planowanego miejsca posadowienia toalety zapas kabla zasilającego i wyprowadzić w odpowiednim miejscu),
- fundament betonowy w formie płyty żelbetowej o wymiarach 3,8 x 2,3 x 0,2 m wraz z izolacjami.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji
Teren Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej 66 w Płocku. Działka o nr ewid. 5 obręb 6.

Termin realizacji zamówienia 30.09.2019 r.

Kryterium oceny oferty: 100 % cena.

Załączniki:
-wzór umowy