Załącznik nr 1

nr sprawy: DKw.2233.20.2023.LS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego pn.:

Dostawa, montaż urządzeń do kompensacji energii biernej do

Zakładu Karnego w Płocku w ilości 2 sztuki

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:

  - Dobór odpowiednich urządzeń tj. kompensatora po dokonanych niezbędnych pomiarach lub analizach zgodnie z załączonymi poniżej zestawieniami pobranej mocy biernej w dwóch punktach Zamawiającego, wykonanie kompensacji mocy biernej zapewniającej spełnienie wymagań w zakresie dopuszczalnych poziomów zakłóceń oraz niezawodności układu;

  - dostarczyć wymienione w ust. 2 przedmioty zamówienia w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego, tj.

- Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09 – 402 Płock

- Oddział Zewnętrzny w Płońsku, ul. Warszawska 49, 09 – 100 Płońsk

  - dokonać montażu oraz pierwszego uruchomienia niezbędnych urządzeń;

  - wykonanie prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzeń objętych przedmiotem zamówienia;

  - zapewnienie nadzoru nad realizacją prac;

  - wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną;

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej;

  - udzielić instruktażu z zakresu bezpiecznego użytkowania i konserwacji.

- Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń do kompensacji energii biernej w ilości 2 sztuk

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W CELU SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ DOKŁADNEJ WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOPUSZCZA SIĘ ZAMONTOWANIE DO TERMINU SKŁADANIA OFERT ANALIZATORÓW PARAMETRÓW SIECI. MONTAŻ URZĄDZEŃ MOŻE NASTĄPIĆ PO UPRZEDNIM, BEZPOŚREDNIM UMÓWIENIU SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM. PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, BĘDZIE MIAŁ MOZLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA WW. URZĄDZEŃ RÓWNIEŻ PO PODPISANIU UMOWY, ALE PRZED MONTAŻEM UKŁADÓW KOMPENSACYJNYCH.+

Wymagane minimalne parametry:

- kompensator dynamiczny o odpowiedniej mocy ;

- wykonany w obudowie do montażu naściennego, wewnątrz pomieszczeń

- podłączenie do sieci równoległe;

- szybka, bezstopniowa kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w każdej fazie niezależnie,

- Wymagania dodatkowe:

- dostarczane przedmioty i urządzenia muszą być fabrycznie nowe – nieużywane, wolne od wad; wykonany z nowych elementów bez śladów uszkodzenia, nieprefabrykowany, posiadający wymagane prawem dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności;

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku;

- Wykonawca dołączy dokumentację techniczną w języku polskim tj. karty katalogowe, certyfikaty i inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu ocenić zgodność zaproponowanych rozwiązań ze wszystkimi wymaganiami w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

- transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być zawarte w oferowanej cenie;

- gwarancja na dostarczone urządzenie oraz wykonany montaż na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;

- przeglądy serwisowe (zgodnie z wymogami gwarancji producenta) przedmiotowego urządzenia w ramach wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy. Wymaga się, aby dostawca urządzenia, na  2 miesiące przed końcem gwarancji, wykonał przegląd dostarczonych urządzeń zakończony protokołem potwierdzającym stan techniczny urządzeń.

- oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Polski.

- Ze względu na moc urządzeń kompensacyjnych oraz zakres montażu, wymagane jest aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie w instalacji tego typu urządzeń.

- Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu urządzeń w obiektach Zamawiającego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV

Zestawienie dotyczące punktu 1 – Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22

| Zestawienie pobranej mocy biernej od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. ZK Płock Płock ul. Sienkiewicza 22 |
| --- |
| miesiąc | Energia bierna indukcyjna kvarh | Energia bierna pojemnościowa kvarh | Energia czynna kWh |
|  | Szczyt przedpołudniowy | Szczyt popołudniowy | Reszta doby | Szczyt przedpołudniowy | Szczyt popołudniowy | Reszta doby | Szczyt przedpołudniowy | Szczyt popołudniowy | Reszta doby |
| 2022 rok |
| 1. | kwiecień | 385 | 1 | 30 | 72 | 138 | 1256 | 9523 | 2812 | 24322 |
| 2. | maj | 373 | 2 | 46 | 78 | 113 | 1107 | 9096 | 2673 | 22836 |
| 3. | czerwiec | 482 | 15 | 191 | 41 | 69 | 604 | 9195 | 2664 | 21967 |
| 4. | lipiec | 371 | 11,88 | 181 | 39 | 65 | 590 | 8010 | 2577 | 21277 |
| 5. | sierpień | 519 | 15 | 239 | 16 | 57 | 361 | 7131 | 2708 | 18639 |
| 6. | wrzesień | 247 | 0,3696 | 36 | 107 | 186 | 1252 | 8133 | 2820 | 19133 |
| 7. | październik | 193 | 0,0088 | 12 | 116 | 347 | 1447 | 9023 | 5177 | 20514 |
| 8. | listopad | 158 | 0 | 16 | 146 | 410 | 1593 | 9646 | 5725 | 22995 |
| 9. | grudzień | 59 | 0 | 0,2904 | 276 | 531 | 2188 | 10767 | 6147 | 24680 |
| 2023 rok |
| 1. | styczeń | 43 | 0 | 1 | 296 | 567 | 2222 | 10514 | 6063 | 24151 |
| 2. | luty | 134 | 0,0088 | 5,5088 | 176 | 518 | 1894 | 10335 | 6024 | 22002 |
| 3. | marzec | 145 | 0 | 16 | 216 | 555 | 1929 | 11165 | 6849 | 22614 |

Zestawienie dotyczące punktu 2 – Oddział Zewnętrzny w Płońsku, ul. Warszawska 49

| Zestawienie pobranej mocy biernej od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. OZ Płońsk Płońsk ul. Warszawska 49 |
| --- |
| miesiąc | Energia bierna indukcyjna kvarh | Energia bierna pojemnościowa kvarh | Energia czynna kWh |
|  | dzienna | nocna | dzienna | nocna | dzienna | nocna |
| 2022 rok |
| 1. | kwiecień | 493 | 255 | 117 | 532 | 4335 | 5305 |
| 2. | maj | 466 | 252 | 125 | 617 | 4019 | 4971 |
| 3. | czerwiec | 805 | 508 | 66 | 492 | 4438 | 5148 |
| 4. | lipiec | 774 | 515 | 82 | 534 | 4773 | 5884 |
| 5. | sierpień | 680 | 475 | 111 | 539 | 4994 | 5857 |
| 6. | wrzesień | 456 | 240 | 202 | 626 | 4814 | 5023 |
| 7. | październik | 331 | 212 | 287 | 764 | 4916 | 5927 |
| 8. | listopad | 378 | 233 | 237 | 573 | 5012 | 6147 |
| 9. | grudzień | 258 | 135 | 400 | 827 | 4990 | 5917 |
| 2023 rok |
| 1. | styczeń | 244 | 147 | 398 | 821 | 4855 | 5847 |
| 2. | luty | 244 | 136 | 365 | 735 | 4794 | 5105 |
| 3. | marzec | 328 | 183 | 343 | 746 | 5356 | 5510 |