Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Ręczny homogenizator laboratoryjny |
|  | Rozdrabnianie i homogenizacja: Tkanek ludzkich Tkanek zwierzęcych Tkanek roślinnych | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Homogenizator bazujący na układzie wirnik-stator | TAK |  |  |
|  | Praca ręczna bez użycia statywu | TAK |  |  |
|  | Obroty nastawne w zakresie, co najmniej 5.000-35.000 rpm | TAK |  |  |
|  | Moc wyjściowa nie mniejsza niż 125 W i nie większa niż 145 W | TAK |  |  |
|  | Wymienna sonda z obrotowym ostrzem homogenizującym: Możliwość pracy w zakresie objętości (próbka + medium), co najmniej 0,25 - 30 ml Materiał budulcowy sondy: stal nierdzewna Demontaż bez użycia narzędzi Wymiary nie większe niż: 110 x 7 mm (wysokość x średnica) | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wymienna sonda z tworzywa: Możliwość pracy w zakresie objętości (próbka + medium), co najmniej 0,25 -30 ml Materiał budulcowy sondy: plastik Połączenie z użyciem oddzielnego adaptera (w zestawie) W zestawie min 5 sztuk sond z zakończeniem zębatym i min 5 sztuk z zakończeniem płaskim Autoklawowalne Wymiary nie większe niż: 110 x 7 mm (wysokość x średnica) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem/zatarciem wirnika | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Kubatura: Waga urządzenia nie większa niż 600 g Wymiary aparatu (bez przewodu zasilającego i adaptera do sond) nie większe niż: 200 x 60 mm (wysokość x średnica) | TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 75 dB | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/Podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |