Załącznik nr 3

............................................................

............................................................

(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy)

OPIS  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH  SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Marka: …………………..

Model:  …………………..

Rok produkcji:  …………………..

| Lp. | Minimalne wymagania zamawiającego | Dane potwierdzające spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bezpieczeństwo | a) poduszki powietrzne zabezpieczające minimum kierowcę, b) przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości dla co najmniej 1 osoby (kierowcy), c) system zapobiegania blokowaniu kół ABS, d) system wspomagania nagłego hamowania lub równoważny, e) zagłówki przednie z regulacją wysokości, f) ścianka działowa oddzielająca kabinę pasażerską od ładunkowej, | TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* |
| 2. | Układ napędowy | a) rodzaj napędu – napęd na przednią oś, b) min. pojemność silnika – 1900 cm3, c) min. moc silnika – 95 kW, d) skrzynia biegów – manualna | TAK / NIE* .................... cm3 .................... kW TAK / NIE* |
| 3. | Dane eksploatacyjne | a) rodzaj paliwa – olej napędowy, b) dopuszczalne zużycie energii (cykl mieszany) – do 3,2 MJ/km, c) dopuszczalna emisja dwutlenku węgla (cykl mieszany) – do 230 g/km, d) dopuszczalna emisja spalin (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) – Euro 6 | TAK / NIE* .................... MJ/km .................... g/km TAK / NIE* |
| 4. | Wymiary i nadwozie | a) szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – min. 1900 mm, b) długość całkowita samochodu – min. 5000 mm, c) wysokość samochodu – min. 1900 mm, d) szerokość pomiędzy nadkolami – min. 1200 mm, e) rozstaw osi – min. 3200 mm, f) wysokość przestrzeni ładunkowej – min. 1300 mm, g) przewóz ładunków o masie co najmniej 980 kg (łącznie z pasażerami), h) ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą – 3, i) kolor nadwozia – dowolny, j) nadwozie ciężarowe z pojedynczą kabiną pasażerską, k) dodatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu l) drzwi tylne dwuskrzydłowe i boczne (przesuwne), ł) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu | .................... mm .................... mm .................... mm .................... mm .................... mm .................... mm ..................... kg ................. miejsc dowolny TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* |
| 5. | Wyposażenie samochodu | a) immobiliser, b) centralny zamek sterowany pilotem, c) komputer pokładowy, d) radioodtwarzacz z minimum 2 głośnikami, e) alarm antywłamaniowy, f) wspomaganie układu kierowniczego, g) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, h) regulacja wysokości fotela kierowcy, i) klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym, j) hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie całkowitej (z załadunkiem) do 1500 kg, k) uchwyty mocujące w podłodze części ładunkowej – 4 szt., l) gniazdo 12V, ł) pełnowymiarowe koło zapasowe, m) belka oświetleniowa z napisem ,,SŁUŻBA DROGOWA” umocowana na dachu n) tapicerka siedzeń – ciemna, materiałowa, o) komplet dywaników gumowych, p) apteczka, r) trójkąt ostrzegawczy, s) gaśnica | TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK/NIE* ….głośników TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* TAK / NIE* |

* –niepotrzebne skreślić.

.................................................................................

(należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

podpisem zaufanym / podpisem osobistym przez      
                                                                                 wykonawcę lub pełnomocnika)