Część 3

Przedmiot  zamówienia:  STOLIK  ZABIEGOWY  /OPATRUNKOWY/  - SZT. 1

Producent: ………………………………………………………..

Nazwa-model/typ…………………………………………………

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2018r.)

| L.p. | WARUNKI TECHNICZNE | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Stolik z blatem prostym i półką prostą – montowanymi na stałe. | TAK |  |
| 3. | Odległość między blatami - 445 mm | TAK |  |
| 4. | Wymiary blatu: 750 mm x 650 mm | TAK |  |
| 5. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK |  |
| 6. | Wyrób na kółkach fi 100 mm | TAK |  |
| 7. | Dwa kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 8. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK |  |
| 9. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne: dł.865 mm, szer. 720 mm, wys. 880mm | TAK |  |
| 11 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie  traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia.

Data……………………….

Podpis……………………..