Zamawiający: 	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Nazwa zadania: 	Wymiana obmurowanego pionu kanalizacyjnego

Obiekt: 		Dom Studencki DS-IV, al. 29 Listopada 48b, 31-425 Kraków

Kraków, dnia 21.03.2022 r.                Sporządził:  Stanisław Łuczyński

OPIS TECHNICZNY

- Opis budynku

Budynek DS.-IV zlokalizowany jest na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al.29 Listopada w Krakowie.

Budynek jest budynkiem jedenastokondygnacyjnym z podpiwniczeniem, wybudowanym w latach 70-tych ub. wieku. Konstrukcja budynku prefabrykowana w systemie WK-70, z dachem płaskim pokrytym papą.

Stropy z płyt kanałowych.

- Zakres planowanego zadania

Planuje się wymianę istniejącego, obmurowanego pionu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego wewnątrz budynku, na korytarzach poszczególnych kondygnacji.

- Zakres prac

- Wykonanie zabezpieczeń posadzek gresowych na wszystkich kondygnacjach budynku.

- Demontaż obudowy pionu wykonanego z cegły.

- Demontaż rurociągu z rur żeliwnych fi 150 mm

- Montaż pionu z rur PP fi 160 mm o połączeniach wciskowych

- Montaż czyszczaka PP fi 160 mm

- Wykonanie podejścia kanalizacyjnego rury PP fi 160 do istniejącego wpustu dachowego

- Wykonanie podejścia i wpięcia rury PP fi 160 mm do istniejącego poziomu kanalizacyjnego

- Przejście rurociągu przez ścianę z betonu żwirowego, z uszczelnieniem przejścia.

- Wykonanie obudowy pionu ścianką z cegły gr. 12 cm

- Otynkowanie obudowy

- Pomalowanie obudowy

- Wykonanie lamperii z tynku marmolit

- Uzupełnienie posadzek gresowych

- Uzupełnienie cokolika z płytek gresowych

Uwaga: Prace do wykonania w czynnym domu studenckim z zachowaniem wszystkich rygorów z pracą w obiektach mieszkalnych (utrzymywanie porządku i ograniczenie hałasu).