Załącznik nr 1a – Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka szpitalne | Szt/23 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżka szpitalne | Szt/26 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| Łóżka szpitalne sztuk 23 |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka podpierająca leże gwarantująca stabilność leża | Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża – 10 pkt Mniej punktów podparcia -0 pkt |  |
|  | Długość całkowita: 2200 mm +/- 50 mm Szerokość całkowita 1000 mm, +/- 30 mm Szerokość leża 900mm +/- 30 mm | PODAĆ Szerokość całkowita łóżka poniżej 100cm – 10 pkt Powyżej -0 pkt Leże minimum 900mm – 10pkt Mniejsze- 0 pkt |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Tak. podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa typu polipropylen odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania CPR. | TAK Panele z wytłoczoną informacją kierunku montażu – 10 pkt Brak informacji-0 pkt Dźwignia funkcji CPR umiejscowiona po obu stronach łóżka w górnej części segmentu plecowego – 10pkt, inne miejsce – 0 pkt |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | TAK |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. Przewodowego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. | TAK PODAĆ, Oznaczenia 3 kolorami w celu intuicyjnej obsługi Tak – 10pkt Nie – 0pkt Dodatkowy pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) – 10 pkt, bez wyświetlacza LCD – 0 pkt Sterowanie dla personelu - panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję – 10 pkt, brak 0 pkt Możliwość położeniu segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. - 10 pkt, brak 0 pkt |  |
|  | Elektryczne regulacje: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320-370 mm do 730-910 mm +/- 30 mm. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 30) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 30) | TAK PODAĆ Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża – 10 pkt, brak 0 pkt Regulacja segmentu uda 0-40° – 0 pkt >40° – 10 pkt |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii. | TAK PODAĆ Diodowy wskaźnik – 10 pkt, brak – 0 pkt |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko wyposażone w barierki tworzywowe, zabezpieczające min w ¾ długości opuszczane ruchem kulistym zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. | TAK PODAĆ Możliwością powieszenia drenażu lub woreczków urologicznych na barierkach bocznych – 10 pkt, brak – 0 pkt Podnoszenie i opuszczanie barierek dokonywane jedną ręką wspomagane pneumatycznie – 10 pkt, brak – 0 pkt |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | TAK PODAĆ Półka wysuwana na prowadnicach teleskopowych – 10 pkt, rolkowe, ślizgowe – 0 pkt |  |
|  | Przedłużenie leża minimum o 15 cm | TAK podać Przedłużenie więcej niż 20cm – 10 pkt Mniej – 0 pkt Przedłużenie leża realizowane za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych – 5 pkt Inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
|  | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w podwójne 4 koła o średnicy minimum 125-150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 250 kg. | TAK System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia – 5 pkt, brak – 0 pkt |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: Materac łóżkowy Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 14-15cm gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) | TAK |  |
| Szafka przyłóżkowa |
|  | Szafka przyłóżkowa składająca się z 2 szuflad na prowadnicach rolowych. Pod szufladami półka do odkładania np. obuwia, pantofli. Fronty szuflad wykonane z płyty HPL lub blachy lakierowanej proszkowo. Górna szuflada wyposażona w wkład tworzywowy z podziałkami Dolna szuflada wyposażona w wkład tworzywowy z podziałkami na butelki z wodą. Wymiary szafki: - wysokość - 910 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 40mm) - głębokość - 470 mm (± 40mm) Szafka wyposażona w blat boczny do podawania posiłków. Blat główny szafki oraz blat boczny wykonany z tworzywa typu HPL o gr min. 6mm. Oba blaty zaopatrzone w ograniczniki zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów. Blat boczny regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą | TAK PODAĆ Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych – 5 pkt – inne rozwiązanie 0 pkt szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady – 5 pkt, brak – 0 pkt Szafka z możliwością przekładania blatu bocznego bez użycia narzędzi – 5 pkt, brak 0 pkt Blat boczny wyposażony w piąte koło dla lepszej stabilności – 5 pkt, brak – 0 pkt Pokrętło blokady kół wbudowane w korpus szafki, na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym – 5 pkt, brak 0 pkt |  |
| Łózka szpitalne sztuk 26 |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (± 80 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża 870x2000 mm) (+/-30mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża min. 15 cm | TAK PODAĆ Przedłużenie większe niż 20 cm – 5pkt, mniejsze – 0pkt |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących/zbliżona do pantografu. Leże podparte w minimum 8 pkt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem | TAK PODAĆ |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK PODAĆ Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli – 10pkt. Brak informacji-0 pkt |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 10°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-16° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-16° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK PODAĆ kąt przechyłu Trend. i anty-Trend. ≧15° - 10 pkt, Pozostałe -0pkt Regulacja segmentu uda 0-40° – 0 pkt >40° – 10 pkt |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350-380 mm do 750-810 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie 25-30 sekund | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym. | TAK PODAĆ Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym/działającym trybie – 10 PKT Brak- 0 pkt Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR – 10 pkt Brak-0 pkt |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Funkcja autoregresji segmentu pleców niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. Zamawiający dopuszcza również szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. | TAK PODAĆ |  |
|  | Barierka lakierowana proszkowo, składane poniżej linii materaca, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 30-40 mm, składana wzdłuż ramy leża za pomocą przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK Pod barierką krążek odbojowy – 10 pkt, brak krążka – 0 pkt |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac. 4-6szt uchwytów. | TAK Uchwyty tworzywowe zapobiegające powstawaniu urazów kończyn – 10 pkt, metalowe -0 pkt |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy 125 - 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK PODAĆ Bezpieczne obciążenie robocze ≧ 250kg – 5 pkt Mniejsze- 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów lub wklejek kolorystycznych na szczytach min. 10 kolorów | TAK PODAĆ |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Wieszak kroplówki Materac łóżkowy Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 14-15cm gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (± 80 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża 870x2000 mm) (+/-30mm) | TAK PODAĆ |  |
| Szafka przyłóżkowa |
|  | Szafka przyłóżkowa składająca się z 2 szuflad na prowadnicach rolowych. Pod szufladami półka do odkładania np. obuwia, pantofli. Fronty szuflad wykonane z płyty HPL lub blachy lakierowanej proszkowo. Górna szuflada wyposażona w wkład tworzywowy z podziałkami Dolna szuflada wyposażona w wkład tworzywowy z podziałkami na butelki z wodą. Wymiary szafki: - wysokość - 910 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 40mm) - głębokość - 470 mm (± 40mm) Szafka wyposażona w blat boczny do podawania posiłków. Blat główny szafki oraz blat boczny wykonany z tworzywa typu HPL o gr min. 6mm. Oba blaty zaopatrzone w ograniczniki zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów. Blat boczny regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą | TAK PODAĆ Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych – 5 pkt – inne rozwiązanie 0 pkt szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady – 5 pkt, brak – 0 pkt Szafka z możliwością przekładania blatu bocznego bez użycia narzędzi – 5 pkt, brak 0 pkt Blat boczny wyposażony w piąte koło dla lepszej stabilności – 5 pkt, brak – 0 pkt Pokrętło blokady kół wbudowane w korpus szafki, na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym – 5 pkt, brak 0 pkt |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy