Załącznik Nr 3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-28/23

(poprawiony i ujednolicony po odpowiedziach z 08.04.2024 r. na zapytania do SWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO 
I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C W ILOŚCI 2 SZT.”

Ambulans furgon typ C – 2 szt.

Pojazd niekompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:……………………………………………..…………………………........................

Rok produkcji min. 2023 r.: (podać) ……..………….……

Nazwa i adres producenta:.............................................................................................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………………..…………………………….…….….…..

Rok produkcji min. 2023 r.: (podać) ……………….……

Nazwa i adres producenta:............................…………………………………………………………………………………………..…….…………………..

| Lp. | Wymagane warunki (parametry techniczno-użytkowe) | warunek graniczny i parametry oceniane | (Opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę parametry TAK, Tak/podać (opisać, określić), TAK lub NIE (udzielić odpowiedzi odpowiednio do dyspozycji z kolumny nr 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE | ------ | ----------------------------------------------- |
| 1 | Pojazd niekompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym (bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy) | Tak/Podać |  |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Podłoga ze sklejki wodoodpornej dodatkowo izolowana materiałem izolacyjnym posiadającym współczynnik przenikalności cieplnej nie gorszy jak materiał izolujący ściany i sufit (podać typ materiału izolacyjnego i jego grubość)- parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | DMC powyżej 3,5 t | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. Półka po stronie kierowcy wyposażona w min. 1 szt. gniazdo USB i 1 szt. gniazdo 12V. | Tak/Podać |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki i regulowane oparcia oraz przesuw wzdłużny. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt wraz ze stacją dokującą ZEBRA XPLORE XDIM G TP z adapterem do zapalniczki do ładowania tabletu Zebra L10 XLATE z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji kokpitu i podłogi w kabinie kierowcy. | Tak |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | Tak |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze żółtym | Tak |  |
| 2 | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | Tak |  |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m | Tak/Podać |  |
| 4 | Długość przedziału medycznego min. 3,20 m | Tak/Podać |  |
| 5 | Szerokość przedziału medycznego min.1,75 m | Tak/Podać |  |
| 6 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min. 1,80 m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach. | Tak/Podać |  |
| 7 | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, | Tak |  |
| 8 | Drzwi boczne prawe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (ocena dotyczy elektrycznego systemu wspomagania; podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy | Tak |  |
| 10 | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | Tak |  |
| 11 | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi z oknem zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną | Tak |  |
| 12 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | Tak |  |
| 13 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby | Tak |  |
| 14 | Drzwi boczne lewe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (ocena dotyczy elektrycznego systemu wspomagania; podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 15 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, wyposażenia technicznego (łom, łopata). | Tak |  |
| 16 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera | Tak |  |
| 17 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | Tak |  |
| 18 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem | Tak |  |
| 19 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | Tak |  |
| 20 | Światła boczne pozycyjne | Tak |  |
| 21 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | Tak |  |
| 22 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. | Tak |  |
| 23 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego | Tak |  |
| 24 | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 25 | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów | Tak |  |
| 26 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | Tak/Podać |  |
| 27 | Parametryzowany moduł specjalny pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp. do którego muszą być podłączone urządzenia elektryczne zabudowy specjalnej (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) | Tak/Podać |  |
| 28 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. | Tak |  |
| 29 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel wyposażony w przełączniki typu micro switch sterujący następującymi funkcjami (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym): -sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) -sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów -sterowanie sygnalizacja uprzywilejowaną -sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, -sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnego od pracy silnika -sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V | Tak |  |
| 30 | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7 l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. | Tak/Podać |  |  |  |
| 31 | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia | Tak |  |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- |  |  |  |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail lub równoważny, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | Tak |  |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 1900 cm³ | Tak/Podać |  |  |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 140 KW | Tak/Podać |  |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 400 Nm | Tak/Podać |  |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI | Tak/Podać |  |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni półautomatycznej i zautomatyzowanej) | Tak |  |  |  |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny | Tak/Podać |  |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | Tak |  |  |  |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | Tak/Podać |  |  |  |
| 3 | Elektroniczny korektor siły hamowania | Tak |  |  |  |
| 4 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | Tak |  |  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, | Tak |  |  |  |
| 6 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, | Tak/Podać |  |  |  |
| 7 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR | Tak |  |  |  |
| 8 | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny. | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 9 | Asystent wspomagania ruszania pod górę | Tak |  |  |  |
| 10 | Czujnik deszczu i zmierzchu | Tak |  |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
| 1 | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | Tak |  |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach. | Tak |  |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min. od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| 1a | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | Tak/Podać |  |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | Tak |  |  |  |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. lub równoważną (podać markę i model) | Tak/Podać |  |  |  |
| 4 | Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW. | Tak/Podać |  |  |  |
| 5 | Otwierany szyberdach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 500 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. | Tak/Podać |  |  |  |
| 6 | Klimatyzacja dwuparownikowa i dwusprężarkowa tzn. oddzielna sprężarka i parownik dla kabiny kierowcy i oddzielna sprężarka i parownik dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. | Tak |  |  |  |
| 7 | Dodatkowy fabryczny wodny dogrzewacz niezależny od pracy silnika o mocy min. 5 kW umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego oraz silnika (rozwiązanie fabryczne to znaczy producenta pojazdu bazowego i objęte jego gwarancją – podać kod opcji fabrycznej) | Tak/Podać |  |  |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | Tak/Podać |  |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min. 180 A. | TAK (podać, opisać) 180 Ah - 0 pkt. największa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |  |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | Tak |  |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min. 10 m | Tak/Podać |  |  |  |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | Tak |  |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | Tak |  |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | Tak |  |  |  |
| 8 | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. | Tak |  |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. | Tak |  |  |  |
| 2 | Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlania przedpola za ambulansem. | Tak |  |  |  |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | Tak |  |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. | Tak |  |  |  |
| 5 | Dodatkowe sygnały dźwiękowe pneumatyczne. | Tak |  |  |  |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych. | Tak |  |  |  |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | Tak |  |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.: 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej (do uzgodnienia z Zamawiającym): a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki (do uzgodnienia z Zamawiającym), umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3 | Tak |  |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------- | -------------------------------------------------- |  |  |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789 pkt. 4.5.6 lub normą równoważną oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) 3) halogen zamontowany nad blatem działowej roboczym | Tak/Podać |  |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | -------------- |  |  |  |
| 1 | WYPOSAŻNIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu typu C | Tak |  |  |  |
| 2 | 1) Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (Zamawiający nie dopuszcza wyłożenia blatu tworzywem sztucznym), min. trzy szuflady na trzech poziomach, w jednej z szuflad miejsce i system mocowania drukarki systemu SWD PRM z zasilaniem 12V/230V oraz złączem USB (Zamawiający dopuszcza montaż drukarki w certyfikowanym uchwycie na ścianie działowej nad blatem roboczym), w dwóch szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. (Zamawiający dopuszcza mocowanie drukarki w przedziale medycznym, na specjalnej półce przy ścianie grodziowej pod warunkiem wykazania zgodności z PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3) - dodatkowa szuflada na narkotyki zamykana na klucz, - miejsce na pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi umożliwiający nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. - przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego | Tak |  |  |  |
|  | 2) Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany prawej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. - jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko. - Uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at. - uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, - przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego | Tak |  |  |  |
|  | 3) Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylny/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3. lub normy równoważnej oraz jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |
|  | 4) Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany lewej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, - pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), - system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji . - szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, - nad szafką duży płaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościeralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, - mocowanie urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg zgodne z PN EN 1789 lub równoważną - lodówka sprężarkowa o poj. ok 7 l do transportu leków z możliwością chłodzenia do +4 ºC (+/- 1,5 ºC) z możliwością płynnej regulacji parametrów termicznych i wyświetlaczem aktualnie utrzymanej temperatury, z łatwym dostępem poprzez drzwi wykonane ze stali nierdzewnej otwierane o kąt min. 180 stopni. | Tak/Podać |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie, uchwyt do pompy infuzyjnej Ascor AP14 zgodny z PN EN 1789 lub normą równoważną. | Tak |  |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | Tak |  |  |  |
| 5 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | Tak |  |  |  |
| 6 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | Tak |  |  |  |
| 7 | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny, przechył sterowany elektrycznie o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model). | Tak |  |  |  |
| 8 | Instalacja do podłączenia modułu GPS Teltonica FMC640 w systemie SWD PRM - antena GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - antena GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA - przyłącze elektryczne do modułu GPS Teltonica FMC640 | Tak/Podać |  |  |  |
| 9 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu | Tak |  |  |  |
| 10 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | Tak |  |  |  |
| 11 | Wyposażenie kabiny kierowcy w radiotelefon cyfrowo-analogowy gotowy do użycia (podłączone zasilanie 12 do 16V – z uziemionym minusem) pracujący w paśmie częstotliwości VHF (136-174 MHz) z regulowaną mocą wyjściową w.cz. 1W-25W o poniższych parametrach technicznych: a) złącze akcesoriów zgodne ze standardami USB, b) głośnik w panelu czołowym, c) czytelny dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny z ikonami, d) minimum 4 programowalne przyciski dla dogodnej i szybkiej obsługi wybranych funkcji, e) kompaktowy mikrofon wyposażony w podświetlaną klawiaturę, f) liczba kanałów pracy 160 lub większa, g) funkcje dodatkowe: -zdalny monitoring, -możliwość nadania adresu IP, -dezaktywacja radiotelefonu, -wywołanie sieciowe, -wysyłanie SMS, -praca skaningu w trybie analogowym i cyfrowym, -zdalne sprawdzenie radiotelefonu. Radiotelefon musi być zainstalowany w kabinie kierowcy (podłączone zasilanie 12V). | Tak |  |  |  |
| 12 | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz b) impedancja wejścia 50 Ohm c) współczynnik fali stojącej 1,6 d) charakterystyka promieniowania dookólna | Tak |  |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------------- |  |  |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | Tak |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. | Tak |  |  |  |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie | Tak |  |  |  |
| 4 | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | Tak |  |  |  |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | Tak |  |  |  |
| 6 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | Tak |  |  |  |
| 7 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
| 8 | Czujniki ciśnienia w oponach. | Tak |  |  |  |
| 9 | Intercom umożliwiający komunikację kabiny kierowcy z przedziałem medycznym | Tak |  |  |  |
| 10 | Uchwyt do montażu defibrylatora Lifepack 15, uchwyt do montażu respiratora Medumat Standard 2, uchwyt do jednostrzykawkowej pompy infuzyjnej, uchwyt do ssaka akumulatorowego Accuvac Lite. | Tak |  |  |  |
| 11 | System monitoringu wizyjnego oparty na dwóch zewnętrznych kamerach z przodu i z tyłu pojazdu, dodatkowo kamera w przedziale medycznym. Rejestracja cyfrowa utrwalająca materiał filmowy z kamer przez okres min. jednego tygodnia. | Tak |  |  |  |
| 12 | Fabryczny system multimedialny z ekranem min. (7 cali) i zintegrowaną nawigacją z możliwością obsługi z kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu systemu Android Auto, Apple CarPlay lub interfejs Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy (objęty gwarancją pojazdu bazowego) | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 13 | Pakiet parkowania z kamerą 360° z asystentem parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem(objęty gwarancją pojazdu bazowego) | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| XIV. | GWARANCJA | -------------- |  |  |  |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km | Tak (podać - określić liczbę miesięcy) |  |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące | Tak (podać - określić liczbę miesięcy) |  |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy | Tak (podać - określić liczbę miesięcy) |  |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące | Tak (podać - określić liczbę miesięcy) |  |  |  |
| 5. | Podać adres najbliższego serwisu gwarancyjnego pojazdu bazowego oferowanej marki ambulansu | Podać - określić |  |  |  |
| 6. | Podać adres najbliższego serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej oferowanego ambulansu. | Podać - określić |  |  |  |
| XVI | DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |
| 1 | Czas dostarczenia do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego o parametrach równoważnych, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie przekraczał 5 dni - parametr dodatkowo punktowany. W przypadku przekroczenia zaproponowanego okresu: kara umowna za zwłokę w dostarczeniu ambulansu zastępczego określona we wzorze umowy do SWZ. | TAK (podać liczbę godzin) Zasady punktacji: do 12 h – 10 pkt od 13h - 24 h – 5 pkt 25h - 48 h – 0 pkt |  |  |  |
| 2 | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze tj. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym jak 48 godziny od zgłoszenia - parametr dodatkowo punktowany. W przypadku przekroczenia zaproponowanego okresu: kara umowna za zwłokę określona we wzorze umowy do SWZ. | TAK (podać liczbę godzin) Zasady punktacji: 48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 10 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |  |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSÓW

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) | warunek graniczny i parametry oceniane | Oferowane przez Wykonawcę parametry TAK, Tak/podać (opisać, określić), TAK lub NIE (odpowiednio do dyspozycji z kolumny nr 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | NOSZE – szt. 1 (podać nazwę producenta, typ/model, rok produkcji nie starszy niż 2023) | TAK |  |
| 1. | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | Tak |  |
| 2. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | Tak |  |
| 3. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | Tak |  |
| 4. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. | Tak |  |
| 5. | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | Tak |  |
| 6. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | Tak |  |
| 7. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. | Tak |  |
| 8. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | Tak |  |
| 9. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | Tak |  |
| 10. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. | Tak |  |
| 11. | Obciążenie dopuszczalne min. 200 kg (podać) | Tak |  |
| 12. | Obciążenie dopuszczalne min. 200 kg (podać) | Tak |  |
| 13 | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 14a | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 14b | Montaż i instalacja wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty | Tak |  |
| 14c | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać, określić |  |
| 14d | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
| 14e | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 14f | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 14g | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  |
| II. | Transporter noszy (podać nazwę producenta, typ/model, rok produkcji nie starszy niż 2023) | TAK |  |
| 1. | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/ wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | Tak |  |
| 2. | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. | Tak |  |
| 3. | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. | Tak |  |
| 4. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | Tak |  |
| 5. | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | Tak |  |
| 6. | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. | Tak |  |
| 7. | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. | Tak |  |
| 8. | Cztery główne uchwyty transportera | Tak |  |
| 9. | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | Tak |  |
| 10. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. | Tak |  |
| 11. | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | Tak |  |
| 12. | Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg. | Tak, podać |  |
| 13. | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną, o ile Wykonawca dysponuje odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022 r. oraz rozporządzeniem PE i Rady 2017/745 z 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | Tak |  |
| 14 | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 15a | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15b | Montaż i instalacja wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty | Tak |  |
| 15c | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać, określić |  |
| 15d | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
| 15e | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 15f | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 15g | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  |
| III. | Krzesełko kardiologiczne (podać nazwę producenta, typ/model, rok produkcji nie starszy niż 2023) | TAK |  |
| 1 | - 4 koła w tym 2 skrętne, - hamulce na kołach tylnych - możliwość złożenia do transportu w ambulansie, - wysuwane i blokowane rączki przednie w min. 3 zakresach, - wysuwany i blokowany uchwyt ramy oparcia w min. 3 zakresach, - udźwig min. 220 kg , - podpórka pod stopy pacjenta rozkładana - 4 pasy poprzeczne + stabilizator głowy, - dodatkowe rączki tylne blokowane po rozłożeniu, - waga krzesełka max. 15 kg - system płozowy ułatwiający sprowadzanie pacjenta po schodach - krzesełko zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1865 lub równoważną | Tak |  |
| 2 | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 3a | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 3b | Montaż i instalacja wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty | Tak |  |
| 3c | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać, określić |  |
| 3d | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
| 3e | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 3f | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 3g | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  |
| IV. | Videolaryngoskop (podać nazwę producenta, typ/model, rok prod. nie starszy niż 2023) | TAK |  |
| 1 | a) Videolaryngoskop z możliwością stosowania tradycyjnej metody intubacji. - dedykowana bateria z czasem pracy min. 230 minut będąca częścią rękojeści - rękojeść i obudowa ogumowana, preferowany kolor kontrastowy (pomarańczowy, czerwony, zielony, żółty) - wysoka wodoszczelność – klasa odporności IPx7 - możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych Macintosh w rozmiarach min. 2-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu - możliwość zastosowania łyżki/nakładki jednorazowej Macintosh do trudnej intubacji z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu - rdzeń urządzenia, wykonany ze stopów metali, zakończony kamerą i źródłem światła o wysokim natężeniu - monitor LCD uwidaczniający drogi oddechowe o przekątnej min. 2,5” - możliwość regulacji monitora pod kątem min. 45ᵒ - waga urządzenia do 200 g W zestawie min. : - videolaryngoskop (rękojeść), bateria szt.2, - sterylne nakładki/łyżki intubacyjne Macintosh: rozmiar 2 dla pacjentów o wadze ≥ 4.5 kg szt. 10, rozmiar 3 szt. 10, rozmiar 4 szt. 10, rozmiar do trudnej intubacji szt. 10. lub b) videlaryngoskop o parametrach podanych poniżej? - Wbudowana w monitor dedykowana bateria z czasem pracy do 210 minut, - Pamięć wewnętrzna 32GB pozwalająca na zapis do 400 000 zdjęć lub 16 godzin filmów, - Przeźroczyste rękojeści zintegrowane z łyżkami typu Macintosh, jednorazowe (jedno-pacjentowe), sterylne, osłaniające wielorazowy tor wizyjny, umożliwiające minimalizację dezynfekcji i ograniczenie ryzyka zakażeń krzyżowych, - Wodoszczelność: ekran IPx3, tor wizyjny/rękojeść IPx7, - Możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych w rozmiarach 0-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu, - Wszystkie łyżki nakładki jednorazowe o wąskim profilu ułatwiającym trudne intubacje pacjentów w każdym wieku. - Dotykowy monitor LCD o przekątnej 3”, rozdzielczość HD 720 x 480 px, z możliwością bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WiFI, - Regulacja monitora: przód-tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatyczne obracanie obrazu, - Waga urządzenia: 250 gram (158 gram monitor + 92 gramy tor wizyjny) - Uniwersalne złącze USB-C do ładowania urządzenia oraz kopiowania danych na komputer, - Temperatura barwowa światła 5500 – 6500 K, - Automatyczne wyłączenie po 10 minutach braku aktywności. W zestawie: -wideolaryngoskop z wbudowaną baterią wewnętrzną, tor wizyjny, -sterylne łyżki Macintosh rozm. 2, 3, 4 (po 10 szt.). Odpowiedź z 08.04.2024r. na zapytanie do SWZ. | Tak Tak |  |
| 2 | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 3a | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 3b | Montaż i instalacja wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty | Tak |  |
| 3c | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać, określić |  |
| 3d | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
| 3e | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 3f | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 3g | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  |
| V. | System do dekontaminacji przedziału medycznego (podać nazwę producenta, typ/model, rok produkcji nie starszy niż 2023) | TAK |  |
| 1 | Bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu. Urządzenie działające bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego. Możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia. | Tak |  |
| 2 | Niszczenie patogenów odbywające się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych oraz niewielkich i bezpiecznych w dawce cząsteczek ozonu. | Tak |  |
| 3 | Urządzenie wykorzystujące: promieniowanie bakteriobójcze (UVC), fotoutlenianie katalityczne (nanocząsteczki tlenku tytanu), jony nadtlenkowe, cząsteczki ozonu w niskich stężeniach. | Tak |  |
| 4 | Technologia zastosowana w urządzeniu zapewniające dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. | Tak |  |
| 5 | Urządzenia działające tak, aby po max. 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano min. 90% redukcji bakterii i 90% redukcji standardowego surogatu wirusa. | Tak |  |
| 6 | Urządzenie skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS‐2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS‐CoV‐2. Urządzenie skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszących się drogą kropelkową. | Tak |  |
| 7 | Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 8a | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 8b | Montaż i instalacja wraz ze szkoleniem personelu w cenie oferty | Tak |  |
| 8c | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać, określić |  |
| 8d | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
| 8e | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 8f | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK, podać |  |
| 8g | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych) |  |

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Niedołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..				                                                                                                       …………………………………

data				                                                                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)