Załącznik nr 11.7

Formularz parametrów oferowanych Część 7–  Treningowy sprzęt zabezpieczający pacjenta

(dołączyć do oferty)

| l.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Treningowy sprzęt zabezpieczający pacjenta |
|  | Deska ortopedyczna – 2 sztuki. Deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy wyposażona w 4 sztuki kompletnych pasów do stabilizacji pacjenta mocowanych obrotowo. Wezgłowie wykonane z materiałów zmywalnych odporne na środki dezynfekcyjne z możliwością mocowania do deski ortopedycznej gwarantujące stabilne położenie. Zestaw klocków (poduszek) z materiałów zmywalnych odpornych na środki dezynfekcyjne do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego. Odległość uchwytów noszy od podłoża gwarantujące bezpieczny chwyt bez konieczności przechylania deski. Norma EN 1865-1:2010 Gwarancja min. 24 miesiące Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim) |  |
|  | Kamizelka unieruchamiająca – 2 sztuki Kamizelka przylegająca do ciała ale jednocześnie zapewniająca swobodny dostęp do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja). Regulowane pasy mocujące umożliwiają zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych. Min. 3 pasy dla stabilizacji tułowia, 2 pasy nogi Zestaw zawierający: kamizelkę, poduszkę wypełniającą anatomiczne krzywizny ciała, pasy stabilizujące głowę i pokrowiec. Gwarancja min. 24 miesiące Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim) |  |
|  | Materac próżniowy – 2 sztuki Wymiary min 200cm x 90cm 8 uchwytów do przenoszenia, min 4 pasy spinające Materiał: Cechy materiału – odporny na przetarcia Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji środkami zawierającymi alkohol W komplecie pompka próżniowa umożliwiająca odsysanie i wtłaczanie powietrza do materaca Dedykowana torba na zestaw (materac, pasy, pompka z akcesoriami) Gwarancja 24 miesiące Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim) |  |
|  | Nosze podbierakowe – 2 sztuki Wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny dezynfekcyjne wysokiej jakości aluminium Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem Nosze wyposażone w ergonomiczne uchwyty zdystansowane od podłoża znajdujące się na obwodzie służące do przenoszenia pacjenta. Regulacja umożliwiająca osiągnięcie długości noszy do min. 200 cm Szerokość min. 42 cm Długość po złożeniu max. 125 cm Waga do 13 kg. Nośność min. 165 kg Możliwość mocowania na ścianie ambulansu Wyposażone w pasy bezpieczeństwa (min. 3 sztuki) Gwarancja 24 miesiące Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim) |  |
|  | Komplet szyn unieruchamiających – 2 komplety Szyny unieruchamiające o konstrukcji stalowych prętów w formie drabinkowej, Komplet zawierający szyny o wymiarach: 1200 x 120 mm 1 szt., 1000 x 100 mm 1 szt., 900 x 120 mm 1 szt., 250 x 50 mm 1 szt.. |  |

*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.

..........................................

Podpis