Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 359/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Chromatograf gazowy z detektorem MS

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Chromatograf gazowy z detektorem MS Chromatograf gazowy kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego, powtarzalność czasu retencji nie gorsza niż: <0,0006 min powtarzalność pola powierzchni piku nie gorsza niż: <0,5% RSD, zakres temperatur pieca od +4(C powyżej temperatury otoczenia do 450(C szybkość chłodzenia pieca od 450(C do 50(C nie więcej niż 3,5 min możliwość zastosowania co najmniej 20 narostów temperaturowych programowalny zakres szybkości zmiany temperatury w piecu co najmniej do 250⁰C/min dozownik typu „split/splitless” sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 450⁰C, możliwość ustawienia maksymalnego podziału do nie mniej niż 9000:1, przynajmniej 7 stopni programowania ciśnienia możliwość ustawienia ciśnienia w zakresie nie mniej niż do 970 kPa system automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami AFC i APC o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 psi system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności zapowietrzania próżni spektrometru mas automatyczny podajnik próbek ciekłych taca na co najmniej 150 fiolek objętość nastrzyku: 0,1 do 200ul zależnie od użytej strzykawki możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 0,5ul do 250ul podajnik próbek ciekłych z możliwością rozbudowy o drugą wieżą nastrzykową pozwalającą na jednoczesny nastrzyk do dwóch dozowników Tandemowy spektrometr mas (MS/MS) dwa kwadrupolowe analizatory mas z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami EI zakres skanowania co najmniej w zakresie od 10 do 1090 m/z regulacja temperatury źródła jonów w zakresie co najmniej od 140(C do 300(C regulacja temperatury linii transferowej w zakresie co najmniej od 50(C do 350(C możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie co najmniej 10 – 200eV detektor wyposażony w ultraszybką celę kolizyjną programowanie energii kolizyjnej w celi w zakresie co najmniej 0 – 60eV fizyczna szybkość skanowania nie mniej niż 20 000 amu/sek maksymalna prędkość pracy w trybie MRM > 800 przejść/sekundę czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N ≥ 1500 (dla 1pg OFN), tryb MRM S/N ≥ 8000 (dla 100fg OFN) zakres dynamiczny detektora co najmniej 8 x 106 wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 360 L/s dla He oraz pompa wstępna rotacyjna o wydajności co najmniej 30 L/minutę (60Hz) maksymalny przepływ przez kolumnę nie mniej niż 10 ml/min oprogramowanie w języku angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym możliwość automatycznego tworzenia metody MRM, SIM, SCAN, SCAN/MRM, SCAN/SIM w oparciu o własną bazę danych program pomocniczy pozwalający na pełną automatyczną optymalizację parametrów metody MRM w mieszaninach wieloskładnikowych (optymalnych przejść MRM oraz energii kolizji) współpraca GC MS/MS z komputerem poprzez łącze USB biblioteka widm NIST zestaw komputerowy składający się z monitora LCD co najmniej 21’’, drukarki laserowej oraz pakietu MS Office zestaw podstawowych akcesoriów instalacyjnych i eksploatacyjnych: strzykawka 10ul (1szt.), uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (1op.), wkładki szklane do dozownika split/splitless (2szt.) z O-ringami (5szt.) i ferulami do kolumn kapilarnych (10szt.), zestaw do czyszczenia źródła jonów, fiolki 2ml z nakrętkami (100szt.), kolumna kapilarna o długości 30m i średnicy 0,25mm dostosowana do analiz z użyciem spektrometru mas. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. FTIR (spektrofotometr podczerwieni).

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | FTIR (spektrofotometr podczerwieni) Spektrofotometr podczerwieni z oprogramowaniem (1 sztuka): stosunek sygnału do szumu co najmniej S/N = 30 000:1 (dla rozdzielczości 4 cm-1, 1 min. zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak) okienko komory pomiarowej z wysoko-przepuszczalnego KBr rozdzielczość nie gorsza niż: 0,9 cm-1 dostępne rozdzielczości do wyboru: 0,9; 2; 4; 8; 16 cm-1 zakres co najmniej: 7800 – 350 cm-1 dynamiczny interferometr Michelsona 30° (60°) ze zwierciadłem poruszanym elastycznym złączem mechanicznym i automatycznie ustawiany uszczelniona optyka, dzielnik wiązki Ge/KBr, zabezpieczona przed wilgocią okienko z KBr oddzielające komorę interferometru od komory próbek laser półprzewodnikowy precyzja liczby falowej nie gorsza niż 0,0005 cm-1 (przy 2000 cm-1) dokładność liczby falowej nie gorsza niż 0,1 cm-1 opcjonalnie możliwość pomiarów zewnętrznych długoletnie ceramiczne źródło promieniowania detektor DLATGS z kontrolą temperatury bez konieczności chłodzenia możliwość wbudowania w komorę interferometru automatycznego osuszacza – polimerowej membrany usuwającej elektrolitycznie wodę z wnętrza komory interferometru, eliminującej konieczność użycia wkładów osuszających automatyczne ustawianie i ogniskowanie próbka wzorca polistyrenowego automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, przystawek ATR i innych komora pomiarowa w wymiarach minimalnych: 20 cm x 14 cm x 10 cm (szerokość x głębokość x wysokość) wymiary nie większe niż: 39 cm x 25 cm x 21 cm (szerokość x głębokość x wysokość) ciężar nie większy niż 8,5 kg zużycie prądu podczas pracy – nie większe niż 75 W Oprogramowanie do sterowania przyrządem, walidacji, zbierania i opracowywania danych: tryby pracy: postrun – tryb pracy do przetwarzania danych, pomiarowy, ilościowy, fotometryczny wbudowane funkcje diagnostyki aparatu (przy inicjalizacji sprawdzane są systemy elektryczny, sygnałowy oraz optyczny), funkcja ciągłego monitorowania rodzaju dzielnika wiązki, źródła światła, lasera, warunków wilgotności i informacji odnośnie akcesoriów rozpoznanych przy starcie licznik godzin pracy źródła ceramicznego, lasera i informacja o czasie pozostałym do następnego przeglądu serwisowego uśrednianie widm wszystkie zdarzenia diagnostyczne zapisywane w oddzielnym pliku z dokładną godziną oraz datą (log file) wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych, wykrywanie pików, korekcję zerowej linii bazowej, trzypunktową korekcję linii bazowej, wielopunktową korekcję linii bazowej, wygładzanie, różniczkowanie i wiele innych przekształceń matematycznych wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig, korekcję widm ATR, przekształcenia fourierowskie FFT, całkowanie, zmiana absorbancji na transmitancję i odwrotnie, poszukiwanie widma, zamiana skali w cm-1 na nm i odwrotnie zapisywanie danych w formatach JCAMP-DX, ASCII, CSV tworzenie raportów własnych lub na postawie istniejących wzorców zawartych w oprogramowaniu zgodne z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM zgodne z GLP/GMP zawierające standardowo bazę/biblitekę widma z co najmniej 2000 widm związków organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń itp. umożliwiające przeszukiwanie i tworzenie własnych bibliotek moduł oprogramowania posiadający 23 gotowe procedury pomiarowe wskazujące każdy krok analizy Przystawka ATR, fabrycznie nowa: Zakres spektralny co najmniej 7800-350 cm-1 Kryształ – diament Kąt padania - 45° Maksymalne ciśnienie nacisk nie mniejsze niż 10000 psi (ok. 689,47 Ba) wysoka odporność na zarysowania średnica co najmniej 1,8 mm płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej Przystawka do pomiarów dyfuzyjnych DRS: kompletna przystawka do pomiaru próbek metodą Diffuse Reflectance Spectroscopy co najmniej 1 kubek aluminiowy o średnicy 2 mm co najmniej 1 kubek aluminiowy o średnicy 4 mm lustro referencyjne walizka na przystawkę oraz akcesoria do przystawki |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Integralny element pilotowej instalacji browaru.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Integralny element pilotowej instalacji browaru: Komplet urządzeń, montaż (inżynier montażu) 1. Warzelnia: 1.1. Kocioł zacierny 1 szt. – materiał: stal AISI 304, robocza = 0,05 m³, łącznie = 0,06 m³; temperatura pracy: +20°С – +100°С, 1.2. Warzelnia 1 szt. – materiał: stal AISI 304, łącznie = 0,06 m³, robocze = 0,05 m³ 1.3. Bojler 1 szt. – łącznie = 0,01m³ 1.4. Urządzenie do oddzielania chmielu 1 szt. – materiał: stal AISI 304 1.5. Pompy technologiczne spożywcze 2 szt. 1.6. Pulpit sterowniczy 1 szt. ręczny 1.7. Platforma technologiczna 1 szt. – materiał: stal AISI 304 2. Chłodnia – włącza agregat chłodzący, wymiennik ciepła, pompę, zbiornik freonu 2.1. Stacja chłodząca 1 szt. 2.2. Płytowy wymiennik ciepła 1 szt. – rozpiętość temperatury: +15°С – +95°С, środowisko: brzeczka piwna, woda 3. Fermentownia i leżakownia: 3.1. Tankofermentor ze spiralnym systemem chłodzenia i termoizolacją 3 szt. – materiał: stal AISI 304, łącznie = 0,12 m³, robocze = 0,1 m³; ciśnienie = 0,7 atm.; zbiorniki po próbach u producenta do 2,2 atm.; materiał roboczy: brzeczka piwna, piwo 4. Wyposażenie wspomagające proces technologiczny: 4.1. Urządzenie myjące 1 szt. – za pomocą pomp zamontowanych na ramach; materiał roboczy: roztwór zasadowy 4.2. Komplet węży spożywczych, rurociągów i osprzętu zamykającego do połączenia wyposażenia technologicznego podstawowego i wspomagającego 4.3. Materiały i surowce do wykonania testów dostarczonej instalacji 4.4. Certyfikaty umożliwiające użytkowanie urządzeń zgodnie z zasadami BHP, głównie podczas zajęć dydaktycznych (certyfikat CE) 5. System do uzdatniania wody 6. Osprzęt analityczny do kontroli procesu produkcyjnego |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. System chromatografii cieczowej.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | System chromatografii cieczowej Zestaw umożliwiający pełną funkcjonalność niskociśnieniowego chromatografu cieczowego Natężenie przepływu: 0,001 – 25 ml/min Natężenie przepływu w trybie gradientowym: 0,1-25 ml/min. Maksymalny przepływ przy pakowaniu kolumny: 50 ml/min Dokładność natężenia przepływu: ±1,2 % Dokładność ustawienia gradientu: ±0,6 % (5-95% przy 0,6 - 25 ml/min) Maksymalne ciśnienie 20 MPa Objętość miksera (ml): 1.4 Automatyczna kontrola ciśnienia Zawór nastrzyku Liczba podłączeń do fazy ruchomej: 2 Detektor UV oparty na technologii LED: 280 Długość drogi optycznej kapilary przepływowej 2mm z możliwością rozbudowy o kapilarę 5mm. Konduktometr z zakresem pomiaru 0,01 mS/cm do 999,99 mS/cm Zawór wyjściowy z dwoma wyjściami: 1 na kolektor frakcji oraz 1 do odpadów Kolektor frakcji (do 175 frakcji): 3-50 ml System do pomiaru wielkości cząstek (nanocząstek) Oprogramowanie interaktywne (licencja) Metody dla kolumn Przechowywanie danych System do obróbki danych |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale XII pkt. 7 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami o podatku od towarów i usług.