Załącznik nr 1 do umowy

Zakres i opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia są: konserwacje, naprawy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonywanie konserwacji  na podstawie Roz. Min. Gosp. Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 29 października 2003r „ w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego” Dz. U. pozycja  1890

& 14.1

- utrzymanie dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w stałej sprawności technicznej  z wyjątkiem postojów niezbędnych przy konserwacji, naprawach oraz badaniach okresowych przez UDT

- wykonywanie drobnych napraw regulacji , usuwanie awarii w ramach umowy

- wystawianie orzeczeń technicznych na zużyte części, które wynikły z eksploatacji  lub awarii

II. Przyjmujący zamówienie zobowiązuję się do:

- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 2 godzin w celu usunięcia awarii od otrzymania zgłoszenia telefonicznego

- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 0,5 godziny w celu uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu od otrzymania zgłoszenia telefonicznego

- zapewnienia całodobowej dyspozycyjności pogotowia dźwigowego (w tym święta i dni wolne od pracy)

- podaniu (opisaniu) na dźwigach numerów telefonu awaryjnego pogotowia dźwigowego

- w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia awarii-zabezpiecza dźwig przed dostępem osób niepowołanych

- powiadamia Zamawiającego na piśmie- orzeczenie techniczne z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wymiany niezbędnych  części wynikających z eksploatacji lub zaleconych przez UDT

- wykonawca oświadcza , ze posiada dostęp do części zamiennych

- wykonawca w ramach konserwacji, drobnych napraw i awarii będzie dostarczać materiały takie jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smar, osprzęt śrubowy, instrukcje, tabliczki TZ i TO, uzupełnienie oleju, uzupełnienie żarówek do kaset dyspozycyjnych i wezwań, uzupełnienie żarówek do oświetlenia w kabinach, izolacje, czyściwo.

III. Wykonywanie napraw bieżących dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych -oddzielne zlecenia:

- naprawy lub awarie wykonywane będą na podstawie wcześniej przedstawionego orzeczenia technicznego oraz wyceny w oparciu o KNR zgodnie z zaoferowaną stawką godzinową.